## Slide 1: İşitme cihazı kullanımı ve türleri

## Slide 2
Her tip işitme yetersizliği ve yaş düzeyine uygun cihaz bulmak mümkündür.
Cihaz kullanımında en önemli süreç en erken zamanda en doğru işitme cihazını bularak cihaz kullanımında sürekliliği sağlamaktır.
İşitme cihazları tam anlamıyla doğal sesi vermezler. Cihazı kullananların sesleri ayırt etmesi ve hatırlamaları için belirli bir süre istikrarlı şekilde kullanmaları gerekmektedir.
Bebeklerde ve çocuklarda cihaz takmaya karşı olumsuz tepkiler gözlenebilir. Hem öğretmen hem de aile bu konuda ortak bir pekiştirme tarifesi uygulayabilir.
Gelişimin devam ettiği ve edeceği gruplarda cihazların hem fiziksel hem de niceliksel düzenlemeleri yapılmalıdır.

## Slide 3
Hava Yolu İşitme Cihazları
  Kulak Arkası
  Kulak İçi
  Kanal İçi
  Gözlük Tipi
  Cep Tipi
  Kemik Yolu İşitme Cihazları
    Gözlük Tipi
    Baş bandıyla Kullanılan Cep Tipi

## Slide 4: Hava yolu işitme cihazları
Kulak Arkası İşitme Cihazı
  Bireyin kulak kalıbı alınır.
  Kulak kanalı ve dış kulak kalıbı alınır.
  Bebeklerde, çocuklarda ve ileri işitme kaybına sahip yetişkinlerde kullanılır.

## Slide 5
Kanal İçi İşitme Cihazları
  En az göze çarpan işitme cihazıdır.
  Kanal içerisine yerleştirilir.
  Hafiften ve orta işitme kaybı için kullanılır
  Çocuk ve bebeklerde kullanımı tercih edilmez.

## Slide 6
Gözlük Tipi İşitme Cihazları
  Kullanım alanları Mikst tipi işitme kaybıyla sınırlıdır.
  Kullanımı basit ve estetik olarak tercih edilen bir modeldir.
  Fakat gözlük çıktığında işitme gerçekleşmemektedir.

## Slide 7
Cep Tipi İşitme Cihazları
  Cepte taşınabilen ve bir kordonla kulak kalıbına bağlanan cihazlardır.
  Teknolojik gelişmeler sebebiyle çok fazla tercih edilmemektedir.
  İleri derecedeki işitme kayıplarında önerilmektedir.

## Slide 8
Cep tipi işitme cihazlarının çalışma prensibine uygun olarak kullanılan diğer bir cihaz da FM Tipi cihazlardır.
Gürültü, uzaklık ve yön tayini problemlerinin giderilmesinde etkilidir.
Sınıf içi etkinliklerde kullanılır.

## Slide 9: Kemik yolu işitme cihazları
Gözlük Tipi işitme Cihazı
  Hava yoluyla işitemeyen bireylerin sesleri kulak arkası kemikten iletimi sağlayarak duymalarını amaçlayan cihazdır.

## Slide 10
Baş Bandıyla Kullanılan Cep Tipi İşitme Cihazları
  Kulak arkası ya da içi cihazların kullanılamadığı durumlarda kullanılmaktadır.
  Görüntü ve estetiklik açısından çok tercih edilmemektedir.

## Slide 11: Koklear implant
Mekanik ses enerjisini, elektrik sinyallerine dönüştüren ve bunu doğrudan kokleaya aktararak, seslerin algılanmasını sağlayan elektronik bir cihazdır.
Çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve konvensiyonel işitme cihazlarından çok az veya hiç yararlanamayan hastalara uygulanmaktadır.
Diğer işitme cihazlarından farkı, sesleri elektrik sinyallerine dönüştürmesidir.

## Slide 14
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=bDx12M5u4uY
https://www.youtube.com/watch?v=00WOao4kpwM

## Slide 15: Çalışma mekanizması
Çevredeki sesler küçük bir mikrofon aracılığıyla toplanır.
İnce bir kablo sesleri mikrofondan konuşma işlemcisine aktarır.
Konuşma işlemcisi sesleri yükseltir ve kodlanmış sinyallere dönüştürür.
Bu sinyaller kablolar aracılığıyla konuşma işlemcisinden iletken bobine gönderilir.
İletken bobin sinyalleri radyo dalgaları aracılığıyla deri altına yerleştirilmiş olanalıcıya gönderir.
Alıcı doğru miktardaki elektrik uyaranını uygun elektrotlara taşır.
Elektrotlar koklea içindeki işitme sinirlerini uyarır.
Elektrik sinyallerine dönüşen ses işitme sistemi aracılığıyla beyine iletilir

## Slide 16: Koklear implant için uygun kriterler
Bilateral çok ileri derecede sensori nöral işitme kaybının olması,
Radyolojik kontrendikasyonların bulunmaması,
Medikal kontrendikasyonların olmaması,
İşitme cihazından hiç fayda görememe ya da kısıtlı oranda yararlanabilmesi,
Dil gelişim yaşı ile kronolojik yaş farkının en fazla 3 yaş civarında olması,
İşitsel/Sözel yaklaşımın kullanıldığı eğitim programına devam ediyor olması,
Psikolojik, zihinsel gelişim ve beklentiler açısından uygun durumda olması,
Çocuğun ailesinin ve eğitimcisinin uygun beklentiler içerisinde olması