## Slide 1: 2. Hafta
Uzunluk Ölçümü
Alan Ölçümü
Hacim Ölçümü

## Slide 2: FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ
1. Uzunluk Ölçümü
SI birim sisteminde uzunluk ölçüsü birimi metre (m)’ dir. Metre Temel uzunluk ölçüsü biriminin tanımları;
Kripton 86 atomunun 2P10 ve 5 dm seviyeleri arasındaki geçişine tekabul eden ışımanın boşluktaki dalga boyunun 1650763,73 katına eşittir.
Dünya çevresinin 40 milyonda biri bir birim olarak kabul edilmiş ve metre olarak isimlendirilmiştir.
1 m ışığın boşlukta 1/299792458 saniyede aldığı yoldur. Uzunluk ölçüleri 10’luk sisteme göre bölümlendirilir.

## Slide 3: 1. Uzunluk Ölçümü
Birim | Sembolü | Üslü İfadesi | Büyüklüğü
Kilometre | Km | 103 | 1000 m
Hektometre | Hm | 102 | 100 m
Dekametre | dam | 101 | 10 m
Metre | m | 100 | 1 m
Desimetre | dm | 10-1 | 0,1 m
Santimetre | cm | 10-2 | 0,01m
Milimetre | mm | 10-3 | 0,001 m
Mikrometre | μm | 10-6 | 0,000001 m
Nanometre | nm | 10-9 | 0,000000001 m
Pikometre | pm | 10-12 | 0,000000000001 m

## Slide 4: 1. Uzunluk Ölçümü
Uzunluk ölçülerinde görüleceği üzere ast ve üst katlar arasında 10’ar kat bulunmaktadır.
Bunu en iyi yandaki tablo ile açıklayabiliriz:

## Slide 5: 1. Uzunluk Ölçümü
Diğer Uzunluk Birimleri
Dünyada farklı ülkeler ve Kabul ettikleri birim sistemlerinin SI birim sisteminde metre karşılığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzunluk | Metre karşılığı | Santimetre karşılığı
1 inç (inch) | 0,0254 m | 2,54 cm
1 ayak (foot) | 0,3048 m | 30, 48 cm
1 yarda (yard) | 0,9144 m | 91,44 cm
1 kara mili | 1609 m | 160900 cm
1 deniz mili | 1852 m | 185200 cm

## Slide 6: 1. Uzunluk Ölçümü
Uzunluk Ölçen Ölçü Aletleri
Uzunluk ölçmek için kullanılan çeşitli metre türleri vardır. Mesleklere göre kullanılan ölçü aletleri değişmektedir. Örneğin terzinin kullandığı metre ile mobilyacının veya inşaat ustasının kullandığı uzunluk ölçü aletleri farklıdır.
1. Şerit Metre
Uzunluk ölçmek için kullanılan, metal malzemeden yapılmış olup ucundan tutularak istenilen uzunluğa kadar çekilebilen ve bırakıldığında yaylı bir sistem tarafından geri çekilen bir ölçü aletidir. Piyasada çeşitli firmaların farklı uzunluklarda ürünleri bulunmaktadır. Genelde 3 m, 5 m ve 8 m uzunluklarda bulunmaktadır.

## Slide 7: 1. Uzunluk Ölçümü
1. Şerit Metre

## Slide 8: 1. Uzunluk Ölçümü
2. Ahşap Katlanabilir Metre
20 santimetrelik cetvellerin uç uca eklenmesiyle oluşan ahşap ölçü aletidir. Genellikle marangozlar kullanır.

## Slide 9: 1. Uzunluk Ölçümü
3. Arazi Tipi Şerit Metre
Arazi uzunluklarını ölçmek için kullanılır. Tapu kadastro ve inşaat sektöründe çok tercih edilmektedir. Piyasada çeşitli uzunluklarda örneğin 20 m, 50 m ve 100 m gibi uzunluklarda bulunmaktadır.

## Slide 10: 1. Uzunluk Ölçümü
4. Lazerli Mesafe Ölçü Cihazı
Lazerle mesafe ölçümü yapan cihazlardır. Elektronik olup hassasiyetine göre fiyatları değişmektedir. Dürbün şekline benzeyen ölçü aletleri ise 600 m ile 1000 m arası mesafe, rüzgar ve çeşitli spor alanlarında hızı ve nem gibi parametreleri de ölçerek ekranda göstermektedir. Elektronik mesafe ölçü cihazları hassas ölçüm yapılabilmektedir. Örneğin 100 m mesafede hata payı 2 mm civarındadır.

## Slide 11: Fiziksel Ölçümler 2. Alan Ölçümü
a) Tanımı
Bir nesnenin 2 boyutlu düzlemde kapladığı yere alan denir. Sembolü A, birimi metrekare (m2)’dir.
b) Alan Birimleri
BİRİMİN ADI | SEMBOLÜ | ÜSLÜ İFADESİ | METREKARE CİNSİNDEN DEĞERİ
Kilometre kare | km2 | 106 | 1 km2=1000000 m2
Hektometre kare | hm2 | 104 | 1 hm2=10000 m2
Dekametre kare | dam2 | 102 | 1 dam2=100 m2
Metre | m2 | 1 | 1 m2
Desimetre kare | dm2 | 10-2 | 1 dm2=0,01 m2
Santimetre kare | cm2 | 10-4 | 1 cm2=0,0001 m2
Milimetre kare | mm2 | 10-6 | 1 mm2=0,000001 m2

## Slide 12: 2. Alan Ölçümü
Alan ölçümlerinde görüleceği üzere ast ve üst katları arasında 100’er kat bulunmaktadır. Buna en iyi aşağıdaki tablo ile verebiliriz.

## Slide 13: 2. Alan Ölçümü
c) Alan Birimlerinin Birbirine Dönüşümleri
ALAN | m2 | İnç2 | Ft2 | Yd2
1 metre kare (m2) | 1 | 1550,003 | 10,76391 | 1,19599
1 inç kare (in2) | 6,4516x10-4 | 1 | 1/144 | 1/1296
1 foot kare (ft2) | 9,2903x10-2 | 144 | 1 | 0,111
1 yarda kare (yd2) | 0,83613 | 1296 | 9 | 1
1 ar (a) | 100 | - | 1076 | 119,6
1 ar = (10 m) * (10 m) = 100 m2
1 dekar (da) = 10 ar = 10 * 100 m2 = 1000 m2 = 103 m2= 1 dönüm
1 hektar (ha) = 10000 m2 =104 m2 = 100 ar = 10 dekar = 10 dönüm
1 km2 = 1000000 m2 =106 m2 = 100 hektar= 1000 dekar = 1000 dönüm = 10000 ar

## Slide 14: 2. Alan Ölçümü
d) Alan Hesapları
1.Karenin Alanı
Karenin alanı iki kenarının çarpımına eşittir.
Formülü; A = a*a = a2

## Slide 15: 2. Alan Ölçümü
2. Dikdörtgenin Alanı
Dikdörtgenin alanı kısa kenar ve uzun kenarın çarpımına eşittir.
Formülü; A=a.b

## Slide 16: 2. Alan Ölçümü
3. Üçgenin Alanı
Üçgenin alanı taban ile yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Formülü; A=(a.h)/2
Diğer üçgen alan hesaplarından bazıları aşağıda verilmiştir.

## Slide 17: 2. Alan Ölçümü
4. Yamuğun Alanı
Yamuğun alanı, alt taban ile üst tabanın toplamının yükseklik ile çarpımının yarısına eşittir.
Formülü; A= (a+b)*h/2

## Slide 18: 2. Alan Ölçümü
5. Dairenin Alanı
Dairenin alanı, yarıçapının karesinin ile çarpımına eşittir. Formülü;

## Slide 19: 2. Alan Ölçümü
6. Kürenin Alanı
Kürenin yüzey alanı dairenin alanının 4 katına eşittir. Formülü;

## Slide 20: 2. Alan Ölçümü
7. Küpün Alanı
Küpün alanı bir kenarının karesinin 6 katına eşittir. Formülü; A=6.a2

## Slide 21: 2. Alan Ölçümü
8. Silindirin Alanı
Silindirin alanı taban alanının 2 katı ile dairenin çevresinin yükseklikle çarpımının toplamına eşittir. Formülü; A=(2πr2)+(2πrh)

## Slide 22: 3. Hacim Ölçümü
Bir cismin boşlukta kapladığı yer miktarına hacim denir. Sembolü V, birimi metreküp (m3)’tür.
a. Hacmin Birimleri
Düzgün geometriye sahip katı cisimlerin hacimleri aşağıdaki tabloya göre ölçülmektedir.
BİRİMİN ADI | SEMBOLÜ | ÜSLÜ İFADESİ | METREKÜP CİNSİNDEN DEĞERİ
Kilometre küp | km3 | 109 | 1 km3=1.000.000.000 m3
Hektometre küp | hm3 | 106 | 1 hm3=1.000.000 m3
Dekametre küp | dam3 | 103 | 1 dam3=1000 m3
Metre küp | m3 | 1 | 1 m3
Desimetre küp | dm3 | 10-3 | 1 dm3= 0.001 m3
Santimetre küp | cm3 | 10-6 | 1 cm3=0,000001 m3
Milimetre küp | mm3 | 10-9 | 1 mm3=0,000000001 m3

## Slide 23: 3. Hacim Ölçümü
Hacim ölçülerinde ast ve üst katlar arasında 1000’er kat bulunmaktadır. Buna en iyi örnek aşağıdaki tabloda verilmiştir.

## Slide 24: 3. Hacim Ölçümü
b. Hacim Birimlerinin Birbirine Dönüşümleri
Hacim | Metre küp (m3) | Inç küp (in3) | Foot küp (ft3) | Yarda küp (yd3) | U.S Galonu | İngiliz Galonu
1 metre küp (m3) | 1 | 6,10x10-4 | 35,31467 | 1,30795 | 264,177 | 219,975
1 inç küp (in3) | 1,63x10-5 | 1 | 1/1728 | 2,143x10-5 | 4,32909x10-3 | 3,60x10-3
1 foot küp (ft3) | 2,83x10-2 | 17,28 | 1 | 0,27 | 7,48067 | 6,22901
1 yarda küp (yd3) | 0,764 | 4,66x10-4 | 27 | 1 | 201,978 | 6,22901
1 U.S. Galonu | 3,78x10-3 | 230,995 | 0,133678 | 4,95x10-3 | 1 | 0,83268
1 İngiliz Galonu | 4,55x10-3 | 277,412 | 0,160539 | 5,94x10-3 | 1,20094 | 1

## Slide 25: 3. Hacim Ölçümü
c. Sıvılarda Hacim Ölçümü
Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri dereceli bir kap ile ölçülebilir. Sıvıların hacim birimi litredir. SI birim sisteminde 1 litre = 1 dm3'tür. +4 derecede 1 litre saf suyun kütlesi 1 kg ve 1ml saf su 1 gramdır.
Litrenin Üst Katları | Kilolitre | 1000 lt
 | Hektolitre | 100 lt
 | Dekalitre | 10 lt
 | Litre | 1 lt
Litrenin Ast Katları | Desilitre | 0,1 lt
 | Santilitre | 0,01 lt
 | Mililitre | 0,001 lt
SIVI ÖLÇÜ BİRİMLERİ |  | 
1 galon= 3,7854 litre | 1 litre =0,2642 gallon | 1 milles/galon =0,42514 km/lt
1 galon= 4 quarts | 1 guart = 2 pints | 1 pint =2 cups

## Slide 26: 3. Hacim Ölçümü
d. Hacim Hesapları
1. Kürenin Hacmi
Kürenin hacmi, yarıpının küpü, π sayısı ve 4/3’ün çarpımına eşittir.
Formülü; V=

## Slide 27: 3. Hacim Ölçümü
2. Küpün Hacmi
Küpün hacmi, bir kenarının küpüne eşittir.
Formülü; V=a3

## Slide 28: 3. Hacim Ölçümü
3. Prizmanın Hacmi
Prizmanın hacmi, eni, boyu ve yüksekliğinin çarpımına eşittir.
Formülü; V=a.b.c

## Slide 29: 3. Hacim Ölçümü
4. Silindirin Hacmi
Silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
Formülü; V= πr2h

## Slide 30: 3. Hacim Ölçümü
e. Katı, Sıvı Ve Gaz Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Katı ve sıvı maddelerin hacimleri vardır. Gaz maddelerin hacimleri değişkendir.
Katı Maddelerin Hacim Ölçümü
Düzgün ölçülü katı maddelerin hacmi; Yükseklik x Uzunluk x Genişlik formülünden bulunur.
Düzgün olmayan katı maddelerin hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanılır. Bunun için dereceli silindire belli bir miktar su konulur. Daha sonra hacmini ölçeceğimiz düzgün olmayan katı cisim dereceli kaptaki suyun içerisine bırakılır. Dereceli kaptan taşan su miktarı, düzgün olmayan katı cismin hacmini verir.

## Slide 31: 3. Hacim Ölçümü
e. Katı, Sıvı Ve Gaz Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Sıvı Maddelerin Hacim Ölçümü
Sıvı maddelerin belli bir şekli olmadığı için, konuldukları kabın şeklini alırlar. Hacmini ölçmek istediğimiz sıvıyı dereceli silindir içinde koyarak ölçebiliriz.
Gaz Maddelerin Hacim Ölçümü
Gazların belirli bir hacmi yoktur. Gaz tanecikleri her doğrultu da yayıldıkları için, gazların hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir. Gazların hacmi sıcaklık, basınç vb. ortam koşullarına göre değişiklik gösterir.