## Slide 1: Jeofizik Elektromanyetik Yöntemler (Geophysical Electromagnetic Methods)
M. Emin Candansayar, Proffessor
Ankara University, Faculty of Eng., Deprtment of Geophysical Engineering, 06100, Ankara, TURKEY

## Slide 2: Konu Başlıkları
Yer Radarı (Georadar)
Yatay Halka EM (Horizontal Loop EM -HLEM)
Çok Alçak Frekans EM (VLF)
Radyo Manyetotellürik (Radio-Magnetotelluric -RMT)
Geçici EM (Transient Electromagnetic -TEM)
Yapay Kaynaklı Audio-Manyetotellürik (Controlled Source Audiomagnetotellurics -CSAMT)
Magnetotelluric (MT)

## Slide 3: EM Methods
Yer Radarı (Georadar)
Yatay Halka EM (Horizontal Loop EM -HLEM)
Çok Alçak Frekans EM (VLF)
Radyo Manyetotellürik (Radio-Magnetotelluric -RMT)
Geçici EM (Transient Electromagnetic -TEM)
Yapay Kaynaklı Audio-Manyetotellürik (Controlled Source Audiomagnetotellurics -CSAMT)
Magnetotelluric (MT)
(Tezkan, 1999)
Araştırma Derinliği Artmakta

## Slide 4: Elektromanyetik Yöntemlerin f-aralıkları
MT : 0.0001- 1000 Hz
AMT, CSAMT: 1-10.000 Hz (10kHz)
YHEM : 35 Hz – 60.000 Hz (60kHz)
VLF, RMT : 10 kHz-2 MHz
Yer Radarı : 10 MHz- 2 GHz
(Hatırlatma: 1Hz=103 kHz=106 MHz=109 GHz)

## Slide 5: YER RADARI YÖNTEMİ
Yer radarı (Georadar veya Graound Penetrating Radar-GPR) 1960 yıllarından sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmış bir “Jeofizik Elektromanyetik Yöntemdir”.
Yöntemde, yatay doğrultuda elektrik alan yöneyi yayan (TE-Transverse Electric) bir verici anten aracılığı ile yeriçine yüksek frekanslı bir EM dalgacık (impulse) gönderilir.
Ölçüler 10 Mhz -2000 MHz (2 GHz) f-aralığında alıcı ve verici antenler ile yapılır.

## Slide 6: Yapı Jeofiziğinde Yer Radarı Uygulamaları: Beton Kalitesinin Araştırılması

## Slide 7: Providing the Most Accurate Road Data in the Industry Highway professionals, engineers and transportation departments require a safe, reliable and non-destructive method to evaluate roads for pavement preservation, planning and rehabilitation. Ground penetrating radar offers users a quick and effective way to determine pavement layer thickness. GPR can evaluate base and sub-base layers with data collection densities not obtainable by traditional labor-intensive methods, such as coring.

## Slide 8: Yapı Jeofiziği’ nde Kullanılan Yöntemler: Yer Radarı Yöntemi
Betonların araştırılmasında, beton yapıda kesem işlemi veya bie örnek alımı işlmei öncesi, demir örgü yerleri belirlenebilir. Demir örgü olan yeri mm hassasiyetinde bulunabilir. Böylece demir örgü kesilmeden bu örnek alma işlemi yapılabilir.
Beton içindeki germe demirlerini gösteren 2B ve 3B yer-radarı veri görüntüsü Kaynak: www.geophysical.com

## Slide 9: Yapı Jeofiziği’ nde Kullanılan Yöntemler: Yer Radarı Yöntemi
Yer Radarı ölçüleri ile beton içindeki örgü kablolarınım(post-tension cables) yeri ve derinliklerinin tespit edilmesi.
Beton içinde hasara uramış demir örgü yerlerinin belirlenmesinde kullanılabilir.
Bu yerler belirlendikten sonra sağlamlaştırma .alışmaları kolyalıkla yapılabilir.
Kaynak: www.geophysical.com
Hasara uğramış demir örgü yerlerinin tespiti.

## Slide 10: Yapı Jeofiziği’ nde Kullanılan Yöntemler: Yer Radarı Yöntemi
Betonların araştırılmasında, beton yapıda kesme işlemi veya bir örnek alımı işlemi öncesi, demir örgü yerleri belirlenebilir. Böylece demir örgü kesilmeden bu örnek alma işlemi yapılabilir.
Beton içindeki germe demirlerini gösteren 2B ve 3B yer-radarı veri görüntüsü Kaynak: www.geophysical.com
Demir örgü yerleri ve beton plakanın tabanı.

## Slide 11: Metal ve Plastik Kablo borularının yerlerinin tespiti
Metal kablo borusu ve demir örgü (kırmızı)
Plastik kablo borusu (turkuaz)
Beton bloğun alt sınırı (yeşil)

## Slide 12: Beton alt derinliği belirleme

## Slide 13: Betondaki boşlukları arama

## Slide 14: Basic Principle of HLEM Method
HLEM also known as Slingram Method is a frequency domain EM method.
By using sinusoidal alterntive current, transmitter creates a time varying primary magnetic ﬁeld (H p ) which induces currents in the subsurface. These in turn create a secondary magnetic ﬁeld (Hs ) (McNeill 1980).
(From Klein and Lajoie 1980)
Transmitter and receiver (from Unsward 2006)

## Slide 15: Basic Principle of HLEM Method
What is measured identity?
  The receiver measure ratio of the secondary to primary magnetic field (Hs/Hp) as complex value.
  Real part of this value is called “in-phase” component and Imaginary part is called “out-of-phase (quadrture)” component
What is used frequency range?
  100 Hz to 60.000 Hz (60 kHz)

## Slide 16: Basic Principle of HLEM Method
Current flow
Fault zone or wall
(from Ulugergerli and Özürlan, 2005)
Data presented as profiling curve for in-phase and out-of-phase component

## Slide 17: Basic Principle of HLEM Method
What is calculated data?
  For low induction numbers the ratio of the secondary to the primary magnetic ﬁeld is drectly proportional to terrain conductivity (McNeill, 1980).
  By measuring the quadrature component of Hs /Hp (in phase is assumed as negligibly small), the apparent conductivity can be calculated as following:
HS = secondary magnetic field
HP = primary magnetic field
w = 2πf and f = frequency in Hz
μ0 = permeability of free space
σ = ground conductivity in S/m (mho/m)
s = intercoil spacing in m

## Slide 18: Basic Principle of HLEM Method
Apparent Conductivity
(Ulugergerli, 2003)
How we can recognize buried target from surface by HLEM? -Profiling measurement (data can also be presented as apparent conductivity profiling curves) EM response of the buried wall from profiling measurement

## Slide 19: Basic Principle of HLEM Method
Mapping measurement
(Ulugergerli, 2003)

## Slide 20: Basic Principle of HLEM Method
The well known HLEM equipments used in archaeology:
  Geonics EM31 and EM38 systems
  GF Instrument CMD Mini, CMD1 and CMD2

## Slide 21: HLEM Application in Archaeological Exploration
From GF instrument (http://www.gfinstruments.cz)
The map with two high resistive stone objects corresponds with remains of a gate (or pillars). The left part of the picture shows the area of outer court.

## Slide 22: HLEM Application in Archaeological Exploration
(From http://www.geovision.com/PDF/M_Environmental.PDF)

## Slide 23: HLEM Application in Archaeological Exploration
From Kerkenes site, Yozgat-TURKEY (http://www.kerkenes.metu.edu.tr)

## Slide 24: HLEM Application in Archaeological Exploration
Advantages
  The field acquisition can be made by one person. It is easy and fast to collect data.
  It is not galvanic method like DC resistivity. The TX is inductively coupled to the ground. Therefore, HLEM data can be collected on very resistive surface terrain.
Disadvantages
  The major disadvantage is that HLEM method give limited information about the variation of conductivity with depth.

## Slide 25: VLF Yöntemi

## Slide 26: VLF: Kullanım alanları

## Slide 27: VLF Yöntemi: Veri toplama

## Slide 28: RMT Yöntemi
RMT, çok alçak frekanslı EM yöntemin (VLF) yüksek frekanlarda uygulandığı şeklidir.
Yöntem, 10 kHz-1 MHz aralığındaki radyo vericilerini kaynak olarak kullanır
Yüzeye yakın jeolojik yapının haritalanması, yeraltı suyu, arkeolojik yapıların araştırılması ve çevre uygulamalarında kullanılmaktadır.

## Slide 29: Radio-manyetotellurik
Manyetik Bobin
Elektrodlar

## Slide 31: Yeni nesil RMT Aleti (RMT-F)
Bilgisayar
Alıcı
Ethernet
E-channels – Elektrik alan anteni
H-kanal –
manyetik anten
Preamplifier
4-kanal alet düzeneği

## Slide 32: Arazi Veris Uygulaması y=0 profili, TM-mode verisi Ters çözümü

## Slide 33: Geçici Elektromanyetik Yöntem (TEM)
“Geçici Elektromanyetik (Transient ElectroMagnetic- TEM) Yöntem , “Zaman ortamı EM” (time-domain EM, TDEM) Yöntem olarak da isimlendirilir.
Yöntemin araştırma derinliği 10 metrelerden başlayıp, 1000 metrenin üzerine çıkabilir.

## Slide 34: NanoTEM Ölçü Tekniği
TEM yönteminin sınırlamalarından birisi iletilen sinyalin uzun kesme zamanıdır. Bu da sığ araştırmalar kullanımını engellemektedir.
NanoTEM ölçü tekniğinde, verici halka özelliklerine bağı olarak klasik TEM ölçülerine göre çok daha kısa sürede (yaklaşık 1,5 ms) kapanır.
Böylece alıcı, verici kapandıktan sonra çok daha erken zamanda ölçü almaya başlar.
Dolayısıyla NanoTEM ölçü tekniği ile çok sığ gömülü yapılar (0.5-2 metre) aranabilir.
100 m2 lik verici halka ve 1 m2 lik alıcın halka yayılım şekli (ölçeksizdir) (Zonge Engineering 2007 Library CD).

## Slide 35: NanoTEM Ölçü Tekniği
Verici ve alıcı halka boyutlarının değişmesi ve esnek olmasından dolayı, değişik türde araştırmalarda kullanılabilir.
NanoTEM sisteminin (GDP-32, NT-20 ve NT bataryası) üç eksenli alıcı antenli kullanımı temel düzeneği. (Zonge Engineering 2007Library CD).

## Slide 36: NanoTEM VERİSİNİN TOPLANMASI ve DEĞERLENDİRİLMESİ
NanoTEM verisi TEM ölçümünde uygulanan ölçü düzenekleri kullanılarak toplanabilir.
NanoTEM ölçümünde araştırmanın amacına göre kullanılacak dizilim şekline karar verilmelidir
Dinamik NanoTEM (DNT) ölçüsü için araç üzerine monte edilmiş verici halka ve 3 eksenli (Hx,Hy, Hz) alıcı halkaların durumu
sabit halka dizilimi (üstte), iç-halka dizilimi (altta)

## Slide 37: Arkeolojik Alanda NanoTEM Ölçümü
NanoTEM ölçümü için iki bölge seçilmiştir. Bu bölgelerde iki farklı ölçü düzeni kullanılarak NanoTEM ölçüleri alınmıştır.
Ölçülerde Zonge marka GDP-32 alıcı ve NT-20 model verici kullanılmıştır.
Ölçüler için metalik olmayan malzemeler kullanarak bir el arabası yapılmıştır.
Alan-1’ de araba üzerine yerleştirilen 0,5mx0,5m lik alıcı halka ve 1mx1m lik verici halka ile 10mx10m lik alan taranmıştır.

## Slide 38
Belirtilen alanlarda manyetik gradyometre ölçüleri alınmıştır. Böylece iki yöntem birbiri ile ilişkilendirilerek daha sağlıklı sonuç elde edilmeye çalışılmıştır.
Manyetik Gradyometre ölçülerinde bir noktada iki manyetometre ile yer manyetik alanın z-bileşeni (düşey bileşeni) ölçülür. Alet ise ölçülen bu değerlerin gradyenini vermektedir.
Bu çalışmada Bartington marka Grad601 model gradyometre kullanılmıştır.
Manyetik Gradyometre ölçümü

## Slide 39: Arkeolojik Alanda NanoTEM Ölçümü: Alan-1
İlk alanda 12m x 12m lik verici halka serilmiş ve 1m x 1m lik alıcı halka ile 1m ölçü aralığı ve 1 m profil aralığı ile 11 profilde toplam 121 noktada ve z-bileşeni (dBz/dt) için NanoTEM ölçüsü alınmıştır.
Verici halka tek sarım, alıcı halka dört sarım olarak kullanılmıştır. Verici halkadan 3 Amper akım geçirilmiştir.

## Slide 40: NanoTEM Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
"Alan-1" normalleştirilmiş Hz bileşeninin 18 (0,09608 ms) ile 21. (0,1913 ms) pencereler arası büyüklük haritası

## Slide 41: NanoTEM ve Manyetik Gradyometre ölçülerinin Karşılaştırılması
Alan-1’e ait NanoTEM haritası(pencere18-21)
Alan-1’e ait Manyetik Gradyometre haritası

## Slide 42: NanoTEM haritası ve kazı sonucu

## Slide 43: MT ve AMT Yöntemleri

## Slide 44
Sun
Solar Wind
Low Frequency: Solar Activities
1 Hz - 10-4 Hz
Thunderstroms
High Frequency:
Thunderstroms
10 kHz - 1 Hz
Electrical activities in Magnetosphere and Ionosphere
Measurements: time-varing E and H fields (eiωμ)
MAGNETOTELLURIC Method:
What is source in Magnetotelluric (MT) Method?

## Slide 45: MAGNETOTELLURIC Method: What is measured fields ? It uses regional time-varying electromagnetic field of the earth.
Coils for H-field measurements:
Hx Hy Hz
Porous pots for E-field measurements: Ex and Ey
LapTop
Receiver and GPS Antenna
Ex
Ey
Hx
Hy
Hz
Time (sec)

## Slide 46
  MAGNETOTELLURIC Method:
  What is measured fields and Geophysical Data obtained?
(ij=xy or yx)

## Slide 47
T=100 sec.
T=1000 sec.
T=10000 sec.
50 km
15 km
150 km
Average resistivity of the medium: 9 ohm-m
  MAGNETOTELLURIC Method:
  What is depth of investigation?

## Slide 48: Magnetotelluric Survey

## Slide 49: CSAMT

## Slide 50: CSAMT