## Slide 1
Tesviye işlemi; çalışma yapılan alanda, belirlenen amaçlara göre eğimlerin yeniden düzenlenmesini, dolayısıyla tesviye eğrilerinin değiştirilmesini gerektirdiğinden tasarımcının bazı genel ilkelere uyması önem taşımaktadır. Söz konusu genel ilkeler şöyledir:
TESVİYE İLKELERİ
(Altunkasa 2011)

## Slide 2
Ekolojik denge, doğal drenaj ve toprak profili mümkün olduğunca bozulmamalı.
Kazı ve dolgu miktarları dengelenmeli, üst toprak korunmalı.
Mevcut ağaçların kotları korunmalı.
Doğal ve kültürel unsurlara zarar verilmemeli.
Yüzey suyunu yapı kitlelerinden uzaklaştırılacak bir tesviye planlanmalıdır.
İstinat duvarları yerine daha ekonomik çözümler üretilmeli.
Kademeli terasların yüzey sularını birbirine taşıması önlenmeli.
İyi bir yüzey drenajı için sirkülasyon sistemi kotları birbirleri ile ilişkili olarak düzenlenmeli.
(Altunkasa 2011)

## Slide 3
Alanın yeni formu, hedeflere ya da kullanım amaçlarına uygun olmalı,
Yeni form ile ortaya çıkacak görsel yapı estetik ve dinlendirici olmalı,
Tesviye sonucunda ortaya çıkacak drenaj özellikleri olumlu olmalı,
Tesviye çalışmaları, kolay uygulanabilir biçimde ve iş makinaları ölçeğinde planlanmalı.
(Altunkasa 2011)

## Slide 4
(Seçkin 1990)
Binalara bitişik zeminler yapılardan dışarı doğru eğimlendirilmelidir.
Drenajın mümkün olmadığı düz eğimlerden kaçınılmalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek minimum eğim değerleri kaplamalar için % 0,5, toprak yüzeyler için %1'dir.
Tesviye, proje mülkiyet sınırları dışına taşmamalıdır.
Tesviye edilen yamaç ve şevlerin eğimleri toprağın doğal şev açısını aşmamalıdır. Aksi taktirde şiddetli erozyon veya kayma problemleri meydana gelebilir.
Tesviyeden sonra tekrar kullanılmak üzere, üsttoprak sıyrılarak bir yerde depo edilmelidir.

## Slide 5
(Seçkin 1990)
Tesviye sırasında ağaçların korunması
Bir ağacın tepe çapı izdüşümüne rastlayan yağmur suyu damlama çizgisi içinde kalan alanda kesinlikle tesviye operasyonu yapılmamalıdır. Bu, ağacın korunmasını garantileyen en güvenli yoldur.
Mevcut ağaçların yakınında herhangi bir eğim değişikliğinin tasarlanması halinde, ağacın doğal toprak yüzeyi seviyesinin üstünde bir dolgu veya bu yüzeyin altında bir kazı yapılmamalıdır.

## Slide 6
(Seçkin 1990)
Eğimli bir yamaç üzerindeki ağaç diplerinde düzlük yaratmak gerekliğinde, ağaç gövdesinden uygun bir mesafede yığma taş duvardan yapmak kazı ve dolgu miktarını düşürecektir. Bu yığma taş duvar ağacın kökünün ve kök boğazının hava ve rutubet hareketine izin verir.
Bir ağacın gölgesinden yararlanmak için çevresinde düzlük yaratmak yerine, bir pergole yapmak tercih edilebilir.
Ağacı kurtarmak için planda ayarlama yapılmalıdır. Mesela yol güzergahlarının ağaçlara zarar vermeden geçirilebilmesi için kaydırılması gerekebilir.