## Slide 1
İlkeler doğrultusunda peyzaj mühendisliği çalışmaları kapsamındaki alan tesviye işlemleri üç ana başlık altında incelenir.
Yapı Kitleleri Çevresinde Alan Tesviyesi
Doğal alan bünyesindeki tesviye eğrileri özel oluşumlar dışında genelde düz yuvarlak çizgiler, kavisler, girinti ve çıkıntılar oluştururlar. Keskin hat ve kıvrımlar, sert köşeler ya da muntazam doğrular, doğal yapı içerisinde pek görülmezler. Doğal topografik yapıya oranla çok daha formal çizgisel özellik gösteren yapı kitlelerinin, söz konusu doğa yapı üzerine oturtulurken çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Çünkü, yapı kitlesinin alana yerleştirilmesi, kitlenin karakter ve fonksiyonu nedeniyle topografik yapıda kazı veya dolgu gerektirebilmektedir. Kazı ve dolgu sonucunda, alanın doğal çizgileri, dolayısıyla da eğimi, yüzey akışları ve drenaj özelliği değişmektedir.
TESVİYE TİPLERİ
(Altunkasa 2011)

## Slide 2
1.1. Kazı Yapmak Suretiyle Alan Tesviyesi
Kazı, herhangi bir alandaki toprağın çıkartılarak, mevcut kotların düşürülmesi işlemidir. Planlamada, eğimli bir alanda yapı kitlesi oluşturulmasına ilişkin kazı işlemi, sırasıyla üç aşamada çözümlenmektedir. Birinci aşamada, topografik yapının özelliği doğrultusunda, yapı kitlesinin zemin kotu ve katlayacağı toplam alan sınırlarıyla belirlenir. İkinci aşamada, belirlenen zemin kotuna ve alanın boyutlarına göre tesviye eğrileri değiştirilir. Eğri değiştirme işlemi, mevcut eğrilerin yukarıya ya da aşağıya çekilmesine dayanmaktadır.
(Altunkasa 2011)

## Slide 3
Basit bir ifade ile, herhangi bir topografik yapıda eğri değiştirmek, suretiyle büyük değerli eğrilere yaklaşılıyorsa kazı, küçük değerli eğrilere yaklaşılıyorsa dolgu yapılacak anlamına gelmektedir. Kazı yapmak suretiyle alan tesviyesinin üçüncü aşamasında, plan üzerinde mevcut ve aynen muhafaza edilmiş eğriler ile yeni eğriler düz çizgilerle, değiştirilmiş eski eğriler ise kesik çizgilerle belirtilerek kazı alanları ortaya çıkarılır.
(Altunkasa 2011)

## Slide 4
1.2. Dolgu Yapmak Suretiyle Alan Tesviyesi
Dolgu, kazının tam tersine bir alana toprak ilave edilerek, mevcut kotların yükseltilmesi işlemidir. Eğimli bir alanda dolgu yapılarak bina kitlesinin oluşturulmasında izlenilecek yöntem, kazıyla öz olarak benzerlikler gösterir. Ayrıca özellik; dolgu işleminde tesviye eğrilerini aşağıya değil, yukarıya doğru çekilmesidir.
(Altunkasa 2011)

## Slide 5
1.3. Kazı ve Dolguyu Birlikte Yapmak Suretiyle Alan Tesviyesi
Eğimli bir alan üzerinde herhangi bir yapı kitlesinin yerleştirilmesine karar verirken, topografik yapının ve planlama alanın yakın çevresinin özelliklerine göre hem kazıya ve hem de dolguya gerek duyulabilmektedir. Böyle bir durumda izlenecek yol, genelde üç aşamadan oluşmaktadır.
Birinci aşamada, plan üzerinde yapı kitlesinin zemin kotu ve kaplayacağı toplam alanın sınırları belirlenir.
İkinci aşamada, belirlenen zemin kotu ve alanın boyutları esas alınarak aşağıya ya da yukarıya çekilecek tesviye eğrilerine karar verilir.
Üçüncü aşamada ise mevcut öneri ve eğriler kesik ve düz çizgilerle belirlenerek, kazı ve dolgu alanları ortaya çıkartılır.
(Altunkasa 2011)

## Slide 6
1.4. Mevcut Topografik Yapıya İlave İstinat Duvarları Aracılığı İle Alan Tesviyesi
Bu tür uygulamada esas, çalışma alanı bünyesinde kazı ve dolgu yapılmasıdır. Bu amaçla, topografik yapıyı içeren plan üzerinde, yapı kitlesinin zemin kotu ve bu belirlemelere göre dışarıdan dolgu yapılarak toprağın istinat duvarı ile stabilizasyonu sağlanmaktadır.
(Altunkasa 2011)

## Slide 7
Yollar ve Çevrelerinde Alan Tesviyesi
Karakteri ne olursa olsun, bir yolun tesviyesi yapılırken enine ve boyuna olmak üzere iki eğim düzenlenmesi ortaya çıkmaktadır. Enine eğim, bir yol güzergahının enine dik kesilmesiyle oluşan profilin içerdiği eğimdir. Yolun enine eğimi; düz ya da doğrusal , içbükey ve dışbükey olmak üzere üç farklı en kesit oluşturulabilir. Yol tesis etmek amacıyla tesviye yapılırken, yol güzergahını enine kesen tesviye eğrilerinin eşit aralıklarla yani aynı eğim derecesini oluşturacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.
(Altunkasa 2011)

## Slide 8
Yol tesviyesi, yol platformu ve yol kenarı çevresinin tesviyesi olmak üzere iki evrede gerçekleştirilir. Yol tesviyesinde peyzaj açısından dikkat edilecek kurallar şöyledir:
Potansiyel vistaları ortaya çıkarmak için ekstra toprak kazmaktan kaçınılmamalı,
Arzu edilmeyen manzaraları gizlemek için yol kenarı tepelerinden yararlanmalı,
Bitki gelişimini sağlamak için yola yakın çevredeki topraklar iyileştirilmeli,
Eğimlerin mevcut arazi ve çevre peyzajı ile uyumlu olması sağlanmalıdır.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 9
Drenaj Çalışmalarında Alan Tesviyesi
Mühendislik uygulamalarında, tesviye çalışmalarıyla birlikte oluşturulan doğal karakterli drenaj hatları; drenaj hendekleri ve su toplama kanalları olmak üzere iki grupta incelenebilir.
Drenaj hendekleri, genelde V kesitli ve ıslak derinlikleri 0,6 m’den daha fazla olan elemanlardır. Yüzey akış miktarının yüksek olduğu alanlarda yoğun olarak kullanılırlar.
Su toplama kanalları, drenaj hendekleri ile benzer karakterde olmalarına karşın ıslak derinlikleri daha az, genişlikleri daha fazladır ve yüzey akış miktarının nispeten daha düşük olduğu alanlarda kullanımları uygundur.
(Altunkasa 2011)