## Slide 1
İstinat Duvarları
Tesviye ile oluşan kazı ve dolgu şevi eğimleri dikleştikçe toprağın dengesi hızla tehlikeye düşer ve bu gibi durumlarda denge emniyetinin sağlanması uygun tip ve boyuttaki istinat duvarları ile mümkün olur. İstinat duvarları, esas itibariyle, esnek yapılar ve sert yapılar olmak üzere iki genel gruba ayrılır:
TESVİYE ve EĞİM DEĞİŞTİRME YAPILARI
(Seçkin 2003)

## Slide 2
Esnek yapılar
Bu yapılar, kuru taş duvarlar, sandık duvarlar ve sert olmayan diğer tip duvarlardan oluşur. Genel olarak bu duvarlarda, temelde düz bir yüzey elde etmek ve drenajı iyileştirmek için zemin üzerinde kum ya da sıkıştırılmış granüler materyalden bir oturma yatağı ya da tabakası oluşturmak yeterli olur.
Sert yapılar
Bu yapılar, yapının herhangi bir hareketinin tölere edilemeyeceği yerlerde ya da bu yapının binalarla birleştiği veya peyzaj estetiğinin gerekli kıldığı durumlarda kullanılır. Genel olarak sert yapılardan beton, harçlı taş ve betonarme duvarlar anlaşılır.
(Seçkin 2003)

## Slide 3
1.1. İstinat Duvarı Tipleri
Ağırlık duvarları, konsol duvarlar ve konfort duvarlar olmak üzere üç sınıfa ayrılır.
Ağırlık duvarları
Bu duvarlar, kendi kitlesel hacmi ve ağırlığı ile dengesini sağlar ve genellikle kuru taş, harçlı taş, beton, sandık ve yeşil istinat duvarları olarak yapılır. Yüksekliği 1.50 m’den daha az olan ağırlık duvarlarının ön ve arka yüzü çoğunlukla düşey ya da hafif eğimli olarak yapılır.
(Seçkin 2003)

## Slide 4
Konsol Duvarlar
Bir konsol duvar, bir kaide ve bir gövdeden oluşur. Bunlar, kaideden gövdeye yukarı uzanan betonarme demirleri ile emniyetli bir şekilde birbirine bağlanır. Bu donatı demirleri dikey ve yatay yönde süreklilik gösterir. Bu duvarlar hemen daima betonarme olarak yapılır. Ve bu duvarların kaide kısmı, duvar dengesinin sağlanmasında duvar arkasındaki dolgu ağırlığının katkısından yararlanmak üzere L ya da ters T kesitli olarak biçimlendirilir.
(Seçkin 2003)

## Slide 5
Konfort Duvarlar
Bu duvarlar da betonarme yapılır. Duvar gövdesi ile duvar pabucunun ya da kaidesinin birbirine bağlanmasına yardım eden üçgen itibariyle 6 m’nin üzerindeki yükseklikler için söz konusu olur.
(Seçkin 2003)

## Slide 6
1.2. İstinat Duvarı Öğeleri
Temeller
Drenaj vasıtaları
Duvar yüz eğimi
Genleşme ve inşaat derzleri
1.3. İstinat Duvarlarının Tasarımı
İstinat duvarlarının tasarım prosedürü iki ayrı adımdan oluşur. Bunlardan birisi duvar boyutlarının seçimi ve diğeri duvar üzerine etki yapan kuvvetlere karşı bu duvarın direnci ile ilgili duvar stabilitesinin analizidir.
(Seçkin 2003)

## Slide 7
Bitkisel Örme Çitler
Tesviye çalışmalarında dolgu şevlerinin stabilizasyonunda bazen istinat duvarları yerine bitkisel örme çit tesislerinden de yararlanılabilir. Bu tesisler, örneğin 10-12 cm çapında ve 1,50 ile 2 m boyundaki kestane , akasya ve benzeri sert ağaç kazıklarının 40-50 cm aralıklarla sıralar halinde düşey yönde ve boyunun 1/2 - 2/3’ü sağlam toprağa girecek şekilde yamaca çakılması, kazık aralıklarının ince dallarla örülmesi ve kazık sıra aralıklarının da iyice sıkıştırılarak toprakla doldurulması sureti ile yapılır.
(Seçkin 2003)

## Slide 8
Basamaklar
Yaya yollarında kısa mesafede rampa ile geçilemeyecek kot farkının söz konusu olduğu durumlarda merdivenler kullanılır. Merdivenler basamaklardan oluşur ve tanımlayıcı özellikler aşağıdaki gibidir:
Genişlik (taban): 25-60 cm
Rıht: 14-18 cm
Sahanlık: Minimum iki adım (120 cm) veya 60 cm’in katları
7/15/35
Basamak
sayısı
Rıht
Genişlik

## Slide 9
Rampalar
Yaya yolları, araç yolları ve engelli güzergahlarında eğimin belirli limitler içerisinde kalması kaydıyla kot farklarının geçilmesi için rampalar kullanılır.
Teraslar
İstinat duvarları kullanılarak ya da sekileme yapılarak düz alanlar elde edilmek suretiyle teraslar oluşturulur.
Şevler
Yapılı yüzeylerdeki rampalar yeşil ya da toprak yüzeylerde şev olarak adlandırılır.