## Slide 1
Doğal Drenaj Sisteminin Tahribi
Tesviye işi, yüzeysel akışın konsantrasyonunda doğal duruma göre değişikliğe yol açar. Yüzeysel akışın bu yönü, eğer iyi bir biçimde kontrol altına alınmazsa erozyona, akarsu yataklarının aşağı kısımlarında sedimantasyona ve doğal su yollarının görsel degredasyonuna neden olabilir.
Üst Toprak Kaybı
Çok değerli olan üst toprağın ortadan kaldırılması bitkinin yaşamsal üretimine engel olur. Bütün toprak tesviyesi işleri üst toprağı tehdit eder, erozyona müsait kılar, alt toprakla karıştırır ve kaybeder.
TESVİYENİN NEDEN OLABİLECEĞİ SORUNLAR
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 2
Vejetasyon Kaybı
Bu kayıp, uzun ve kısa vadeli etkilere sahiptir. Bitkiler; hava sıcaklığı, yüzeysel radyasyon, yağışlar ve benzeri koşullarda değişikleri yaşatan iklimi düzenler; ayrıca yüzeysel akışın hızını azaltarak ve yayılan kök sistemleri ile toprağı kavrayarak erozyonu kontrol altında tutar.
Doğal Afetler
Toprak kaymaları, seller ve yer sarsıntıları gibi doğal felaketler, aşırı ve dikkatsiz tesviye işleri ile hız kazanabilir. Heyelan alanları genellikle arazide kolaylıkla belirlenebilir, dolayısıyla yapılacak tesviye çalışmalarında buralardan kaçınmak gerekir.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 3
Olanaksız veya ekstrem koşullar
Bu koşullar, çok dik yerleri ve zemin bakımından açık biçimde sorunlu alanları (bataklık, çukurluk veya kayalıkları) kapsar. Böyle yerlerde tesviye, pahalı teknikleri zorunlu kılar.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 4
Estetik Degredasyon
Modern çevre planları, form ve boyut itibariyle yayaları ve yaratıcı peyzajı tatmin etmeyen, fakat genellikle motorlu araç trafiğine ve otopark isteklerine, alışveriş merkezi ve endüstriyel yapı düzenlemelerine hizmet edecek biçimde tasarlanmaktadır. Bu bakış ve anlayışla tesviye, çoğunlukla, bütün mevcut doğal kaliteyi yok etmekte ve sonuçta genellikle halkın istekleri bakımından uygun olmayan çevreleri ortaya çıkarmaktadır.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 5
Çevresel engeller
Topoğrafya
Arazinin yüksek ve alçak yerleri, yamaç eğimleri ve eğim sınıflarına göre büyüklükleri belirlenir. Mevcut koşullarda tasar tesviyesinin uyumlu olması, çoğu durumda, tesviye masraflarını azaltır ve çok daha iyi sonuç elde etme şansını arttırır.
Drenaj
Tesviye işini yüzeysel akışa geçen yağış sularının yönlendirilmesi ve denetim altına alınması işinden ayırmak zordur.
TESVİYEYE ENGEL OLAN DURUMLAR
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 6
Vejetasyon
Esas olan, tesviye sırasında mevcut bitkilerin korunmasıdır. Bu koruma, en iyi biçimde, bitki tepe tacı izdüşüm alanı veya yağış suyu damlama çizgisi içinde kalan alanda tesviye işinden vazgeçmekle mümkün olabilir.
Toprak
Toprağın özellik ve kompozisyonu, tesviye sorununa nasıl yaklaşılacağı ile çok yakından ilgilidir.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 7
Fonksiyonel engeller
Bağlayıcı koşullar
Fonksiyonel engellerin ilkini, yasal mevzuatla fiziksel sınırlar belirler. Mülkiyet çizgileri yasal sınırlıdır.
Arazi kullanım koşulları
Binaların ve yolların arazideki yerlerine yerleştirilmesi, tesviye ile sağlanan en yaygın iki arazi kullanım biçimidir. Bu kullanım biçimlerinde, tesviye prosesi esnasında çözümlenmesi gereken en zor ve en sınırlayıcı sorunlarla karşılaşılır.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 8
Ekonomi ve bakım
Ekonomik engeller hem ilk tesis masrafları, hem de bakım ve işletme masrafları ile ilgilidir. Tesis masraflarında tesviye harcamaları önemli yer tutar. Bu nedenle bu çalışmalarda kazı ve dolgu miktarları arasında bir dengenin sağlanması optimal çözüm için önem taşır. İnşaatta kullanılan ekipman ve iş gücü, masrafları doğrudan etkiler. Yağmur suyu drenaj sistemlerini gerektiren çalışmalar doğal drenaj sistemleri ile çözümlenen durumlara göre daha pahalıya mal olur.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması