## Slide 1
Alan Plastiği Planının Hazırlanması
Alan plastiği planları, proje alanında öngörülen topografik yapı değişiklikleri, mevcut ve öneri tesviye eğrileri ile nokta yükseklikleri (kotlar), kazı ve dolgu alanları, drenaj hatları, istinat duvarları vb. gibi projenin araziye aplikasyonu için gerekli olan tesviye bilgilerini grafik olarak anlatan kapsamlı planlardır. Alan plastiği planlarının hazırlanabilmesi için, alana ilişkin tesviye eğrilerini ya da kotları (plankote, kotlu plan) ve halihazır kullanımları içeren uygun ölçekte (1/200, 1/500, 1/1000) harita yada planların mevcut olması gerekir.
ARAZİ BİÇİMLENDİRME PLANLARI
(Altunkasa 2011)

## Slide 2
Arazi biçimlendirme planların hazırlanabilmesi için, alana ilişkin tesviye eğrilerini ya da kotları (plankote, kotlu plan) ve halihazır kullanımları içeren uygun ölçekte harita ya da planların mevcut olması gerekir. Arazi biçimlendirme planları, bir bütün olarak, nokta yüksekliklerini esas almak suretiyle alanın mevcut potansiyeli ile istenilen formlar arasında denge kuruncaya kadar devam eden bir sürecin ürünüdür. Altı aşamadan oluşur:
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 3
Birinci aşamada, alanda veya bitişiğinde mevcut ve plan ya da harita üzerinde de belirtilmiş uygun bir nokta (röper noktası) belirlenir. Röper noktası, mevcut bir caddenin bordürü ya da tretuar çizgisi, bir binanın köşe kotu vb. olabilir.
İkinci aşamada, plan üzerinde projede öngörülen kullanımlar (yapı kitleleri, yarı açık ve açık mekanlar, teraslar, spor ve oyun alanları, su kullanımları, yaya ve araç trafiği, otoparklar, servis mekanları vb.) aktarılır. Daha sonra plan üzerinde, kullanımların öngörülen zemin, giriş-çıkış ve tretuar kotları belirtilir.
Üçüncü aşamada, alan kullanımlarının oturtulacağı kot değerlerine göre, oturum alanı içerisinden geçen yüksek ya da düşük değerli tesviye eğrileri oturum alanının dışına alınır. Dışarıya alınan öneri tesviye eğrileri daha sonra kazı ya da dolgu alanı dışında ait oldukları orijinal eğriler ile birleştirilerek kazı ya da dolgunun alacağı şekil ortaya çıkartılır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 4
Dördüncü aşamada, projede öngörülen sirkülasyon sistemi ayrıntı olarak kodlandırılır. Sirkülasyon sistemi bünyesinde, araç ve yaya yollarının, otopark ve kavşakların kullanımlara olan bağlantısının, giriş ve çıkışların ve rampaların belirlenen uygun eğim düzeyleri ve yönlerinde kotlandırılması gerekir. Yaya yolları bünyesinde merdiven yapılmasına zorunluluk duyulduğunda, basamak kotlarının da belirtilmesi önem taşımaktadır. Diğer yandan, yol boyu drenaj sistemi dahilinde oluşturulacak kanal ve hendeklerin, belirlenen uygun eğim değerleri ve yönleri çerçevesinde kotlandırılması gerekmektedir. Kotlamalarda, proje genelinde ve birbiriyle ilişkili bir drenaj sisteminin tesisine önem verilmelidir.
(Altunkasa 2011).
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 5
Beşinci aşamada, proje alanı genelinde öngörülen kotların kontrolü yapılır, eksik ya da hatalı kotlamalar giderilir, ortaya çıkaracak topografik formun fonksiyonel ve estetik (özellikle görsel) açıdan kullanma ve algılama niteliklerinin irdelenmesine çalışılır. Bu aşamada, bir kontrol listesinin hazırlanması ve alan plastiğine ilişkin kontrollerin bu liste aracılığı ile yapılması, harcanan zamanı ve hata paylarını en aza indirgeyebilir.
Altıncı aşamada, alan plastiği planı üzerinde belirlenen tüm kotlara göre öneri tesviye eğrileri çizilir ve alan ya da tesviye planı tamamlanmış olur.
(Altunkasa 2011).
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 6
Eğim
Eğim, bir yüzeyin yataya göre şev yüzdesi, şev oranı veya şev açısıdır. O halde eğimi, yüzde, oran veya açı cinsinden ifade etmek mümkündür.
Yüzde eğim veya eğim yüzdesi
Yüzde eğim veya eğim yüzdesi, 100m yatay mesafedeki yükseliş veya alçalış miktarının anlatımı olup, örneğin 100m yatay mesafede 2m çıkış veya inişin ifadesi, eğimin %2 olduğu anlamındadır. Bu eğim yüzdesinin hesabı için e=h/L şeklindeki basit oransal eşitlikten yararlanılır. Burada e ile % eğim, h ile eğimli yüzeyin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki kot farkı ve L ile bu noktalar arasındaki yatay mesafe ifade edilir.
EĞİM ve ENTERPOLASYON
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 7
Eğim analizi
Bina, yol, otopark ve benzeri diğer peyzaj öğelerinin en uygun konum alanlarının belirlenmesi için arazinin dikliğini gösteren bir eğim analizi yapılır. Bu analizin bir harita üzerinde yapılması yatay ölçek, tesviye eğrilerinin arasındaki kot farkı ve yüzde eğim grupları ya da sınıfları gibi bilgileri gerektirir. Ölçek ve tesviye eğrileri arasındaki kot farkı, analiz için kullanılan tesviye eğrileri haritadan sağlanır. Eğim sınıfları arazi şeklinin karmaşıklığına, kotların değişim miktarına ve yapılacak aktivitelerin tipine bağlı olarak tasarımcı tarafından belirlenir.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 8
Eğim oranı
Yatay mesafenin düşey mesafeye oranıdır.
Eğim açısı
Örneğin eğimin 30˚, 40˚ ve benzeri şekilde açısal ifadesi olup, yüzeysel madencilik ve diğer kazı işleri gibi büyük ölçekli toprak tesviyesi projelerinde söz konusu olur.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 9
Eğim haritaları, bir alanın topografik yapısındaki farklı eğim gruplarını sınırlandırılmış lekeler halinde gösteren haritalardır.
Bir alanın eğimi, basit bir tanımlama ile o alanın belirli bir yatay mesafede ortaya koyduğu yükselme ve düşüşün oransal ölçüsüdür.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 10
Eğim problemleri;
Eğimi %25 olan bir şevin oransal eğimi kaçtır?
1/3’lük bir oransal eğimi % olarak ifade ediniz.
8˚’lik bir meyille yükselen rampada L=10m ise son nokta ilk noktadan ne kadar yüksektedir?
2/7’lik bir oransal eğimi % olarak ifade ediniz.
Plan üzerinde 11/15/30 olarak ifade edilmiş bir merdivenin
yüzde,
oransal,
derece olarak eğimi kaçtır?
Başlangıç kotu +0,20 ve bitiş kotu +1,30 ve L=9m olan rampanın,
yüzde,
oransal,
derece olarak eğimi kaçtır?
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 11
Enterpolasyon
Yüksekliği ve aralarındaki mesafe bilinen iki nokta arasındaki diğer bir noktanın yüksekliğinin
Veya
Yüksekliği ve aralarındaki mesafe bilinen iki nokta arasındaki yine yüksekliği bilinen diğer bir noktanın bu iki noktaya olan yatay mesafesinin hesaplanması işlemidir.
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 12
Enterpolasyon problemi:
1830 rakımındaki bir tepe ile 1100 rakımındaki bir vadi tabanı arasındaki yatay mesafe 1,2 km’dir.
Vadiyi tepeye bağlayan en kısa yolun eğimi % kaçtır?
Vadiden tepeye doğru 500m yüründüğünde kaç rakımına ulaşılır?
Tepeden vadiye 820m yatay mesafede kaç rakımına ulaşılır?
Vadiden tepeye doğru ne kadar yürünürse 1500 rakımına ulaşılır?
1300 ve 1700 tesviye eğrilerinin tepeye olan yatay mesafeleri kaçtır?
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması