## Slide 1
Envanter ve analizin yapılması
Bir peyzaj mimarlığı tasarım projesinin ilk aşaması, proje alanı ve çevresinin mevcut fiziksel ve kültürel koşullarının envanterinin yapılmasıdır. Hem envanter hem de gelişim programı, tasarımın gelişimini ve tasar tesviye planının oluşumunu etkileyecek olan anlaşmazlıkların, engellerin ve fırsatların teşhis ve tespiti için analiz edilerek değerlendirilir.
TESVİYE PROSESİ
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 2
Tasarımın geliştirilmesi
İlk aşamada yapılan gözlem ve değerlendirmelere ait sonuçların, bir ya da daha fazla tasarım çözümlerinin elde edilmesine yönelik sentezlerin üzerinde çalışılır. Bu sentezler doğrultusunda bir tesviye planı için mevcut tesviye eğrilerinde bir değişikliğin yapılmasına başlanılmadan önce bu değişiklikle amaçlanan nihai çözüme ait formun açık ve net bir şekilde belirlenmesi gerekir.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 3
Tesviye planın oluşturulması
Bu aşamada tasarım çözümü, yapım detayları ve boyutlarıyla belirlenmiş uygulanabilir bir plana dönüştürülür. Eğim analizinin amacı, nispeten aynı eğilimli olan alanların miktarının saptanması, tasar eğim yönlerinin gösterilmesi, drenaj sistemlerine, bina köşe ve girişlerine, merdiven ve duvar alt üst noktalarına vb. bütün kritik yerlere ait kotların belirlenmesidir. Tesviye, arazi yüzeyinde bir kot değişimi olduğundan, düşey ilişkilerin tam olarak incelenebilmesi için sadece planlar yeterli değildir. Bu nedenle kritik noktalarda kesit çizimleri yapılmalıdır.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 4
Alan hazırlığı
Tesviye işi için alan hazırlığında genel olarak beş evre söz konusudur.
Mevcut bitkilerin korunması
Üsttoprağın kaldırılması
Erozyon ve sediment kontrolü
Temizlik ve yıkım
Tesviye kazıklarının çakılması
(Seçkin 2003)
TESVİYENİN YAPILMASI
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 5
Kaba tesviye
Kaba tesviye, ana toprak hareketinin yapıldığı ve arazi şeklinin oluşturduğu evredir. Bu evrede, arazi formunun oluşturulmasının yanı sıra bazı yapılara ait hendek ve temellerinin kazılması çalışmaları da yapılır.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 6
İnce tesviye
Kaba tesviye yapıldıktan ve gerekli yapılar inşa edildikten sonra ince tesviye yapılır. Bu tesviye, istinat duvarı, bina temelleri, alt yapı hendekleri için kazılan yerlerin toprak dolgusu işlerini kapsar. Bütün dolgular, ilerde oturma sorunlarının asgariye indirilmesi için iyice sıkıştırılmalı ve bu çalışmalar gerek altyapılara ve gerekse diğer yapılara zarar verilmeden yapılmalıdır. Bu tesviye ile arazi formları ve yüzeyleri muntazam olarak düzeltilir ve alt tesviyenin kesin kotları elde edilir.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 7
Bitmiş tesviye
Projenin tamamlanması, yüzey kaplama ya da döşeme çalışmaları ile tamamlanır. Genellikle önce sert zemin çalışmaları yapılır ve ondan sonra üsttoprak alana getirilip serilir. Üsttoprak ve sert zemin kaplamaları bitmiş yüzey materyalini oluşturduğundan, bu materyallerin üst tesviye kotlarının, tesviye planında gösterilen tasar bitmiş tesviye kotları ile aynı olması gerekir. Tasar tesviye planının uygulamaya geçirilmesinde iki temel yol söz konusudur:
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 8
Birinci yol, toprağın kazılması ve depolanması işlerinin bir operasyonla tamamlanmasıdır.
İkinci yol, kazı ve dolgu gereksinimlerinin karşılanması için toprağın proje alanı dışından getirilmesi ya da proje alanından dışarıya taşınmasıdır. Bu uygulamalar kazı ve dolgunun proje alanı içinde dengelenmediği ya da kazı materyalinin dolgu materyali olarak uygun olmadığı durumlarda söz konusu olur.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması