## Slide 1
Kazı ve dolgu hacimlerinin hesaplanmasında temel yaklaşım, toprak hacminin, söz konusu proje alanının her kesimindeki kazı derinlikleri ya da dolgu yükseklikleri ortalaması ile harita alanının yatay çarpımından elde edilmesidir. Bu kazı derinliklerinin ya da dolgu yüksekliklerinin bazıları sıfır olabilir, ancak bunlar da ortalama hesabına dahil edilmelidir.
(Seçkin 2003)
KAZI ve DOLGU HACİMLERİNİN HESAPLANMASI
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 2
Borrow-Pit Yöntemi
Bu yöntem, genellikle yalnızca kazı ya da yalnızca dolgu yapılan ve belirli bir geometrik forma sahip olan düz yüzeylerde kazı veya dolgu miktarının hesaplanmasında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yöntemin aşamaları:
Proje alanı, mevcut topografik harita ya da plan üzerine yerleştirilir ve tesviye kotu belirlenir.
Proje alanının köşelerine harfler ya da rakamlar verilir ve her köşesinin kotu enterpolasyon ile hesaplanır.
Hesaplanan köşe kotları ile tesviye kotu arasındaki farklar ve buradan ortalama kot farkı bulunur.
Ortalama kot farkı ile proje alanının alan değeri çarpılarak dolgu ya da kazı hacmi hesaplanır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 3
Kareleme Yöntemi
Bu yöntem, kullanım amacı ve esası itibari ile Borrow–Pit yöntemi ile benzerlikler gösterir. Ancak uygulanışı Borrow-Pit yöntemine göre biraz daha karmaşıktır.
Proje alanı, mevcut harita ya da plan üzerine yerleştirilir ve tesviye kotu belirlenir.
Alan, uygun boyutlarda karelere ayrılır ve oluşan her köşeye harf ya da rakam verilir.
Karelere ayırma ile oluşan tüm köşelerin kotları enterpolasyonla belirlenir.
Belirlenen köşe kotları ile tesviye kotu arasındaki farklar bulunur ve bu farkların aynı harfli köşelere ait olanlar birbirleri ile toplanır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 4
Sıfır Yöntemi
Herhangi bir alanda kazı ve dolgu miktarının kabaca hesaplanmasında kullanılabilecek bir yöntemdir. Uygulanışı, Borrow-Pit yöntemine benzerlik gösterir. Bu yöntemden farkı öngörülen tesviye kotunun meydana getirdiği hem kazı hem dolgu miktarının birlikte belirlenmesine olanak tanımasıdır.
Proje alanı, mevcut plan ya da harita üzerine yerleştirilir, köşelere harf ya da numara verilir ve tesviye kotu tespit edilir.
Köşe kotları, enterpolasyonla belirlenir ve kot farkları hesaplanarak ait oldukları köşelere yazılır. Kot farkları, tesviye kotunun mevcut kottan büyük ya da küçük oluşuna göre pozitif ya da negatif değer alır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 5
Proje alanı içerisine, tesviye eğrilerini enine kesen eşit ya da değişken aralıklı dik ya da paralel çizgiler çizilir.
Ortaya çıkan tüm enine çizgiler üzerinde tesviye kotunun bulunduğu noktalar enterpolasyonla belirlenir ve belirlenen noktalar birbirleriyle birleştirilir.
Proje alanını ikiye bölen sıfır çizgisinin altında ve üzerinde oluşan parçalar, tesviye eğrilerinin yükseliş ya da alçalışına göre kazı veya dolgu alanlarıdır.
Kazı ve dolgu alanları, kendilerine ait olan köşe kotlarının ortalamaları ile çarpılarak kazı ve dolgu hacimleri belirlenir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 6
Kesit yöntemi
Bu yöntem, geniş alanlardaki arazi plastiği çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kazı ve dolgu hacimlerinin belirlenmesinde oldukça sık kullanılır. Çalışma alanının uygun aralıklarda enine kesitlere bölünmesi, kesit alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kesit alanları ile kesit çizgileri arasındaki uzaklığın çarpılarak hacimlerin elde edilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 7
Kesit yönteminin aşamaları:
Proje alanı içerisine, tesviye eğrilerini enine kesen genellikle eşit, zorunlu kalındığı taktirde değişken aralıklı ve birbirine paralel kesit çizgileri çizilir.
Plan ölçeğine uygun olarak, belirlenen kesit çizgilerinden çalışma alanın en kesitleri alınır. Kesitlerde ortaya çıkan kazı ve dolgu alanları belirtilir ya da farklı renklerle çizilerek veya boyanarak algılama rahatlığı sağlanır.
Ortaya çıkan tüm kesitlerdeki kazı ve dolgu alanları ayrı ayrı hesaplanır. Bu uygulamada en fazla planimetre kullanılmaktadır.
Kazı ve dolgu alanı için kesit alan değerleri ve derinlikleri belirlendikten sonra bunlar bir çizelge haline dönüştürülür ve gerekli hesaplamalar bu çizelge üzerinde yapılır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 8
Bu uygulamalarda dolgu miktarına %10-30 arasında çökme (oturma) payı ilave edilmektedir. Çünkü doldurulan materyalin zamanla sıkışması sonucunda bir miktar kayıp oluşabilmektedir. Kazı çalışmalarında, önce üst toprak katmanının ilk 15-20 cm’lik organik yapıya sahip bölümü kazılarak, burada çıkartılan malzemenin tekrar kullanmak üzere depo edilmesi gerekmektedir. Daha sonra, dolguda kullanılacak malzeme miktarı sağlanıncaya kadar kazı işlemi sürdürülmektedir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması