## Slide 1
DRENAJ
Basit bir tanımla ile drenaj; herhangi bir alanda toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun, toprak içerisinde yanlara ve aşağıya doğru sızması ya da geçirimsiz yüzeylerde çeşitli nedenlerle (yağmur, kar vb. gibi) oluşan suların birikmesi veya daha düşük kotlu yerlere akması olayıdır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 2
DRENAJ
Peyzaj mühendisliği uygulamalarındaki drenaj sorunu iki şekilde oluşmaktadır. Bu sorunlar şöyle ifade edilebilir;
Geçirgen olmayan ya da çok az geçirgen olan zeminlerde sağanak yağışlar veya karların erimesi gibi nedenlerle oluşan yüzey akışlarıdır.
Geçirgenliği yüksek zeminlerde yüzeyden aşağıya doğru sızan suların toprağın su tutma kapasitesini aşan bölümünün gösterdiği toprakaltı akışlarıdır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 3
DRENAJ SİSTEMLERİ
Drenaj çeşitleri;
Yüzey Drenajı
1.1. Açık kanal ve hendekler
1.2. Kapalı drenaj sistemleri
Toprakaltı Drenajı
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 4
YÜZEY DRENAJI
Yüzey drenajı
Yüzey drenajı sistemleri, herhangi bir alandaki yüzey akışlarını cazibe ile belirli noktalara kanalize eden, toplayan ve boşaltan (tahliye eden) sistemlerdir. Tesis edileceği alanın karakterine göre açık, yarı açık ve yeraltı boşaltma sistemleri olarak planlanabilir. Genel bir ifade ile yüzey akışı; belirli bir alana düşen sağanak yağışın; emilmeden, buharlaşmadan ya da farklı nedenlerle kaybolmadan belli bir noktaya ulaşabilen bölümüdür. Drenaj sisteminin planlanmasında, birim zamanda oluşabilecek yüzey akışlarının düzeyinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir alanda birim zamanda (saniye) oluşabilecek yüzey akış miktarı (m³) alanın içerdiği yağış durumu , topografik yapı ve zemin özelliği ile alan büyüklüğüne bağlıdır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 5
YÜZEY DRENAJI
Günümüzde, yüzey sularını drene etmek için kullanılan sistemler iki grupta incelenebilir;
Açık drenaj sistemleri; yüzey sularını belirli noktalardan ve yüzeylerden toplayarak boşaltma noktalarına taşıyan, üzeri açık kanal ve hendeklerden oluşmaktadır.
Kapalı drenaj sistemleri; suları yüzeydeki belirli noktalardan alarak yüzey altında tesis edilmiş boru hatları ile kontrollü olarak boşaltma noktalarına taşıyan sistemlerdir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 6
YÜZEY DRENAJI
Suyun taşıyıcı bir sistem içerisindeki akışı iki şekilde gerçekleşmektedir.
Laminar akış; su zerreleri, paralel çizgiler ve tabakalar formunda ilerler. Teorik olarak, suyun bir kanal ya da boru içerisinde, sabit bir ivme ile akması beklenir.
Turbulent akış; su zerreleri, düzgün olmayan çizgiler ve tabakalar formunda ilerler. Drenaj sistemlerinde suyun açık kanal ve hendekler ile boru hatlarında akışı genel olarak turbulent kabul edilmektedir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 7
YÜZEY DRENAJI
Drenaj sistemlerinde, belirli bir doğrultuda akan suyun niceliğinin belirlenmesinde üç temel ölçüt vardır:
Suyun birim zamanda oluşturduğu akış hacmi (debi),
Birim zamanda aldığı yol yani akış hızı,
Suyun taşıyan elemanın enkesit alanı.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 8
AÇIK KANAL ve HENDEKLER
1.1. Açık Kanal ve Hendekler
Peyzaj mühendisliği uygulamalarında, proje alanında tesis edilecek açık kanal ve hendeklere ilişkin sistem planlarının hazırlanması altı aşamadan oluşmaktadır;
Drenaj planının oluşturulabilmesi için proje alanında öngörülen kullanımların son durumlarını, tesviye eğrilerini ve nokta yüksekliklerini, alanın çevre ile olan ilişkilerini ve özellikle alan içerisinde ya da çevresindeki mevcut drenaj sistem veya olanaklarını gösteren amaca uygun ölçekte (1/200, 1/500, 1/1000) bir planın hazırlanması gerekir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 9
AÇIK KANAL ve HENDEKLER
Bu plan üzerinde, alanda oluşabilecek doğal ya da kullanımlardan kaynaklanan yüzey akışlarının; akış yönleri, birleşme ve ayrım noktaları, eğim düzeyleri, aynı doğrultudaki akışların aldıkları yol ya da uzunluk, yine aynı doğrultudaki akışların üst ve alt kotları grafiksel olarak belirtilir.
Yüzey akışlarının belirlenen özelliklerine göre, açık kanal veya hendeklerin güzergahları seçilir.
Kanal veya hendeklerin sistem planları kabaca hazırlandıktan sonra; projede kullanılacak kanal veya hendek biçimi, boyutları ve malzeme özellikleri proje alanına ilişkin yüzey akışları hesaplamalarına göre belirlenir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 10
AÇIK KANAL ve HENDEKLER
Kanal veya hendeklerin projelendirilmesinde dikkat edilecek bir diğer önemli özellik, birleşme noktaları ve kavislerin düzenlenmesidir. Kanal ya da hendeklerin birbirleriyle birleşmesi durumunda, taban kotlarının mümkün olduğunca aynı değerde olması sağlanmalıdır.
Drenaj kanal ya da hendeklerinin sistem planlarının hazırlanmasındaki son aşama; güzergahlarda son ayarlamaların yapılması, eğimlerin, dönüş yarıçap veya açılarının, bağlantı noktalarının ve kanal ya da hendek boyutlarının ayrıntılı belirlenmesi, alt (taban) ve üst (banket) kotların, birleşme noktaları yüksekliklerinin ve uygulama için gerekli olabilecek tüm kotların güzergahlar boyunca tespit edilmesidir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması