## Slide 1
KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİ
1.2 Kapalı Drenaj Sistemi
Daha öncede belirtildiği gibi kapalı drenaj sistemi, suları yüzeydeki belirli noktalardan toplayarak yüzey altında tesis edilmiş boru hatları aracılığı ile kontrollü olarak boşaltma noktalarına taşıyan sistemdir. Diğer bir ifade ile kapalı drenaj sistemi; yüzey sularının giriş noktaları, yüzey sularını taşıma hatları ya da boru hatları ve yüzey suyu toplayıcıları olmak üzere üç temel elemandan oluşmaktadır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 2
KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİ
Boru hatları, farklı malzemelerden üretilebilen değişken boyutlu boruların birbirine eklenmesi suretiyle tesis edilmektedir. Uygulamada; beton, demirli beton, bitümlü ve metal (demir, çelik) malzemelerden yapılmış borular yaygın olarak kullanılmaktadır. Peyzaj mühendisliği çalışmalarında, düşük ve orta kapasiteli drenaj tesislerinde beton büzlerin, büyük kapasiteli drenaj tesislerinde ise demirli beton büzlerin kullanımı daha uygundur.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 3
KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİ
Yüzey sularının boru hatlarına girişi, rögarlar ile olmaktadır. Rögarlar, yüzeyden giren suların boru hattına taşınmasını sağlayan, genelde betondan yapılmış ve çoğunlukla kare ya da dikdörtgen kesitli kuyu karakterli elemanlarıdır. Uygulamada rögarlar, düz ya da silt çukurlu olmak üzere iki formda tesis edilmektedir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 4
KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİ
Silt çukurlu rögarlar; bu çukurların zamanla sedimentasyonla ve sürüklenen katı maddelerle dolması, bu nedenle düzenli olarak temizlenme zorunluluğu yaratması, biriken organik maddelerin çürümesi, koku yayması ve böcekler için üreme ortamı oluşturmasından dolayı sakıncalı olabilmektedir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 5
KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİ
Rögarlar; içerisinde girebilecek yaprak, kağıt vb. gibi parçaların tutulması ve güvenlik açısından, özel kapaklarla kapatılırlar. Bu kapaklar ve hareketli kolay temizlenebilir özellikte ve çoğunlukta pik döküm ızgaralar biçiminde imal edilmiş elemanlarıdır. Bunun dışında, ağır trafik yükü olan yollarda çelik ızgaraların kullanımı daha yaygındır. Rögar kapakları, ölçü ve desen açısından çok çeşitlidir. Genel olarak rögar kapaklarının drene edilecek sert yüzeyden 5 cm kadar daha aşağıda bırakılması uygun olmaktadır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 6
KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİ
Menholler; genel bir tanımlama ile, bünyesindeki merdivenle içine girilerek bakım ve onarım çalışmalarının yapılabildiği, giriş ağızları çapları minimum 0.60 m, gövde çapları minimum 1.20 m olan genelde betonarme elemanlardır. Normal koşullar altında menhollerin tesis edileceği yerler;
Boru hattı güzergahı değişim noktaları,
Boru hattı eğimi değişim noktaları,
Boru çapı değişim noktalarıdır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 7
TOPRAK ALTI DRENAJI
Toprak Altı Drenajı
Genel bir tanımlama ile toprakaltı drenajı; topraktaki fazla suyun tahliyesi, taban suyu derinliğinin istenilen düzeye düşürülmesi ve yeşil alanlarda bitkilere uygun bir kök ortamı hazırlanması amacıyla altında tesis edilen drenaj sistemleri bütünüdür. Toprakaltı drenajı, yeşil alanların tesisiyle birlikte çözümlenmesi gereken bir altyapı çalışmasıdır. Çünkü, arazi plastiği çalışmaları esnasında kazı ve dolgunun yarattığı yeni topografik yapı, yeşil alan olarak öngörülen alanlarda suyun birikintiler oluşturacağı çanak formları ya da büyük kitlelerin kaymasına neden olabilecek şevleri içerebilmektedir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 8
TOPRAK ALTI DRENAJI
Günümüzde, toprakaltı drenajı sorununu meydana getiren doğal ya da farklı kullanım faaliyetlerden etkilenmiş unsurların özelliklerine uygun, çok sayıda drenaj önlemi geliştirilmiştir. Bunlar arasında; kör drenler, borulu drenler, kılçık drenler, kemer taş drenler, düşey kum drenleri, yatay drenler ve drenaj galerileri en fazla tercih edilenleridir. Söz konusu drenlerin bir çoğu özellikle karayollarının yapımında oluşan kazı ve dolgu şevlerindeki toprakaltı sularının tahliyesinde kullanılmaktadır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 9
TOPRAK ALTI DRENAJI
Karayollarının yanı sıra, geniş yeşil alanlardaki toprakaltı drenajında ise; kil, beton ve PVC boruların kullanımı daha yaygındır.
Kil borular; genel olarak 30-35 cm uzunlukta ve 7.5, 10, 15, 17.5 cm iç çaplı olarak üretilen künklerdir. Tesis edilmeleri; drenaj amacıyla açılmış ve tabanına kum-çakıl karışımı serilmiş hendek ya da kanallara, künklerin uç uca eklenerek döşenmeleri biçimindedir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 10
TOPRAK ALTI DRENAJI
PVC borular, günümüzde özellikle sulu tarım alanlarının drenajında büyük ölçüde kullanılan elemanlardır. Bunların 6 m standart boyda düz ve yarıklı olanları ile son yıllarda yoğun olarak tercih edilen esnek spiral plastik türleri mevcuttur. PVC borular, kil künklere ve beton büzlere oranla daha az emekle kısa sürede döşenebilmenin yanı sıra, hafif olmaları dolayısıyla daha az masrafla ve kolayca taşınabilme avantajına sahiptirler.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 11
TOPRAK ALTI DRENAJI
Spiral PVC borular, rulolar halinde farklı çaplarda imal edilirler ve toprak altına filtre materyalleri ile birlikte döşenirler. Filtre materyalleri, borular üzerindeki deliklerin tıkanmasını ve siltasyonu önleyen unsurlar olup, en fazla kullanılanları kum ve çakıllardır. Bunun dışında, cam yünü, sünger, torf, saman ve talaş filtre materyali olarak kullanılabilmektedir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 12
TOPRAK ALTI DRENAJI
Peyzaj mühendisliği çalışmalarında, proje alanında tesis edilecek toprakaltı drenajı sisteminin planlaması 6 temel aşamadan oluşmaktadır;
Vaziyet planının oluşturulması,
Laterallerin aralık ve derinlikleri,
Laterallerin tesis deseni,
Sistemde kullanılacak boruları tip ve boyutları,
Boruların tesis yöntemi,
Kollektörlerin tesis yöntemi belirlenir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 13
  Kaynaklar
Seçkin, Ö. B. (2003) Peyzaj Uygulama Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayın no: 4105, Orman Fakültesi Yayın no: 453, ISBN: 975 – 404 -507-0, 528 s.
Altunkasa, M. F. (2011) Peyzaj Mühendisliği. Çukurova Üniversitesi Genel Yayın no: 123, Ders Kitapları Yayın no: A- 36, 367 s.
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması