## Slide 1: Kumaş Yapı Bilgisi

## Slide 2: Dokuma kumaşlar
Dokuma kumaşlar,
Kullanılan iplik numarası, hammadde, sıklık, örgü yapılarına bağlı olarak kalınlık, ağırlık, esneklik, sağlamlık ve dökümlülüğe sahip olan atkı ve çözgü ipliklerinin kesişim birlikteliğinden oluşan tekstil yüzeyleridir.

## Slide 3
Hammadde özelliklerine göre,
Yün, pamuk, ipek gibi doğal liflerle üretilebilmekte ve sentetik liflerle de elde edilebilmektedir

## Slide 4
Kullanım amacına göre;
Konfeksiyon, dekorasyon ve fonksiyonel kullanım için üretilmektedir

## Slide 5
Desen özelliklerine göre
Üretim öncesi, üretim aşaması ve sonrasında desenlendirilenler veya örgü yapısıyla desenlendirilenler renk ile desenlendirilenler baskılı kumaşlar

## Slide 6
Üretim yöntemine göre;
Ayakçıklı, kamlı, armürlü ve jakarlı

## Slide 7
Yapısal özelliklerine göre;
Basit ve birleşik, tek katlı, çok katlı olarak sınıflandırılmaktadırlar.

## Slide 8: Dokuma Örgü Raporu
Atkı ve çözgü ipliklerinin kumaş içerisinde yapacağı en küçük hareket birimidir
Dokuma kumaşlar bu birimin atkı ve çözgü yönünde tekrarları ile meydana gelmektedir
Birim raporunda dikey sütunlar çözgü ipliklerini, yatay satırlar ise atkı ipliklerini ifade etmektedir.

## Slide 11
Dokuma örgü raporları çözgü ipliklerinin hareketlerine göre oluşturulmaktadır.
Kumaş tasarımında dokuma örgü raporu haricinde bu raporu uygulayabilmek için gerekli olan başka planlamalara da ihtiyaç vardır.

## Slide 12
Bu çözgülerin sistemli olarak hareket etmesi için tezgah üzerinde bulunan gücü tellerinden geçirilmesi gerekmektedir. Gücü taharı olarak bilinen bu işlemin gerçekleşebilmesi belli bir plan dahilinde olmakta ve hangi çözgünün hangi çerçeveden geçeceğini gösteren şemaya tahar planı adı verilmektedir.

## Slide 14: Temel Dokuma Örgüleri
Bezayağı Örgüsü
Bezayağı güçlü, dayanıklı ve çok yönlü bir kumaş oluşturan en temel dokuma türüdür.
Çözgü ve atkı iplikleri bir üst bir alt tekniğinde birbirine çaprazlanması ile elde edilen bu yapılar yakından incelendiğinde dama tahtasını andıran bir görünüme sahiptir.

## Slide 15
Bezayağı örgüsü tekstil endüstrisinde en çok tercih edilen örgü türüdür.
Farklı hammadde, büküm ve numara özelliğindeki iplik çeşitleri, farklı sıklık ve gerginlikler gibi pek çok değişkenle farklı yüzey özelliklerine ulaşılması sağlanmaktadır.
Yüzü ve tersi aynı taneli görünümde olan bu kumaş yapıları, her köşeden birbirine temas eden bağlantılar içerdiğinden diğer dokuma örgülerine oranla çok daha sağlamdır.

## Slide 19: Özellikleri
İki çözgü ve iki atkıdan oluşan en küçük raporlu örgüdür ve maksimum bağlantı noktasına sahiptir
Çözgü ve atkı bağlantılarının diğer bağlantılarla birbirine dört köşeden temas etmesi örgüde sıklık ve aynı iplik kalınlıklarında düzenli gözenekli yapı sağlar bundan dolayı dayanıklı olur

## Slide 20
Kendi başına desen etkisi yoktur. Her hangi işlem uygulanmadığında her iki yüzü de aynı görünümdedir.
Dokuma anında çözgü yönünde sıklık arttırıldığında enine rips, atkı yönünde artırıldığında boyuna rips görünümü elde edilir
İplikler bir yukarı bir aşağı olarak alternatif sırayla hareket eder, yükselme ve alçalma dereceleri aynıdır

## Slide 21
İplik yoğunluğu sınırlıdır, sürtünme ve kayma dayanımı yüksektir
Her raporda kumaş kalınlığı ve kütlesi sınırlıdır
Gazlı bez haricinde nispeten daha güçlü bir kumaş yapısıdır
Kolayca üretilebildikleri için ucuz bir bağlantı şeklidir

## Slide 22
Bezayağı örgüler renk efektlerinden yararlanılarak desenli üretilebileceği gibi düzgün yüzey yapılarından dolayı boya-baskı farklı yüzey görünümü sağlayan bitim işlemleri ile dokuma sonrasında da desenlendirilebilir

## Slide 23
Kalın ipliklerden yapılmış çok ağır kaba kanvas ve battaniyelerden son derece ince ipliklerle üretilen en hafif müslinlere kadar çeşitlenebilmektedir
Pamuk, yün, ipek ve sentetik iplikler dokumalar için uygundur.
Bezayağı dokumalara örnekler;
Mermerşahi, patiska, tülbent, basma, pazen, çuha, tergal…

## Slide 24: Rapor çizimi
Bezayağı örgünün dokuma raporu sembolü ile ifade edilmektedir.
Kesir çizgisinin üstündeki çözgü, altında yer alan kısım ise atkı ipliği sayısını ifade etmekte; bu iki sayının toplama dokuma birim raporunun çizileceği 2x2 rapor sınırlılıklarını göstermektedir

## Slide 25
Şekilde 8x8 büyüklüğünde tekrarlanan çizimin siyah kareleri bezayağı örgünün birim raporudur. Bu raporun çözgü ve atkı yönünde tekrarları ile kumaş yapısı meydana gelmektedir.

## Slide 26
Panama bağlantı: Panama bağlantı, bezayağı bağlantının raporundaki iplik hareketlerinin atkı ve çözgü yönünde eşit ya da eşit olmayan sayılarda artırılmasıyla elde edilir. Rips bağlantı: Rips bağlantı, bezayağı bağlantının raporundaki aynı hareketi yapan ipliklerin sayısının çözgü veya atkı yönünde artırılması ile elde edilir. Rips bağlantı ile dokunan kumaşların yüzünde enine ya da boyuna kesikli çizgiler görülür. Çözgü ripsi: Bezayağı bağlantıdaki bağlantı noktalarının, boyuna yönde artırılmasıyla elde edilen dokuma bağlantısıdır. Atkı ripsi: Bezayağı bağlantıdaki bağlantı noktalarının, enine yönde artırılmasıyla elde edilen dokuma bağlantısıdır.

## Slide 27: Panama

## Slide 28: Dimi Örgüsü
Dimi örgüleri çeşitli şekillerde inşa edilebilen, geniş bir uygulama yelpazesi sunan örgülerdir. Bu örgülerin diğerlerinden ayrılan ana özelliği, kumaş yüzeyinde verev uzanan belirgin çizgilerin varlığıdır.

## Slide 32: Özellikleri
En az 3 çerçeve ile dokunabilen bezayağı örgüden sonra en çok kullanılan temel örgü çeşididir
İplik yoğunluğu artmaya elverişlidir
Bağlantılar her iki sırada kayarak tekrarlandığı için yırtılma mukavemeti bezayağı örgüden yüksektir

## Slide 33
Dimi örgülerin karakteristiği, kumaş üzerinde dimi hatları olarak adlandırılan eğimli çizgilerin oluşmasıdır
Bu yönüyle dimileri tanımak kolaydır
Atkı ve çözgü atlamaları nedeniyle kumaş kenarlarından iplik sökülmeleri daha kolay olmaktadır
Bezayağı kadar kolay buruşmaz, çapraz yönde esnekliği fazladır.

## Slide 34
Eşit dimi haricinde yüzü ve tersi belirgin olarak farklıdır
Dimi dokumaların en bilineni denim kumaşlarıdır. Ayrıca iş kıyafetleri, üniformalar, battaniyeler, gömlekler ve ev tekstilinde tercih edilir

## Slide 35: Rapor çizimi
Dimi örgüleri sağ yollu, sol yollu olabileceği gibi çözgü yüzlü atkı yüzlü ve eşit yüzlü dimiler olarak düzenlenebilmektedir
Bir dimi örgü raporunda oluşturulurken kaç çözgü kaç atkıya sahip olduğu hangi yüzey görünümü elde edilmek istendiği, hatların yönü ve sayısı önceden belirlenmelidir

## Slide 36
Dimi raporu şeklinde
sembolize edildiğinde 45 ̊lik açı oluşturan diyagonal dimi hatları oluşacaktır.

## Slide 37
Dimi Bağlantının Sınıflandırılması
Dokuma sırtının yükselme yönüne göre;
S sırtlı dimi: Sırt yükseltimi sağ aşağıdan, sol yukarıya doğrudur. Z sırtlı dimi: Sırt yükseltimi sol aşağıdan sağ yukarıya doğrudur.
Dokuma sırtının türüne göre
Tek sırtlı dimi: Bir bağlantı raporunda tek bir dokuma sırtı vardır. Çok sırtlı dimi : Bir bağlantı raporunda en az iki dokuma sırtı vardır. Çözgü ve atkı ipliklerinin kumaş yüzündeki dağılımlarına göre Eşit yüzlü dimi: Atkı ve çözgü iplikleri dokuma kumaşın her iki yüzeyinde de eşit şekilde dağıtılmıştır. Eşit yüzlü olmayan dimi: Dokuma iplikleri dokuma kumaşın yüzünde çözgü ya da atkı iplikleri daha fazladır.

## Slide 38
Çözgü yüzlü farklı yüzlü veya dengesiz dimi
Çözgü yüzlü dimiler adından da anlaşılacağı gibi kumaş yüzeyinde çözgü ipliklerinin daha çok göründüğü örgülerdir.

## Slide 39
Atkı yüzlü dimi
Atkı iplikleri kumaş yüzeyinde çözgülerden daha çok görünmektedir. Genellikle atkı sıklığı çözgüden daha fazla olmakta ve böylece dar açılı dimi hatları oluşmaktadır

## Slide 40
Eşit yüzlü dimi
Dengeli ya da eşit yüzlü dimi örgüleri ile üretilen kumaşlar her iki yüzünde de aynı iplik yoğunluklarına sahip olmakla birlikte tamamen aynı görünüme sahip değildirler. Dokuma örgüsünde dolu görünen yüzeyde arka yüzü boşluktur yani tam tersi boşluktur

## Slide 41
Dik sırtlı dimi: Sırtın dik olması, yükseltme sayısının birden büyük olmasıyla sağlanır. Sırt dikliği 45 dereceden büyük olan dimiler, dik sırtlı dimi olarak adlandırılır. Yassı dimi: Sırtın yassı olması, atkı atlamalarının yana doğru olan kayma sayısının birden fazla olmasına bağlıdır. Sırt dikliği 45 dereceden az olan dimiler, yassı sırtlı dimi olarak adlandırılır.

## Slide 42
Balık sırtı dimi: Balık sırtı dokuma bağlantısının iki belirgin özelliği vardır: Sırt yönünün değiştirilmesi, Sırt değişiminde bağlama noktalarının kaydırılması. Bu özelliklerinden dolayı, kumaş yüzünde zikzak çizgiler oluşur. Sivri uçlu dimi: Sivri uçlu dimi iki belirgin özelliğe sahiptir: Sırt değişiminde sırtların uç uca gelmesi. Çapraz dimi: Bu bağlantı da dimi sırtı bağlama raporu içerisinde değişim göstermektedir. İki çözgü ipliğinden sonra sırt değişir ve böylelikle dokuma sırtsız ve atlas benzeri bir görünüm alır.