## Slide 1: Düz Dokuma Koruma Onarım
Araç ve Gereçler
Temel Dikiş Teknikleri-I

## Slide 2: İğneler

## Slide 6
Mezura

## Slide 7: İğnedanlık

## Slide 10
El dikişleri geçici ve kalıcı olarak ikiye ayrılır
Geçici dikişler teyel dikişleri içerir
Teyel dikişler; kilim, cecim, zili, sumak gibi düz dokumları sağlamlaştırmak için arka yüzeylerine yerleştirilen kumaşları sabitlemeden önce yapılan elle dikme işlemidir.

## Slide 11: İplik düğümleme
Dikişe başlamadan veya bitirirken düğümleme işlemi eğer kalıcı olacaksa önemlidir.
Mümkün olduğunca küçük ilmeklerle yapılmalı, ipliğin görünümü açısından dikkat edilmesi gereken bir işlemdir.

## Slide 14
Düğüm atılır, iğne kumaşa batırılır ve düğümün 3 mm uzağından çıkarılır, iğne tekrar düğümün olduğu yere batırılarak dikişe sağlam başlangıç yapılır

## Slide 15: Teyel Dikişler
Teyel dikişi kalıcı dikişten önce kumaşı yerinde tutmak için kullanılır. Teyel dikişi sökülürken kalıcı dikişten ayrılabilmesi için genelde zıt renkli iplikten yapılır

## Slide 16
Kumaşın her iki yüzeyinde de büyük dikişler yapılır

## Slide 17
Temel teyel dikişi kadar sık olmayan bu teyel, uzun ve düz alanları kaplamakta kullanılır. 2,5 cm lik bir dikiş yapılır, 6 mm boşluk bırakılır ve bi sonraki ilmeği aynı şekilde atarak devam edilir

## Slide 18
İki kumaş katını bir arada tutmak için yapılır. Yaklaşık 2,5 cm lik bir ilme atılır sonra biraz ilerde işlem devam edilerek devam edilir