## Slide 1: DEPO TİPLERİ
Öğr. Gör. Ozan ZAMBİ

## Slide 2: TÜRKİYE’DE SOĞUK HAVA DEPOLARININ KAPASİTESİ ve GELİŞİMİ
Ülkemizde ilk soğuk hava deposu 1904 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Bu tarihten 1950 yılına kadar çok yavaş bir gelişme kaydedilmesine karşın 1950 yılından sonra özellikle Et-Balık Kurumu gibi kuruluşların da devreye girmesiyle birlikte hızlı bir gelişme göstermiştir ve 643.000 tonluk bir kapasiteye ulaşmıştır.
Bu kapasitenin önemli bir kısmında meyve sebze muhafazası yapılmakta olup bu miktar 444.000 ton dolayındadır.

## Slide 3
Bölgelerimize göre depoların dağılımına bakıldığında en fazla kapasitenin Marmara Bölgesi’nde olduğunu, bunu Ege ve Akdeniz Bölgelerinin izlediğini görmekteyiz.
Ülkemizdeki soğuk hava depolarının;
  %60’ı özel sektör
  %25’i belediyeler
  %7’si kooperatifler
  %8’i de çeşitli kamu kuruluşları tarafından işletilmektedir.

## Slide 4
Yaş meyve ve sebzelerin muhafaza edilmesinde 4 önemli depo faktörü dikkate alınmalıdır. Bunlar;
1.Sıcaklık
2.Oransal Nem
3.Depo Havasının Bileşimi
4.Depo Havasının Hareketi
olup bu faktörlerin kontrol edilebilme düzeylerine göre çeşitli depo tipleri geliştirilmiştir.
DEPO FAKTÖRLERİ

## Slide 5: DEPO TİPLERİ
1.Doğal Soğutmalı Depolar
2.Makineyle Soğutmalı Depolar
3.Kontrollü Atmosferli Depolar
a) Tek Yönlü Kontrollü Atmosferli Depolar
b) Çift Yönlü Atmosferli Depolar
4.Modifiye Atmosferde Muhafaza (Özel Plastik Torbalarda Muhafaza)
5.Düşük Basınç Altında Muhafaza Depoları

## Slide 6
Bu depolar taze ve soğuk hava ile soğutulmaktadır. Günün serin saatlerinde kapı, pencere ve hava bacaları açılarak soğuk hava depo içine alınmakta, daha sonra depo kapatılarak depo sıcaklığının gün boyunca belli düzeylerde kalması sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bu depolarda depo sıcaklığı çevre koşullarına bağlı olarak değişmekte olup çevre sıcaklığı yüksek olduğunda depo sıcaklığı yüksek, çevre sıcaklığı düşük olduğunda ise depo sıcaklığı düşük olmaktadır.
1. DOĞAL SOĞUTMALI DEPOLAR

## Slide 7
Doğal depolar, mağara, taş veya duvarlardan yapılabilmektedir.
Depolar tamamen toprak altında yapılabildiği gibi yarısı toprağa gömülü olarak veya tamamen toprak üstünde de yapılabilmektedir.
Doğal depoların en yaygın bulunduğu yer Nevşehir yöresidir. Burada başta limon olmak üzere turunçgiller, elma, patates, soğan gibi ürünler muhafaza edilmektedir.

## Slide 8
Bu depolarda muhafaza süre ve kalitesini artırmak için bazı alet ve ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Bunlar;
izotermik kapı
paletler
zaman rölesi
diferansiyel termostat gibi…

## Slide 9
Doğal Depolarda;
Yeterli izolasyona ihtiyaç vardır.
2. Fare ve benzeri canlıların depo içine girmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
3. Sıcaklık ayarlaması günün serin saatlerinde özellikle geceleri yapılacak havalandırmalarla sağlanmaya çalışılmalıdır.

## Slide 10
4. Oransal nem ayarlaması yerlere ve duvarlara su püskürterek veya yıkama kuleleriyle yapılmaktadır.
5. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk günlerde hava yıkama kuleleri kullanılmalıdır.
6. Depodaki havalandırma ve sirkülasyon hava yıkama kuleleriyle yapılmalıdır.

## Slide 11: 2. MAKİNELİ SOĞUTMALI DEPOLAR
Bu depolar sıcaklık, nem ve hava hareketinin kontrol altına alınabildiği sistemlerdir.
Depo içinde bulunan termostat yardımıyla sıcaklık ayarlaması yapılabilmektedir.
Depolarda sıcaklık oynamaları ±0.5oC olmalı, en fazla da ±1oC olmalıdır. Termostatın bu duyarlılık derecelerine sahip olması gerekmektedir.

## Slide 12
Soğuğun üretimi depo içinde bulunan evaporatör yardımıyla olmakta, soğuğun dağılımı ise evaporatör arkasında bulunan fanlar yardımıyla olmaktadır.
Ürünler üzerindeki hava hareketi 0.1-0.5m/sn olmalı, bunun sağlanabilmesi için de evaporatörden çıkış hızı 4-7m/sn olmalıdır.

## Slide 13
Depo içindeki nem üretimi önemli ölçüde soğutma sırasında olmaktadır. Yeterli olmadığında duvarlara ve zemine su püskürtülerek veya depoya buhar verilerek istenilen nem düzeyi sağlanabilmektedir.

## Slide 14: Soğutucu Akışkanlar Kullanılarak Muhafaza
Doğadaki soğuk dikkate alınmaksızın doğrudan doğruya makine ile elde edilen soğuktur.
Ortam sıcaklığının düşük sıcaklıklarda kaynayan soğutucu akışkanlar yardımı ile başka bir ortama iletimi yapılarak ilk ortam sıcaklığının düşürülmesi esasına dayanır.
Soğutma işlemi, kapalı bir alan içerisinde komprasör, kondensör, evaporatör ve genleşme valfi adı verilen ana elemanlar yardımı ile gerçekleşir ve üretilen soğukluk oda içerisinde homojen bir şeilde dağıtılmaktadır.

## Slide 15: Soğuk hava depolarında kullanılan soğutucu maddeler
  Freon-12 (R-12): kokusuz bir gazdır, küçük kapasiteli ticari depolarda ve buzdolaplarında yaygın olarak kullanılır.
  Freon-22 (R-22): derin donduruculu sistemlerde kullanılan kokusuz bir gazdır.
  NH3: keskin kokulu ve zehirli bir gazdır, büyük kapasiteli ticari depolarda kullanılır.

## Slide 16: 3.KONTROLLÜ ATMOSFERLİ DEPOLAR
a) Tek Yönlü Kontrollü Atmosferli Depolar
b) Çift Yönlü Atmosferli Depolar
Bu depoların inşaat özellikleri ve soğutma özellikleri makineli soğutmalı depoların özelliklerine benzer. Farklı olarak depo gaz bileşimi de kontrol edildiği için depolar inşa edilirken sıcaklık ve nem geçirgenliğine karşı izolasyon yapılmaktadır.
Bu depolarda 4 depo faktörü de kontrol altında tutulabilmektedir.

## Slide 17: Kontrollü atmosferli depoların avantajlı yönleri
1. Ürünler soğukta muhafazaya göre, daha uzun süre muhafaza edilmektedir.
2. Ürünlerin muhafaza sonrasındaki ömürleri daha uzun olmaktadır.
3. Üşüme zararları ortadan kalkmaktadır.
4. Mikroorganizma faaliyetleri azalmaktadır.

## Slide 18
1. Depo kapatıldıktan sonra depo içersine girilip ürün rahatlıkla kontrol edilemez, ürünün kontrolü depo kapısına konacak pencereden bakılarak yapılır.
2. İlk konsantrasyonların sağlanması zordur.
3. Çeşitli arızaların giderilmesi zor ve tehlikelidir.
4. Gaz konsantrasyonu iyi ayarlanmadığında çeşitli fizyolojik bozukluklar meydana gelebilmektedir.
5. İnşaat ve amortisman giderleri fazladır.
Kontrollü atmosferli depoların
dezavantajlı yönleri

## Slide 19: A. Tek Yönlü Kontrollü Atmosferli Depolar
Bu depolarda yalnızca CO2 üzerinde işlem yapılmaktadır.
CO2 oranının artırıldığı ölçüde O2 miktarında azalma meydana gelmektedir.

## Slide 20
%CO2 + %O2 = % 21 olacak şekilde ayarlama yapılmalıdır.
Önce CO2 oranı yükselmekte, daha sonra havalandırmalarla istenilen konsantrasyon sağlanmaktadır.
Örneğin : %3 CO2 + %18O2= 21

## Slide 21: B. Çift Yönlü Kontrollü Atmosferli Depolar
Bu sistemde hem O2 hem de CO2 kontrol altına alınmaktadır.
%CO2 + %O2 < % 21 olacak şekilde ayarlama yapılır.
Örneğin: %3CO2 + %6O2 < % 21

## Slide 22
Bu sistemde konsantrasyonun ayarlaması için O2 ve CO2’i bağlayan çeşitli bağlayıcı maddeler kullanılmaktadır.
O2’i bağlamak için; Azot ve Propan sobaları
CO2’i bağlamak için; KOH ve NaOH , Ba(OH)2 ve aktif kömür gibi kimyasallar kullanılmaktadır.

## Slide 23: 4. MODİFİYE ATMOSFERDE MUHAFAZA (Özel Plastik Torbalarda Muhafaza)
Bu sistemde meyve ve sebzeler değişik gaz geçirgenliklerine sahip plastik torbalarda soğuk ortamda muhafaza edilmektedir.
(Modifiye: kısmen uyarlama).

## Slide 24: 5. DÜŞÜK BASINÇ ALTINDA MUHAFAZA DEPOLARI
Bu sistemde basınç düşürülerek, basıncın düşmesine bağlı olarak O2 oranının düşmesi prensibinden yararlanılmaktadır.
1 Atm hava basıncında %21 O2, %0.03 CO2, %78 N2 bulunur.
0.1 Atm hava basıncında %2.1 O2, %0.003 CO2, %7.8 N2 bulunur.
Bu sistem özel çelik tanklar içerisinde uygulanabilmektedir. Çilek, lale, gül gibi muhafaza süresi muhafaza süresi çok kısa olan ürünler için öncelikle uygunluk taşımaktadır. Ancak maliyetin yüksek olmasından geniş bir yayılım alanı bulamamıştır.