## Slide 1: SOĞUKTA MUHAFAZA ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
Öğr. Gör. Ozan ZAMBİ

## Slide 2: DEPOLARDA MUHAFAZA KOŞULLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÖN SOĞUTMA
DEPOLAMA ÖN İŞLEMLERİ

## Slide 3: 1. ÖN SOĞUTMA
Hasat sonrası sıcak olan ürün derhal soğutulmalıdır. Ön soğutma işlemi değişik şekillerde yapılabilir.
Soğuk oda veya basınçlı hava soğutması
Su ile soğutma
Buz ile ön soğutma
Vakum soğutma

## Slide 4
Soğuk oda veya basınçlı hava soğutması
Ürün daha önceden soğutulmuş bir odaya alınır. Eğer basınçlı hava kullanılırsa ön soğutma daha kısa sürede tamamlanır.

## Slide 5
2. Su ile soğutma
Su havadan daha iyi bir iletkendir. Ön soğutma sırasında suya hareket verilirse daha da fazla etki sağlanır. Soğutma yığın ambarında gerçekleştirilir. Bu yöntem domates ve kavun gibi ürünler için uygundur. Fakat çileklerde yüzeydeki serbest su bozulma riskini önemli ölçüde arttırır.
Soğutma suyuna klor ilavesi de uygulanmaktadır.

## Slide 6
3. Buz ile ön soğutma
Bazı ürünlerde ince parçalanmış buzla da ön soğutma yapılmaktadır. Bu işlem genellikle yeşil yapraklı sebzelerin tarladan depoya taşınması sırasında gerçekleştirilir.

## Slide 7
4. Vakum soğutma
Ürünün çevresindeki basınç düşürülerek suyun kaynama noktası da düşürülmüş olur. Suyun buharlaşması için gerekli ısı o ürünün çevresinden alınarak ürün soğutulur.
Bu yöntem genellikle marul, ıspanak ve lahana gibi yapraklı sebzelerde başarı ile kullanılmaktadır.
Bu uygulamada yüzeyden %3 kadar su kaybı olabilir. Ancak yüzeye su püskürtülerek bu olumsuzluk engellenebilir.

## Slide 8: 2. DEPOLAMA ÖN İŞLEMLERİ
Yüzey kaplama veya ambalajlama
Kök ve yumrulardaki yaraların iyileştirilmesi
Kök sebzelerin dehidrasyonu
Fungal ve bakteriyel patojenlerin kimyasal kontrolü
Yumru ve kök sebzelerde çimlenmenin engellenmesi
Zararlanmaları önlemek amacıyla kullanılan hasat sonrası kimyasalları
Işınlama

## Slide 9: 1. Yüzey kaplama veya ambalajlama
Kaplamaların büyük kısmı bitkisel ekstraktların türevidir. Bununla beraber parafin mumu gibi petrol bazlı bileşikler de bunlara ilave edilmelidir.
Alternatif bir uygulama ise ürünün tek tek plastik filmlerle shrinklenmesidir. Bu amaçla yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) çok ince bir film oluşturabildiğinde uygundur.

## Slide 10
Bir çok meyve ve sebzeye yüzey kaplama uygulanması su kaybını önemli ölçüde azaltır.
Kaplama aynı zamanda meyve yüzeyinde O2 ve CO2 hareketleri de azaltır.

## Slide 11: 2. Kök ve yumrulardaki yaraların iyileştirilmesi
Tatlı patates gibi bazı kök ve yumru sebzelerde hasat sırasında yüzeyde ortaya çıkan küçük yaraların iyileştirilmesi doğal olarak gerçekleşememektedir. Bu nedenle böyle sebzelerin depolamadan önce yüzeydeki yaraların iyileştirilmesi gerekir.
İyileştirme işlemi yüksek oransal nemlilikteki (%85-98) bir ortamda uygulanır. Yüksek sıcaklıklar yaranın iyileşmesini kolaylaştırır. İyileşme 25-32ºC’de 4-8 gün kadar sürer.

## Slide 12
Soğan ve sarmısak gibi sebzeler depolamadan önce kurutularak raf ömürleri uzatılır. Genellikle tarlada güneşte kurutma uygulanırsa da sıcak hava akımında da kurutulabilirler.
3. Kök sebzelerin dehidrasyonu

## Slide 13
4. Fungal ve bakteriyel patojenlerin kimyasal kontrolü
Taze halde depolanacak meyve ve sebzeler çoğu zaman depolamadan önce yıkanırlar ancak yıkama suyunun mikrobiyolojik kalitesi çok önemlidir. Özellikle resirküle su kullanılıyorsa fungal ve bakteriyel kontaminasyonlara neden olabilir. Bu nedenle yıkama suyuna 50-200 ppm klor veya ozon ilave edilmelidir. Bir çok ülkede yıkama suyuna antibiyotiklerin ilavesine izin verilmemektedir.

## Slide 14
Depolanacak meyve ve sebzelere hasattan sonra fungusit uygulaması oldukça yaygındır. Benomil, tiyabendazol ve tiyofitanat gibi benzimidazol bazlı fungusitlerin kullanımı oldukça yaygındır.
Elma, armut, turunçgil meyveleri ve yumru sebzelere uygulama, yüzeye püskürtme veya çözeltiye daldırma şeklinde olmaktadır.
Turunçgil meyvelerinde fungusitler yüzeye bir mumsu tabaka ile de taşınabilmektedir.

## Slide 15: 5. Yumru ve kök sebzelerde çimlenmenin engellenmesi
Yumru ve kök sebzelerde depolama sırasında çimlenmenin kontrolü için maleik hidrozid kullanılır. Yumru sebzeler hasattan sonra ayrıca değişik çimlenmeyi önleyici kimyasallarla da muamele edilmektedir. Örneğin profam/klorofam (IPC/CIPC), teknazen gibi.
Kimyasal, hasattan üç veya sekiz hafta sonra uygulanır.
Eğer yumrularda yaralanmalar varsa önce yaraların tedavi edilmesi ve sonra kimyasal uygulamasının yapılması gerekir.

## Slide 16: 6. Zararlanmaları önlemek amacıyla kullanılan hasat sonrası kimyasalları
Bazı elma çeşitlerinde depolama sırasında kabuk bozuklukları görülebilmektedir. Bu bozuklukları önlenmek amacıyla hasat sonrasında ürün, difenilamin (% 0.1-0.25) ve etoksikuin (%0.2-0.5) gibi antioksidanları içeren su içine daldırılır. Difenilamin mum tabakası olarak da yüzeye uygulanabilir.

## Slide 17: 7. Işınlama
X-ışınları, γ-ışınları ve yüksek enerjili elektronlar soğukta depolanacak kök ve yumru sebzelerin çimlenmesini geciktirmek ve küf gelişimini engellemek amacıyla kullanılabilmektedir.

## Slide 18: ÜRÜNLERDE MUHAFAZA SIRASINDA GÖRÜLEN KAYIPLAR ve ÖNLEME YOLLARI
Bahçe ürünlerinde hasattan sonra çeşitli faktörlerin etkisiyle ürün kalitesini ve değerini düşüren, ürün kayıplarına yol açan bozulmalar meydana gelmekte olup bunlar 5 grupta toplanabilmektedir.
1. Fizyolojik Bozulmalar
2. Fiziksel Bozulmalar
3. Mantarsal Bozulmalar
4. Fizyolojik Hastalıklar
5. Filizlenme ve Sürme

## Slide 19: 1. FİZYOLOJİK BOZULMALAR
Bahçe ürünleri hasattan sonra da yaşam faaliyetlerini sürdürdüklerinden ürünler uzun süre elde tutulacak olursa ürünün fizyolojik olarak yaşının ilerlemesiyle yaşlanmalar meydana gelmektedir. Yaşlanmış ürünlerde kalite ve pazar değeri önemli ölçüde azalmaktadır.

## Slide 20: 2. FİZİKSEL BOZULMALAR
Ürünlerde kuruma, buruşma ve pörsüme şeklinde ortaya çıkan ve ağırlık kayıplarına neden olan bozulmalardır. Nedeni ürünlerin su kaybetmesidir. Su kayıplarının nedeni havanın buharlaştırma gücü ve havanın fiziksel özelliğidir.

## Slide 21
Havanın buharlaştırma gücü, buhar basıncı farkına bağlı olarak değişmektedir. Buhar basıncı farkı da sıcaklık, oransal nem, hava hareketi ve rakıma bağlı olarak değişmektedir.
-Sıcaklık
-Oransal nem Buhar Basıncı
-Hava hareketi
-Rakım
Havanın buharlaştırma gücü

## Slide 22
Sıcaklık arttıkça, oransal nem azaldıkça, hava hareketi arttıkça ve rakım yükseldikçe buhar basıncı farkı artmakta, böyle ortamlarda ürünler daha hızlı ve daha fazla su kaybetmektedir.

## Slide 23
Yüzeyi hacmine göre daha büyük olan ürünlerde su kayıpları daha hızlı olmaktadır (yapraklı sebzeler; marul, ıspanak, lahana).

## Slide 24
Küçük meyveler büyük meyvelere göre, yapraklı sebzeler yumru sebzeler göre daha fazla su kaybeder.

## Slide 25
Su ve ağırlık kayıplarını azaltmak için alınması gereken tedbirler:
1. Sıcaklığın düşürülmesi,
2. Oransal nemin yükseltilerek ürün nemine yakın düzeye getirilmesi,
3. Ürünlerin terlemeye engel olacak maddelerle kaplanması (kağıtlara sarma, plastik ambalaj ve mumlama gibi)
.

## Slide 26: 3. MANTARSAL BOZULMALAR VE KÜFLENMELER
Daha çok büyüme ve gelişme periyodunda bulaşan, etkilerini kısmen bu dönemde kısmen de hasat sonrasında gösteren bozulmalardır. Mantarsal kökenli bu bozulmalar küflenmeler şeklinde ortaya çıkmaktadır.

## Slide 27
Küflerin Azaltılabilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler:
1. Ürünlerin büyüme ve gelişme periyotları sırasında fungusitlerle ilaçlanması,
2. Hasat sonrasında ürünlerin yıkanması,
3. Hasat sonrasında ve muhafaza sırasında değişik kimyasal maddelerle ürünlerin ilaçlanması
4. Ürünlerin fungusitli kağıtlara sarılması
5. Hasat sonrasında fumigasyon uygulamasının yapılması
6. Sıcaklığın düşürülmesi (Mikroorganizma faaliyetini düşürür)
7. Depoların ilaçlanması

## Slide 28
4. FİZYOLOJİK HASTALIKLAR
Kabuk kararması
Kabukta benekler halinde kendini gösterir. Ancak meyve eti sağlamdır.
NEDENİ: meyveler tarafından ortaya çıkartılan gazların epidermise etki yapması sonucunda bu hücrelerin ölmesi ve ölen hücrelerin siyah bir renk almasıdır.

## Slide 29
Bu Hastalığın Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler
1. Hasat optimal bir zamanda yapılmalıdır.
2. Depolar yeterli bir şekilde havalandırılmalıdır.
3. Hasat edilen ürünler en kısa zamanda depoya konulmalı ve istenilen sıcaklığa kadar soğutulmalıdır.
4. Depodaki oransal nem optimal düzeyde tutulmalıdır.
5. Muhafaza sırasında sıcaklık sabit tutulmalıdır.
6. Meyveler madeni yağlar emdirilmiş kağıtlara sarılmalı veya bu kağıtlar meyve aralarına konulmalıdır.

## Slide 30: Acı Benek
Kabuğun hemen altında kahverengimsi ölü tabakaların oluşturduğu birkaç mm veya daha büyük ebatlarda ve derinlikteki doku içinde meydana gelen bir hastalıktır. Bu hastalıkların tadı acıdır.
NEDENİ: Ca eksikliğinden kaynaklandığı ancak hastalık üzerine (K+Mg)/Ca oranının daha belirleyici bir rol oynadığı belirlenmiştir. Bu oran düşük olduğunda acı benek tehlikesi az, yüksek olduğunda acı benek tehlikesi fazla demektir.

## Slide 32
Bu Hastalığın Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler
1. Ağaçlarda yeterli meyve bulundurularak iri meyve oluşumunu engellemek,
2. Erken hasattan kaçınmak ve iri meyveleri depolamamak,
3. Aşırı N’lu gübrelemeden kaçınmak,
4. Toprağın organik maddece yeterli düzeyde olmasını sağlamak,
5. Hassas çeşitleri hasattan 4-5 hafta önce 3-5 kez %0.5-1’lik CaCl2 veya Ca(NO)3uygulaması yapmak,
6. Şüpheli meyveleri ayrı bir yere alıp hemen elden çıkarmak,
7. Meyveleri hemen depolayıp, istenilen sıcaklığa kadar soğutmak ve sıcaklığı muhafaza süresince sabit tutmak.

## Slide 33: Et Kararması
Kabuğun hemen altındaki et dokusunun kararması şeklinde kendini gösteren bir hastalıktır.
NEDENİ: soğuğun etkisiyle metabolizmada meydana gelen bazı toksik maddelerin hücrelerin ölümüne yol açmasıdır. Tipik bir üşüme zararıdır.

## Slide 35
Bu Hastalığın Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler
1. Ürünler optimum sıcaklıklarda muhafaza edilmelidirler (üşüme zararına uğramayacakları sıcaklıklarda)
2. Hassas çeşitlerin daha yüksek sıcaklıklarda ve özellikle kontrollü atmosferli depolarda korunmalıdır.
3. Aşırı olgun ve iri meyve depolanmamalıdır.
4. Hastalıklı ve duyarlı çeşitler ayrı depolanmalıdır.
5. Depolanma özelliği tam bilinmeyen meyvelerde muhafaza sırasında sık sık kontroller yapılmalı ve hastalık görüldüğü zaman meyveler hemen elden çıkarılmalıdır.