## Slide 1: GENEL MİKROBİYOLOJİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Mikroorganizmaların korunmuş bir alana bulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik teknik denir. Mikrobiyoloji uygulamalarında mikroorganizmalardan uzak ve arındırılmış koşullarda çalışmak ancak aseptik teknik ile sağlanır.

## Slide 3
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Aseptik tekniğin amaçları;
  İncelenmek istenilen kültürlere çevreden diğer istenmeyen ve incelemeyi yanıltacak mikroorganizmaların bulaşmasını (kontaminasyonunu) ve kültürün karışık bir kültür halini almasını önlemek,
  Kültürdeki mikroorganizmaların özellikle patojen olabileceklerin çevreye ve laboratuvarda çalışanlara bulaşmasını önlemek,
  Laboratuvar çalışma güvenliğini sağlanmaktır.

## Slide 4
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Laboratuvar çalışmalarında kontaminasyon tehlikesi her zaman vardır. Bu nedenle aseptik ortamlarda çalışma kurallarına ve önerilere uygun çalışılmalıdır. Aseptik ortam oluşturulabilmesi için çalışma alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu sağlanmalı ve çalışmalar daima bek alevi altında yapılmalıdır.

## Slide 5
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Aseptik Teknikle İlgili Tanımlar
Asepsi: kullanılacak alet ve malzemenin veya bulunulan mekânın, hastalığa neden olan mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Diğer bir ifade ile mikroorganizmaların korunmuş bir alana bulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasına asepsi denir. Bir ortam mikroorganizma içeriyorsa septik, içermiyorsa aseptik ortam olarak tanımlanır. Ameliyat gibi tıbbi girişimler ve mikrobiyoloji laboratuvar çalışmaları aseptik ortamlarda yapılmalıdır.
Antisepsi; canlı doku üzerindeki veya içindeki patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir.
Antiseptik; antisepsi işleminde kullanılan kimyasal maddelerdir. Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesi için kullanılan kimyasal ürünlerdir. Canlı dokulara zarar vermemelidir.

## Slide 6
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Aseptik Teknikle İlgili Tanımlar
Mikrobiyosidal Madde (Bakterisid, Fungusid, Virüsid vb.): Mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etki gösteren maddelere mikrobiyosidal madde denir. Genel olarak her hangi bir canlı türü isminin sonuna “-sid” eki getirilmişse o canlı türü üzerinde öldürücü etki gösteren madde anlamına gelir. Bakterisid, bakteriler; virüsid, virüsler; fungisid, funguslar üzerinde öldürücü etki gösteren madde anlamına gelmektedir.

## Slide 7
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Aseptik Teknikle İlgili Tanımlar
Temizlik: Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.
Sterilizasyon: Bir maddenin; üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılması işlemine, sterilizasyon denir. Bu işlem sonrasında hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmekte veya uzaklaştırılmaktadır. Sterilizasyon işlemi yapılmış materyale de steril denir.
Dezenfeksiyon: Cansız bir nesne üzerinde bakteri sporları hariç patojen mikroorganizmaların yok edilmesine dezenfeksiyon denir. Bu iş için kullanılan kimyasal maddelere de dezenfektan denir.

## Slide 8
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Aseptik Teknikle İlgili Tanımlar
Kontaminasyon: Kirlenme, bulaşma anlamına gelir. İstenmeyen bir mikroorganizmanın ya da hastalık etmeninin bulaşmasıdır.
Dekontaminasyon: Cansız maddelerin emniyetle kullanılmasını sağlamak amacıyla patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması veya yok edilmesi işlemidir.
Enfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmanın canlıya bulaşması ve canlı üzerinde üreyerek canlıda meydana getirdiği rahatsızlıklara verilen genel isimdir.

## Slide 9
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Bek Alevi ile Çalışma
Standart bir mikrobiyoloji laboratuvarında çalışanların ve analizin güvenliğini sağlayan temel aygıt bunzen bekidir. Sistem, gaz ile hava karışımının yanma noktasından önce karıştırılmasından ibarettir. Buna göre içte parlak mavi, dışta soluk mavi bir alev elde edilir ve alevin en sıcak yeri içteki alevin üst noktasıdır. Alev, sarı kırmızı renkli ise gaz hava karışımı doğru değildir ve yanma tam gerçekleşmiyor demektir. Mikrobiyoloji laboratuvar çalışmaları daima bek alev çatısı altında yapılmalıdır.

## Slide 10
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Bunzen Beki ile çalışırken aşağıdaki işlemlere dikkat edilmelidir:
Ç̧alışma sırasında bek yanında alev alıcı, parlayıcı maddeler bulunmamalıdır.
Analiz güvenliği açısından öze, pipet ile tüp ve erlen ağzının bunzen beki alevinden geçirilmesi gereklidir. Bu esnada cam malzemenin aşırı ısınmasına sebebiyet verilmemelidir.
Aleve yakın çalışılmalı, ağzı açılan petri, tüp, erlen gibi malzemelerin ağzı aleve dönük tutulmalıdır.
Öze aleve 45℃lik açıyla tutulmalı, etrafa sıçrama olmamasına özen gösterilmelidir.

## Slide 11
MİKROBİYOLOJİDE ASEPTİK ÇALIŞMA
Mikrobiyolojide aktarma şekilleri;
   Öze ile tüpten tüpe,
   Öze ile tüpten petri kutusuna,
   Öze ile petri kutusundan tüpe,
   Pipetle tüpten tüpe,
   Pipetle tüpten petri kutusuna,
   Direkt aktarma olarak sıralanabilir.

## Slide 12
TEŞEKKÜRLER…