## Slide 1: FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: BİRA ÜRETİM AŞAMALARI
ÖĞÜTME
MAYŞELEME
SÜZME
KAYNATMA
ŞERBETÇİOTU İLAVESİ
SOĞUTMA
FERMANTASYON
DİNLENDİRME
FİLTRASYON
ŞİŞELEME
PASTÖRİZASYON

## Slide 3: MALTIN ÖĞÜTÜLMESİ
Öğütme sonucunda malt; kavuz, kaba ve ince kırma ile un'dan oluşur.
Öğütmede kavuzların az parçalanması, buna karşın endospermin ince öğütülmesi istenir.

## Slide 4: MAYŞELEME
Öğütmeden sonra malt kırması, su ile karıştırılarak mayşelenir.
Mayşelemenin Amacı
Suda eriyen maddeleri ve enzimleri şıraya geçirmek,
Suda erimez halde bulunan büyük moleküllü maddelerin enzimatik olarak parçalanarak suda erimesini sağlamak
sıcaklık, pH ve zaman gibi tüm faktörler OPTİMUM koşullarda TUTULMAYA çalışılır.

## Slide 5: Mayşelemede Biyokimyasal Olaylar
ENZİM | pH | Sıcaklık | Notlar
Alfa amilaz (sulandırma) | 5.6-5.8 | 72-75 | 80°C'nin üzerinde inaktive olur
Beta amilaz (şekerlendirme) | 5.4 - 5.6 | 60 - 65 | 70°C'nin üzerinde inaktive olur
Proteaz | 4.3 | 45 - 55 | 
Sitaz | 5.0 | 35 - 45 | 
Fitaz | 5.0 - 5.5 |  | 

## Slide 6: Mayşeleme
Mayşeleme, öğütülmüş malt kırmasının sıcak su ile ekstraksiyonudur.
Mayşeleme Yöntemleri
1- Dekoksiyon Yöntemi (Kaynatma Yöntemi)
* Üçlü kaynatma * İkili kaynatma * Tekli kaynatma
2. Enfüzyon yöntemi 3. Karışık mayşeleme yöntemi

## Slide 7
MAYŞELEMENİN KONTROLÜ (İYOT TESTİ) NİŞASTANIN PARÇALANMASI |  | 
NİŞASTA | İYOTLA MAVİ | FERMENTE OLMAZ
DEKSTRİN | İYOTLA KIRMIZI İYOTLA RENKSİZ | FERMENTE OLMAZ GÜÇ FERMENTE OLUR
MALTOZ | İYOTLA RENKSİZ | KOLAY FERMENTE OLUR

## Slide 8: Mayşeleme yönteminin seçiminde;
yapılacak biranın tipi,
maltın kalitesi,
malt katkı maddelerinin kullanılma durumu
zaman ve enerji maliyeti gibi faktörler rol oynar.

## Slide 9: Mayşeleme yönteminin seçiminde;
KAYNATMA AŞAMASINDA ŞERBETÇİOTU İLAVESİ GERÇEKLEŞTİRİLİR.

## Slide 10: Fermantasyon
C2H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 28.2 Kcal

## Slide 11: BİRA FERMANTASYONU
Alt fermantasyon
6-80 C, 8-12 gün, S. carsbengensis mayası
Üst Fermantasyon
14-160 C, 3-5 gün, S. cerevisiae mayası

## Slide 12: Fermentasyon Derecesi
              S-e
Fermantasyon Derecesi = --------- X 100
              S
S = Şıranın % de ekstrakt miktarı e = Fermantasyondan sonra % ekstrakt miktarı
Örnek;
Şıranın ballingi (ekstraktı) = 12.0
Fermantasyondan sonraki ballingi = 4.8
        (12.0-4.8) Fermantasyon Derecesi = -------------- X 100 = %60
12.0

## Slide 13: Pastörizasyon
raf ömrünü uzatmak için ŞİŞELENMİŞ BİRA pastÖrize edilir.
Şişelenmiş bira pastÖrizasyon tüneli içerisinde, üzerlerine sıcak su püskürtülmesi yoluyla, 20 dakikada 63-65 oC ye ısıtılır, bu sıcaklıkta 20 dakika pastörize olduktan sonra yine 20 dakikada soğutulur.

## Slide 14: Biraların Sınıflandırılması
Üretim yöntemine göre Renklerine göre Alkol derecelerine göre

## Slide 15: Biranın Bileşimi
Normal açık renkli biranın bileşiminde;
% 90-92 su % 4-5 ekstrakt, % 3.5-5.5 alkol % 0.35-0.55 karbondioksit
Bira ektraktının (kuru maddesinin) %80-85'sini karbonhidratlar oluşturur.

## Slide 16: BİRA KALİTESİ
Tat ve koku
Köpük durumu
KolLoidal stabilite

## Slide 17
TEŞEKKÜRLER…