## Slide 1: FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: SİRKE ÜRETİMİ
Sirke iki aŞamalı fermentasyon iŞlemi ile ÜRETİLİR.
Fermentasyonun birinci aŞamasında mayalar anaerobik yolla Şekerleri etil alkole parÇalarlar, ikinci aŞamada üretilen bu alkol Acetobacter ve Gluconobacter gibi asetik asit bakterileri tarafından aerobik Şartlarda asetik asite okside edilmektedir.
C6H12O6 ------------->2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH + O2 ------asetik asit bakterileri------> CH3COOH + H2O
Asetik asit fermentasyonu alkol fermentasyonuna baĞlıdır. Etil alkol olmadan asetik asit fermentasyonu olmaz.

## Slide 3: SİRKE ÜRETİM AŞAMALARI
HAMMADDENİN HAZIRLANMASI
SİRKE ÜRETİMİ
DİNLENDİRME
DURULTMA VE SÜZME
PASTÖRİZASYON

## Slide 4: SİRKE ÜRETİM YÖNTEMLERİ
YAVAŞ (KESİKLİ) YÖNTEM
Geleneksel yavaŞ (kesikli) YÖNTEM
Bu usulle sirke üretiminde ŞIRADA önce spontan olarak alkol fermentasyonu gerçekleŞir. Ortamdaki alkol konsantrasyonu %11-13 seviyelerine çıkar. Daha sonra oluŞan etil alkol asetik asit bakterileri tarafından asetik aside dönüŞtürülür. Kesikli fermentasyonda asetik asit bakterileri sıvının yüzeyinde geliŞerek bir zar oluŞtururlar. Bu tabakaya sirke anası denir. Asetik asit üretimi aerobik Şartlarda gerçekleŞtiĞinden etil alkolün asetik aside oksitlenmesi yüzeydeki sirke anası tarafından gerçekletirilir. Bu usulde sirke üretimi oldukça yavatır ve ortamdaki alkolün azalması ile yüzeyde film mayaları ve bazı küfler geliŞebilir. Bunların geliŞmesi sirkenin BOZULMASINA sebep olur ve sirke kalitesi düŞer.

## Slide 5: SİRKE ÜRETİM YÖNTEMLERİ
YAVAŞ (KESİKLİ) YÖNTEM
Orleans YÖNTEMİ (Fransız metodu)
Bu metotta alkollü sıvı fıçıya konarak üzerine kültür olarak aktif sirke bakterisi ihtiva eden sirke ilave edilir. Kültür olarak ilave edilen sirke miktarı toplam hacmin 1/3 veya ’ü kadardır. Fermentasyon 21-29℃’de bir kaç hafta veya bir kaç ay devam edebilir ve bu süre zarfında zaman zaman oluŞan sirke alt taraftan alınarak, alınan miktar kadar üstten fermentasyon ortamına alkol ilave edilir. Bu Şekliyle Orleans metodu aŞaĞı yukarı sürekli (yarı kesikli) bir üretim sistemidir. Bu metod yavaŞ olmasına ramen yüksek kaliteli sirke üretimine imkan tanır.

## Slide 6: SİRKE ÜRETİM YÖNTEMLERİ
HIZLI (SÜREKLİ) YÖNTEM
JENERATÖR YÖNTEMİ
Alman metodu ya da jeneratör metodu olarak bilinen usulde ise genellikle aĞaçtan yapılmıŞ silindirik tanklar kullanılır. Bu tanklar üç bölümden oluŞur. Tankın en üst bölümünde alkollü sıvıyı püskürten balık bulunur. Tankın orta bölümünde ise üzerinde bir tabaka halinde geliŞmiŞ sirke bakterisi bulunan odun talaŞı yer alır. Bu bölümde bu tür materyalin kullanılmasının sebebi yüzey alanını geniŞ tutmaktır. Tankın en alt bölümünde ise oluŞan sirke toplanır. Sıcaklık 29-30℃’de tutulur. Üstten püskürtülen etil alkol orta bölmede asetik aside dönüŞtürülerek tankın altında toplanır.

## Slide 7: SİRKE ÜRETİM YÖNTEMLERİ
HIZLI (SÜREKLİ) YÖNTEM
DALDIRMA (SUBMERS) YÖNTEMİ
Daldırma YÖNTEMİ olarak bilinen ÜÇÜNCÜ YÖNTEMDE ise fermentasyon 24-29℃’de %8- 12 oranında alkol İÇEREN ortamda SÜREKLİ KARIŞTIRILARAK Acetobacter Acetigenum KÜLTÜRÜ geliŞtirilir. Fermentasyon sırasında ortama kontrollü bir Şekilde oksijen verilir.

## Slide 8: SİRKENİN DİNLENDİRİLMESİ
genellikle sirke, bir yıla kadar deĞiŞen sÜrelerde tahta veya paslanmaz ÇELİK FIÇILAR İÇİNDE olgunlaŞtırılır. Bu sÜrede karakteristik tadı ve aroması gelişir. Taze sirkeler yÜksek alkoller, asetaldehit ve diĞer asitlerden dolayı kaba ve acı bir tada SAHİPTİR. Dinlendirme AŞAMASINDA bu tat ve aromada iyileŞme SÖZ konusudur. Dinlendirmede sirkede kalan alkol (%0,5-1,0) asitlerle birleŞerek aroma maddesi olan esterleri meydana getirir.
iyi bir sirkenin 6 ay veya bir yıl dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirme en iyi meŞe, kızılağaç GİBİ ağaçLARDAN YAPILMIŞ FIÇILARDA yapılmalıdır. Son yıllarda paslanmaz ÇeliK TANKLAR DA kullanılmaktadır.

## Slide 9: ÇeŞitli hammaddelerden yapılan sirkeler
Taze üzüm veya Şarap sirkesi
Cibre sirkesi
YaŞ meyve sirkeleri
Kuru meyve sirkeleri (Kuru üzüm, Kuru dut, Kuru incir)
Alkol Sirkesi

## Slide 10: Sirkenin bileŞimi
SİRKE, asetik asit yanında çok veya az miktarda yan ürünlerden ibarettir. Bu yan ürünler genellikle kullanılan hammadde ile ilgilidir.
Yan ürünler; organik asitler, esterler, aldehitler, metilglikooksal, dihidroksiaseton, 2,3 butilenglikol, asetilmetilkarbinol, diasetil ve diĞer aroma maddelerinden ibarettir.

## Slide 11
TEŞEKKÜRLER…