## Slide 1: FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
TURŞU ÜRETİMİ
Turşu; sebze ve meyvelerin belirli tuz konsantrasyonunda, salamura veya kendi öz suları içinde laktik asit bakterileriyle fermantasyona uğratılmaları SONUCU oluşan, laktik asiDin ve ortamdaki tuzun koruyucu etkisiYLE uzun süre dayanıklılık kazanan ürünlere denilmektedir.

## Slide 3
TURŞU ÜRETİMİ
turşu üretimi evlerde veYA küçük işletmelerde yapıldığı gibi modern tesislerde de yapılmaktadır.

## Slide 4
TURŞU ÜRETİMİ
TURŞUSU YAPILAN sebzeleri ÜRETİM bakımından iki veya ÜÇ gruba ayırmak MÜMKÜNDÜr.
sert dokulu; salatalık, domates, biber ve benzeri sebzeler
ince dokulu; lahana grubu sebzeler.
etli ve sert dokulu ; patlıcan ve fasulye GİBİ (HAŞLAMA İŞLEMİNE TABİ TUTULAN) SEBZELER

## Slide 5
TURŞU ÜRETİMİ
TurŞu yapımında tuz konsantrasyonu Çok önemliDİR.
Meyve-sebzelerin Şeker oranı SALAMURA TUZ ORANINI BELİRLER.

## Slide 6
TURŞU ÜRETİMİ
Turşu yapımında birçok meyve ve sebze kullanılabilmektedir. Salatalık, domates, biber, lahana, taze fasulye, patlıcan, mısır, karnabahar, havuç, mantar, sarımsak, soğan, bamya, gibi sebzelerden ve ham erik, armut, elma, kayısı, şeftali, kızılcık, kiraz ve vişne gibi meyvelerden ayrıca bu ürünlerin karışımından turşu yapılabilir.

## Slide 7
TURŞU ÜRETİMİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER
AROMATİK BİTKİLER ; AROMA VE KOKU AMACIYLA KATILABİLİR. SOĞAN, SARIMSAK GİBİ BİTKİ TOHUMLARI VE DEFNE YAPRAĞI,KREVİZ SAPI, DEREOTU, MAYDONOZ GİBİ BİTKİLER BU AMAÇLA EKLENEBİLİRLER.
ASETİK ASİT VE TUZLARI -SİRKE; pH DÜŞÜRÜCÜ- KORUYUCU OLARAK KULLANILIR.
SİTRİK ASİT -LİMON TUZU; pH DÜŞÜRÜCÜ ETKİ GÖSTERİR- RENK STABİLİZASYONUNU SAĞLAR.
SORBİK-BENZOİK ASİT VE TUZLARI; BAKTERİ VE MAYALARIN GELİŞİMİNE KARŞI KORUR.

## Slide 8
TURŞU ÜRETİMİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER
KÜKÜRTDİOKSİT; TURŞUYU BOZAN MİKROORGANİZMALARIN GEŞİMİNİ ENGELLER.
KALSİYUM KLORÜR; DOKU SERTLİĞİNİ KORUMA AMACIYLA KULLANILIR.
TUZ-NaCl; ORTAMDAKİ SERBEST SUYU BAĞLAYARAK SU AKTİVİTESİNİN DÜŞMESİNİ SAĞLAR.

## Slide 9
1. Seçme
2. Yıkama
3. Sınıflandırma
4. Fermantasyon (18-20℃- Lactobacillus Plantarum)
5. Son Ürün (%1 Laktik asit)
TURŞU ÜRETİMİ

## Slide 10
TEŞEKKÜRLER…