## Slide 1: FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
zeytin ÜRETİMİ
Zeytin, bir Akdeniz bitkisi olmakla birlikte, türkiye’nin tüm kıyı bölgeleriyle, Güneydou Anadolu bölgesinde yetişir.
Yetiştirme alanı bakımından bu kadar geniş imkânlara sahip ülkemiz üretim bakımından da dünyanın başta gelen sayılı zeytin üreticisi ülkeleri arasında yer alır.

## Slide 3
zeytin ÜRETİMİ
ZeytinİN %74-86,5’ini tane eti ve %16-13,5’ini Çekirdek oluŞturur.
Et kuru maddesi %40,6-57,4 ortalama %49,6 yaĞ İÇERİR.
Zeytinler laktik asit fermentasyonuna tabi tutulARAK uzun süre muhafaza edilir ve yenebilir hale gelirler.

## Slide 4: ZEYTİN FERMANTASYONUNDA ETKİLİ STARTER KÜLTÜR
Laktik asit bakterilerinden Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis ve Pediococcus cerevisiae yeşil zeytin fermentasyonunda rol oynarlar.

## Slide 5: SOFRALIK YEŞİL ZEYTİN ÜRETİMİ
BU YÖNTEME İspanyol yöntemi yeŞil zeytin üretimi DE DENİR.
Sofralık yeŞil zeytin üretimi için;
yabancı çeŞitler; Manzanillo, Sevillono, Daruni ve Mission çeŞitleridir.
YERLİ ÇEŞİTLERİ İSE; Çelebi, Samanlı, Çilli, Domat, İzmir sofralık, Memeli, Memecik ve Ayvalık çeŞitleridir.

## Slide 6
1. HASAT VE NAKLİYE
2. AYIKLAMA
3. SINIFLANDIRMA
6. LAKTİK ASİT FERMANTASYONU (18-20℃)
5. SON ÜRÜN
4. ACILIĞI GİDERME
5. YIKAMA
YEŞİL ZEYTİN ÜRETİMİ

## Slide 7: GEMLİK USÜLÜ SİYAH ZEYTİN ÜRETİMİ
Yöntemin esası; %10 tuz konsantrasyonunda zeytinleriN salamuraya koNULARAK tuz ve fermentasyonun uzun sürELİ etkisiyle acılıĞıN giderİLMESİ ve ZEYTİNLERİN OLGUNLAŞTIRILMASIDIR.
siyah zeytin için uygun çeŞitler; Gemlik, Edincik-su, Karamürsel-su, Samanlı, Uslu ve Ayvalık zeytin çeŞitleridir.

## Slide 8
1. HASAT VE NAKLİYE
2. AYIKLAMA
3. SINIFLANDIRMA
4. LAKTİK ASİT FERMANTASYONU (18-20℃)
6. SON ÜRÜN
5. HAVALANDIRMA
GEMLİK USÜLÜ SİYAH ZEYTİN ÜRETİMİ

## Slide 9: SELE ZEYTİN ÜRETİMİ
Bu yöntem kuru tuzlama olarak Da bilinir. OlgunlaŞmayı ve hasadı takiben ayıklanan zeytinler bir sele veya sandık içinde bir sıra zeytin-bir sıra tuz olacak Şekilde istiflenir, kapak kapatılır. Hesaplanacak tuz miktarı %10-15 kadardır. AĞzı kapatılan zeytin dolu kaplar sık sık kabın alta gelen yüzü deĞiŞtirilerek karıŞtırılır ve acı suyun tuz tarafından alınması saĞlanır. YaklaŞık bir ayda zeytinler yeme olgunluĞuna gelir. Su kaybı nedeniyle %25- 30 eksilme olur. Ürün yüzeyi aŞırı buruŞmuŞtur.

## Slide 10
1. HASAT VE NAKLİYE
2. AYIKLAMA
3. SINIFLANDIRMA
4. KURU TUZLAMA
6. SON ÜRÜN
SELE ZEYTİN ÜRETİMİ

## Slide 11
TEŞEKKÜRLER…