## Slide 1: FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
Boza, darı, mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, pirinç gibi tahılların öğütülüp su katılarak pişirilmesi ve şeker katılarak alkol ve laktik asit fermentasyonuna tabi tutulmasıyla üretilen kıvamlı bir içecektir.
BOZA ÜRETİMİ

## Slide 3
Boza üretiminde; alkol fermentasyonundan sonra laktik asit fermentasyonu gerçekleşmektedir.
Malt üretim aşaması ile boza üretiminin başlangıç aşamaları aynıdır. Tahılda bulunan fermente olamayan şekerlerin, fermente olabilir şekerlere indirgenmesi gerekir.
BOZA ÜRETİMİ

## Slide 4
İlk aşamalar, malt üretim aşamaları ile aynıdır.
Hammaddeye ara ara sıcak su ilave edilebilir.
Kaynatma işlemi suda çözünen bileşenler suya geçene kadar devam ettirilmelidir. Bu süre 5-10 saat arasında değişebilir.
BOZA ÜRETİMİ

## Slide 5
Soğutma işlemi uygulanır.
Elde edilen lapa şeklindeki ürünün soğuması ve dinlenmesi için 8-10 saat kadar beklenir.
Daha sonra elde edilen ürüne su ilave edilerek seyreltilir.
Daha sonra filtrelerden süzme işlemi gerçekleştirilir.
BOZA ÜRETİMİ

## Slide 6
100 kg ham bozaya 15-20 kg sakkaroz ilave edilir.
Şeker oranı minimum %15 olmalıdır.
Şeker karıştırılarak aşama aşama hammaddeye ilave edilir.
Çoğunlukla bu işlem süzmeden önce gerçekleştirilir.
Daha sonra fermentasyona kadar yaklaşık 12 saat dinlendirilir.
BOZA ÜRETİMİ

## Slide 7
Starter kültür (maya) olarak daha önceden yapılmış boza kullanılabilir. Eklenecek boza miktarı ürünün tüketileceği zamana ve sıcaklığa göre değişir. %2-3 oranında katılan maya, 15-25˚C arasında 24 saat süren fermentasyon sonrasında bozanın hazır hale gelmesini sağlar.
Daha önce de belirtildiği gibi boza üretiminde iki farklı fermentasyon birlikte gerçekleşir.
Birincisi alkol fermentasyonu olup; diğeri ise laktik asit fermentasyonudur.
BOZA ÜRETİMİ

## Slide 8
Bozada son aşamada; kontaminasyonu ve fermantasyonun ilerlemesini önlemek amacıyla soğutma işlemi gerçekleştirilir.
Bozada; son üründe; laktik asit %0.52-0.84, alkol %0-0.8 arasındadır.
BOZA ÜRETİMİ

## Slide 9: Bozanın mikroforası ile ilgili bir araştırmada bozadan Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus spp., Micrococcus spp. ve lactobacillus spp. izole edilmiştir. Yapılan başka bir araştırmada bozada laktik asit bakterisi olarak Leuconostoc cinsine ait türler (Lc. paramesenteroides, Lc. mesenteroides, Lc. dextranicum, Lc. oenos veya Oenococcus oenos) ve lactobacillus cinsine ait türlerin (Lb. sanfrancisco, Lb. coryniformis, Lb. confusus, Lb. fermentum) maya olarak da Saccharomyces uvarum, S. cerevisiae türlerinin hakim olduğu bulunmuştur.
BOZA ÜRETİMİNDE ROL OYNAYAN MİKROORGANİZMALAR

## Slide 10
1. HAMMADDE
2. KAYNATMA
3. SOĞUTMA
4. SÜZME
7. PASTÖRİZASYON
5.ŞEKER İLAVESİ
6.FERMANTASYON
8. DEPOLAMA
BOZA ÜRETİMİ

## Slide 11
TEŞEKKÜRLER…