## Slide 1: FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
ŞARAP ÜRETİMİ

## Slide 3
İyi üzümden kötü şarap yapabilirsiniz ancak kötü üzümden iyi şarap yapamazsınız.

## Slide 4: ŞARAP
Üzümlerin tekniğine uygun olarak sıkılarak şıra elde edilmesi ve şıranın mayalar aracılığıyla fermente edilmesi ile üretilen alkollü bir içecektir.
Şarap kalitesinde önemli unsurlar temel olarak;
Üzüm (Hammadde)
Üretim tekniği
Saklama koşulları

## Slide 5: ÜZÜM ve BAĞ BOZUMU
Üzüm belli olgunluğa eriştikten sonra şarap üretiminde kullanılmalıdır.
Üzümün olgunluğa erişip erişmediğini anlamak için bir takım analizler yapılır. (Brix-TA-pH vb.).
Bir de rutin analizlere ek olarak tat/aroma değerlendirmesi yapılır. Duyusal olarak üzüm değerlendirilir. Kabuk rengi- çiğnenme durumu- renk- etli kısım- çekirdeklerinin çiğnenme durumu- çekirdeklerinin rengi- etin kabuktan ayrılma durumu- sap rengi bağda incelenir.
Tüm analizler ve bilgiler ışığında da bağ bozumuna karar verilir.

## Slide 6: Bağ Bozumu Zamanını Etkileyen Faktörler
Mevsim
Hava Koşulları ( Günlük sıcaklık, Gün içindeki sıcaklık değişim, Yağış )
Hastalık ve Zararlılar, Doğa Koşulları
Şarap Yapımcısının Tercihi
Üzüm Yetiştiricisi ile Şarap Yapımcısı arasındaki iletişim ve anlaşma
Bağ Çalışanları
Üzüm Bileşenleri
Bağın özellikleri : Çeşit ( Erkenci – Orta – Geç olgunlaşan), Ürün Miktarı, Güneşe Maruz Kalması, Sağlıklı Asma, Asmanın Gelişimi,…vs.

## Slide 7: Filoksera
1800’lü yıllarda Amerika’dan Avrupa’ya yayılan ve şaraplık üzüm türü olan vitis vinifera asmalarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bağ hastalığı
Bulaştığı asmanın köklerini kurutarak bitki ölümüne yol açmaktadır.
Tek çözümü; filokseraya bağışıklığı olan Amerikan asma köklerinin, Avrupa asmaları ile aşılanmasıdır.

## Slide 8: Bağ bozumunda önemli kriterler
Üzüm olgunlaştığı zaman bunun %74’ünü su, %25’ini şeker, %0.8’ini organik asitler geri kalanını da mineraller (özellikle potasyum) ve fenolik, aromatik ve azotlu bileşikler oluşturur.
Objektif olarak temelde Brix-pH-TA testleri uygulanır, bunlara ilaveten salkım ağırlığı-tane sayısı-salkım sayısı-şıra hacmi de değerlendirebilir.

## Slide 9: Üzümün beyaz şarap üretimine uygun olması için;
Yeterli şeker
Yeterli asit
Kaliteli aroma
Verimli şıra
Üzümün kırmızı şarap üretimine uygun olması için;
Yeterli şeker
Yeterli asit
Kaliteli aroma
Verimli şıra
İyi renk verebilme
Kaliteli tanen

## Slide 10: Beyaz şarap üretiminde kullanılan üzümler;
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Semillon
Riesling
Narince*
Sultaniye*
Bornova Misketi*
Emir*

## Slide 11
Cabernet Sauvignon
Merlot
Pinot Noir
Syrah
Malbec
Gamay
Carignan
Alicante Bouchet
Kırmızı şarap üretiminde kullanılan üzümler;

## Slide 12
Cinsault
Nebbiolo
Sangiovese
Tempranillo
Papazkarası*
Karasakız*
Çalkarası*
Kalecik Karası*
Öküzgözü*
Boğazkere*
Kırmızı şarap üretiminde kullanılan üzümler;

## Slide 13: Hasat
Üzümlerin olgunlaşması sonrası toplanması
Türkiye’de 15 Ağustos-15 Eylül

## Slide 14: Çöktürme / Debourbage
Beyaz şarap yapımında ; mikroorganizma gelişimi ve oksidasyona karşı korunarak prese alınan beyaz üzümlerden farklı kalitelerde şıra elde edilir.
Soğukta tortu çöktürme işlemi uygulanarak şıra kısmen berraklaştırılır.

## Slide 15: Maserasyon/Cibre fermentasyonu
Kırmızı şarap yapımında tanka alınan ezilmiş kırmızı üzümler maya ilavesi ile mayşe fermentasyonu uygulanır.
Maserasyon sırasında kabuktaki renk maddeleri ve burukluk veren maddeler şıraya geçer.
Not; Roze şarap yapımında bu aşama kısa tutulur.

## Slide 16: Fermentasyon
İstenilen kalite ve renkteki şıralar maya ilave edilerek doğru koşullarda alkol ve karbondioksit oluşumu sağlanır.
Titizlikle takip edilmesi gerekir.
Ortamda şeker kalmadığında ve alkol %15 düzeylerine ulaştığında mayalar inhibe olur/gelişimi durur.
Tatlı şarap üretiminde tankın soğutulması veya SO2 ilave ile şeker belli bir düzeyde iken fermentasyonun bitirilmesi amaçlanır.

## Slide 17: Malolaktik Fermentasyon
Kırmızı şaraplarda;
Üzümde yüksek düzeyde bulunan Malik asidin Laktik asit bakterileri (özellikle Oenoccocus oeni) tarafından laktik aside indirgenmesi ve böylece daha yumuşak dengeli bir şarap elde edilmesi sağlanmaktadır.

## Slide 18: Dinlendirme
Paslanmaz çelik tanklar
Meşe fıçılar
Şarabın yapısı gelişir, olgunlaşır.

## Slide 19: Kolaj/Durultma
Bu işlemin amacı şarabın durultulması ve filtrasyona uygun hale getirilmesidir.
Bulanıklık unsurlarının ayrılması sağlanır.
Kırmızı şaraplarda tanenler nedeniyle şarap yumuşar, beyaz ve roze şaraplar ise parlak renk alır, berraklaşır.

## Slide 20: Kristal stabilizasyonu
Şarap şişelendikten sonra uygun sıcaklıkta depolanmaz ise şarap içinde şarap taşı olarak bilinen Potasyum bitartarat oluşabilir.
İleride şişede görülebilecek bu olumsuzluğun önüne geçebilmek için şarap donma noktasının üzerindeki bir sıcaklığa (yaklaşık -5) soğutulur.

## Slide 21: Filtrasyon
Plakalı Filtrelerden geçirilen şarap son analiz ve kontrollerden geçirilir.
Daha sonra soğuk sterilizasyon olarak adlandırılan mikrofiltrelerden geçirilerek ambalajlamaya alınır.

## Slide 22: Ambalajlama
Şişeleme (cam)
Mantarlama (Quercus suber)
Etiketleme

## Slide 23
MANTAR ÇEŞİTLERİ
- Naturel
- Kolmate
- Aglomere

## Slide 24
Teşekkürler…