## Slide 1: İçme Sütü Teknolojisi-2
Prof.Dr.Barbaros Özer

## Slide 2: Pastörize sütün besleyici değeri
Kalsiyum, fosfor yarayışlılığı
Süt yağının besleyici niteliği
Yağda çözünen A, D,E vitaminleri
Suda çözünen riboflavin (B2), pantotenik asit (B3), nikotinik asit, biyotinde önemli kayıp yaratmamaktadır. laktoz içeriğinde farklılık yoktur.

## Slide 3: Pastörize sütün görünüş ve rengi
Çiğ süte göre daha beyazdır.
Bunun nedeni,
ısıl işlem ile sütün ışığı yansıtma özelliğinin artmasıdır
homojenizasyon işlemi de sütün renginde beyazlaşma sağlamaktadır

## Slide 4: ESL Pastörize süt
Çiğ süt önce mikrofiltrasyon işlemine tabi tutulur
Ardından 72 °C’de 15 s ısıl işlem görüp aseptik koşullarda paketlenir

## Slide 8: Sterilizasyon (UHT)
UHT sterilizasyon
135-150°C arasında 2-4 saniye süreyle
İndirekt UHT sterilizasyon sistemi
Süt plakalı veya borulu ısı değiştiriciler kullanılarak indirekt yolla ısıtılır.
Direkt UHT sterilizasyon sistemi
Süt buharla direkt olarak karışıp sterilizasyon sıcaklığına ısıtılır.
Burada da regeneratif ısıtma vardır

## Slide 9: Direkt UHT Sterilizasyon
Sütün
buharla karışarak sterilizasyon sıcaklığına ısıtılmasında
iki farklı yöntem uygulanır:
Buhar enjeksiyon yöntemi (süte buhar püskürtme). Sütünkinden daha yüksek basınca sahip buhar, uygun bir memeden süte enjekte edilerek sterilizasyon sıcaklığına ısıtma sağlanır.
Buhar infüzyon yöntemi (buhara süt püskürtme).
Süt, sterilizasyon sıcaklığındaki buharla basınçlı hale getirilen sterilizasyon odasına püskürtülerek ısıtılır.

## Slide 10: Direkt UHT Sterilizasyon
Direkt ısıtma sistemlerinde, süt
önce,
indirekt ısıtma yoluyla 80-85C'ye ısıtılır.
Daha sonra sütü
sterilizasyon sıcaklığına (140-150C)
ısıtmak için,
sütle buhar karıştırılır.

## Slide 11: Direkt UHT Sterilizasyon
Bu son ısıtma, sütün su içeriğini önemli oranda artırır.
Süte buhar halinde karışan suyu uzaklaştırmak ve sütü tam olarak başlangıçtaki bileşimine getirmek için vakumlu ekspansiyon soğutma düzeneklerinden yararlanılır.

## Slide 12: UHT Sterilizasyon
düşük sıcaklık derecelerinde saklanırsa;
depolamadaki değişimler yavaş bir hızda meydana geleceği için pratik açıdan fazla önem taşımazlar.
Fakat,
dağıtım ve depolama sıcaklığı yüksek
depolama süresi uzun ise,
tüketilmeden önce sütte önemli değişimler görülebilir.

## Slide 13: UHT Sterilizasyon
çözünür kalsiyum miktarında
%50’ye ulaşabilen oranda azalma meydana gelmektedir. kalsiyumun yarayışlılığı etkilenmez
Protein yarayışlılığı ihmal edilebilir düzeydedir
Süt yağında değişim görülmez

## Slide 14: UHT Sterilizasyon
UHT sterilizasyon işleminde
B1, B6, B9, B12 vitaminlerinde %10 oranında
C vitamininde %25 oranında
bir kayıp yaratır.
Fakat bu kayıplar,
klasik sterilizasyonda meydana gelen
kayıplara kıyasla çok düşük düzeydedir.

## Slide 15: Sterilizasyon işlemi ile
vejetatif hücrelerin %100’ü sporların büyük bir kısmı yok edilir
enzimler daha yüksek oranda inaktif hale getirilir sonuçta sütün dayanım süresi uzar.

## Slide 16: UHT sterilizasyonda
Sporlar dahil vejetatif hücrelerin %100’ü yok edilir
Sütün rengi ve tadı klasik sterilizasyondakine göre daha az değişime
uğrar
Süt, aseptik koşullarda, ışık ve oksijen geçirmeyen ambalajlara doldurulduğunda soğukta 6-8 ay oda sıcaklığında 4 ay süreyle niteliklerini korur.