## Slide 1: Transtibial Soket Alçı Ölçü Alma
Prof. Dr Serap Alsancak
Doç.Dr.Senem Güner
Öğr. Gör.Enver Güven
Öğr. Gör. Ali Koray Özgün

## Slide 2: Hasta gerekli değerlendirmeden sonra alçı ölçü için hazırlanır.

## Slide 3
Güdük üzerine giyilen stakinet veya naylon ince çorap üzerine kemik çıkıntılar işaretlenir

## Slide 4
-Güdük üzerinde anterior –posterior ve medial-lateral kaliper ölçümü
-Güdük üzerinde 2 cm lik aralık ile mezura çevre ölçümleri ,
-Güdük uzunluğu kaydedilir.

## Slide 5: Güdük üzerinde flepleme tekniği ile 5 katlı alçı fleplerinin yerleştirilmesi

## Slide 6: Distal kısma alçı sarılması ve patellar tendon basısı verilmesi

## Slide 7
Popliteal bölgeyi içine alan arka flep eklenmesi ve hamstring kas tendonları için yatak yapılması,

## Slide 8
Kondillerin üzerine çıkan ön flep eklenmesi ve gerekli basıların flep üzerinden verilmesi.

## Slide 9: Negatif modelin oluşturulması