## Slide 1
Tesviye çalışmalarında ortaya çıkan kazı ve dolgu miktarlarının hesaplanması, temel olarak bir hacim belirlenmesinden ibarettir. Proje alanındaki eski eğrilerle öneri eğrilerin iki kesişme noktası arasında kalan yüzey, kazı veya dolgu alanı, aradaki kot farkı ise kazı ya da dolgu derinliği yüksekliği olarak kabul edilirse, alan ile derinliğin çarpımı hacim olarak kazı ya da dolgu miktarını verir. Çizgisel olarak bir plan üzerinde, herhangi bir alanın iki boyutu (en ve boy) belirlidir. Üçüncü boyut ise (yükseklik), o alanın profili alınarak ortaya çıkartılabilir.
KAZI ve DOLGU
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 2
Kazı ve Dolgu Alanı Hesaplama Yöntemleri
Plan üzerinde yer alan bilinen bir geometrik formun alanı, standart alan hesaplama formülleri yardımıyla kolaylıkla bulunabilir. Ancak peyzajda oluşturulan kazı ve dolgu alanları genelde informal karakterlidir ve hesaplamada farklı yöntemler gerektirir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 3
Üçgenlere ayırma yöntemi
Bu yöntemin özü, plan üzerinde ölçülecek alanı bir takım üçgenlere bölerek her bir üçgenin alanının hesaplanması ve bunların toplanması suretiyle de toplam alanın bulunmasıdır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 4
Koordinat Yöntemi
Bu yöntemde, doğruların ve noktaların yerleri, ölçülecek alan içerisine çizilmiş dik koordinatlara yani yatay ve düşey eksenlere göre belirlenmektedir. Yöntemin uygulanmasında önce alan içerisinde farklı boyutlarda dik üçgenler ve yamuklar oluşturulmaktadır. Daha sonra, bu geometrik formların alanları standart formüler aracılığı ile hesaplanmakta ve her bir alanın toplanmasıyla, ölçülecek yüzeyin toplam alanı elde edilmektedir.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 5
Planimetre Yöntemi
Planimetreler, bir plan üzerindeki alanları mekanik olarak ölçmeye yarayan araçlardır. Genel olarak, informal yüzeylerin alanlarının ölçülmesinde yoğun olarak kullanılırlar. Planimetrelerin, kutupsal ve doğrusal planimetre olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.
Kutupsal planimetre, eklem noktasının bir daire üzerinde hareket etmesi ilkesine dayanmaktadır.
Doğrusal planimetre ise, eklem noktasının bir doğru yönünde hareket etmesi esasına göre çalışmaktadır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 6
Milimetrik Kağıt Yöntemi
Bu yöntemde, genelde hazır olarak bulunan saydam milimetrik kağıtlardan yararlanılır. Bu milimetrik kağıtlar, milimetrekarelere bölünmüş diyagramlardan ibarettir. Algılamayı kolaylaştırmak amacıyla 5. ve 10. mm çizgileri farklı renk ya da kalınlıktaki çizgilerle belirginleşmiştir. Ölçmeyi yapmak için, saydam milimetrik diyagram plan üzerine yerleştirmekte ve alanı ölçülecek şeklin içinde kalan milimetrekareler sayılmaktadır. Hassas hesaplamalar için, kareler üç defa sayılıp, toplam değerin aritmetik ortalaması alınabilir. Daha sonra elde edilen değer ölçek değerine çevrilerek şeklin gerçek alanı bulunmaktadır.
(Altunkasa 2011)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 7
Kazı ve dolgu dengesinin sağlanması
Kazı ve dolgu hacimlerinin belirlenmesinde iki hususun göz ardı edilmemesi gerekir. Bunlardan birisi yüzey materyali, diğeri toprak hacminin sıkışması ve oturmasıdır. Tahmin yapmak amacı ile, kazı ve dolgu hacimleri, mevcut ve tasar alt tesviye yüzeylerine göre belirlenir. Ancak, tesviye planları ve topografik sörveyler üzerindeki tesviye eğrileri ve nokta kotları çoğunlukla mevcut üst tesviye koşullarını gösterir.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 8
Hem kazı ile alınacak mevcut yüzey materyali, hem de döşenmesi öngörülen ya da tasarımlanan üst yapı materyali arasında bir denge sağlanmalıdır. Bu denge çeşitli yollarla sağlanabilir;
Kazıda, tasar yüzey materyali gerekli kazı miktarını arttırır.
Dolguda, tasar yüzey materyali gerekli dolgu miktarını azaltır.
Kazıda, mevcut yüzey tabakasının kaldırılması ya da üst toprağın sıyrılması taşınacak toprak hacmini azaltır.
Dolguda, mevcut yüzey materyalinin kaldırılması ya da üst toprağın sıyrılması doldurulacak toprak hacmini artırır.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması

## Slide 9
Kazı ve dolgu alanlarını birbirinden ayrı tutmak kaydı ile, planda yüzey materyali alanını ölçmek ve hacim hesabı için bu alanı söz konusu materyal derinliği ya da kalınlığı ile çarpmaktadır.
Kazı ve dolgu hacimlerini, sıkışma ve oturma sonucu toprak hacmindeki değişim de etkiler. Kazı yerindeki toprak hacmi, toprak tipine ve sıkıştırma tekniğine bağlı olarak genellikle dolguda %10-20 kadar daha azdır.
(Seçkin 2003)
Notes: Örnek projeden döşeme metrajı çıkartılması