## Slide 1: BETONARME
5. HAFTA
DOÇ. DR. HAVVA EYLEM POLAT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, 2019-2020

## Slide 2: DERS PROGRAMI
1. Hafta - Giriş, temel kavramlar, şartname ve yönetmelikler
2. Hafta - Beton, özellikleri, sınıfları
3. Hafta - Çelik, özellikleri, sınıfları
4. Hafta -Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
5. Hafta – Hesap ilkeleri - Taşıyıcı sistem seçimi
6. Hafta - Kolonlar, sınır değerler, boyutlandırma, çizim
7. Hafta - Kolonlar, örnekler ve soru çözümleri
8. Hafta - Kirişler, sınır değerler, boyutlandırma
9. Hafta - Kirişler, çift donatılı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
10. Hafta - Kirişler, tablalı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
11. Hafta - Döşemeler, döşeme tipleri, sınır değerler
12. Hafta - Döşemeler, örnekler ve soru çözümleri
13. Hafta - Temeller, temel tipleri
14. Hafta - Temeller, örnekler ve soru çözümleri

## Slide 3: BETONARME HESAP İLKELERİ
Yapı sistem seçimi
Yapılara gelen yüklerin hesaplanması
Yük etkisi altındaki yapı elemanlarında davranış özelliklerinin belirlenmesi (kesitlerde oluşabilecek iç kuvvetlerin bulunması)
Yapı elemanlarının mevcut yük ve iç kuvvetler etkisinde ekonomik ve emniyetli bir biçimde boyutlandırılması ve donatı seçimi

## Slide 4: Kesit hesapları
Elastik Teori
Taşıma Gücü

## Slide 5: Elastik Teori
Beton ve çeliğin yük etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olan elastik davranış olduğu kabul edilir. Betonun çekme gerilmelerini karşılamadığı ve birim şekil değiştirmenin doğrusal olduğu kabul edilir. Bu şekilde mukavemette kullanılan moment ve gerilme hesapları ile çözüme ulaşılır.

## Slide 6: Taşıma Gücü
Elastik teoriye göre yapılan hesaplamalar biraz daha basittir. Elastik teoride beton, çelik ve betonarmenin kendine özgü davranışları göz önüne alınmaz. Bu durumda elde edilen sonuçların güvenilirliği de tartışılır bir duruma gelmektedir. Gerilmenin betonarmede yaptığı zamana bağlı deformasyon nedeniyle birim şekil değiştirme ve gerilme ilişkisi doğrusal durumdan ayrılmaktadır.
Taşıma gücü, beton ve çeliğin gerçek özelliklerini göz önüne alarak, kesitin oluşabilecek yük etkisi altında göstereceği mukavemetinin hesaplanmasına dayanır (eğilme momenti, kesme kuvveti, normal kuvvet, burulma momenti vb. etkileri göz önüne alınır).
Taşıma gücünde gerilmeler hesaplanmaz. Söz konusu kesitin yük taşıma kapasitesi belirlenir. Elastik teori ile arasındaki en önemli fark budur.

## Slide 7: Taşıma Gücü Hesapları için önemli!
Yapı elemanının karşılayabileceği moment (Mk) - karakteristik
Yük etkisi ile yapı elemanında oluşabilecek moment (Md) - tasarım
Tasarım momenti ile karakteristik moment arasında belirli katsayılara bağlı olarak bir ilişki vardır. Proje aşamasında tasarım momenti göz önünde bulundurulur.

## Slide 8
TS 500
Deprem Yönetmeliği

## Slide 9: Kesit analizi
Mevcut bir yapı elemanının yük taşıma kapasitesi hesaplanır. Burada, eğilme momenti, kesme kuvveti, eksenel kuvvet ya da burulma momenti olarak bulunabilir.
Bilinenler:
Kesit boyutları, malzeme özellikleri, donatı alanı
İstenenler:
Kesitin yükü emniyetle taşıma durumu?

## Slide 10: Boyutlandırma
Projeleme aşamasında bazı kabuller yapılarak, donatılandırılma yapılmadan kesitler belirlenebilir (Ön tasarım). Bu aşamadan sonra kabul edilmiş kesit üzerinden gelen yükler etkisi
Bilinenler:
Kesite gelen yükler, momentler vb., malzeme özellikleri
İstenenler:
Kesitin boyutlandırılması ve donatı seçimi