## Slide 1
2. RİJİT CİSİMLERİN DENGESİ
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi statikte, kuvvet sistemlerinin denge halindeki rijit cisimler üzerindeki etkileri incelenir. Bu nedenle gerek rijit cisimler ve gerekse denge konusu statiğin temel konularını oluşturur. Dengenin anlamı, cismin durağan (hareketsiz) halde olması ya da doğrusal bir yörüngede sabit bir hızla hareket etmesidir. Bir cismin hareketsiz kalabilmesi için cismin hiçbir doğrultuda öteleme yapmaması ve hiçbir eksen etrafında dönmemesi gerekir.
∑ F = 0 ve ∑ Mo = 0
CİSİMLERİN DÜZLEMDE BAĞLANMASI
Cisimlerin bağlanması mühendisliğin en önemli konularından birisidir. Özellikle yapılar ve yapıları oluşturan elemanların büyük bir çoğunluğu uzayda serbestçe hareket edemeyecek şekilde kısmen veya tamamen bağlanırlar.

## Slide 2
Bağlanan iki cisim birbirlerine mesnet (bağ) aracılığı ile kuvvet aktarırlar. Bu kuvvetlere mesnet (bağ) kuvvetleri adı verilir ve bunlar karşılıklı etki tepkiden oluşan kuvvetlerdir.
DÜZLEMDE MESNET TİPLERİ
Bir cismin dış kuvvetlerin etkisi altında hareket etmemesi için çevresine çeşitli mesnetlerle bağlanmış olması gerekir. Bir cismin diğer bir cisme bağlanması, bağlanacak cismin serbestlik derecesinin yok edilmesi ile gerçekleşir. Cismin serbestlik derecesinin tamamı yok edilirse tam bağlı (statikçe belirli veya izostatik), bir kısmı yok edilirse eksik bağlı (oynak), cismin serbestlik derecesinden fazlası yok edilirse fazla bağlı (statikçe belirsiz veya hiperstatik) sistemler adları verilir.

## Slide 3
Bir cismin sabit bir cisme bağlandığı yere mesnet (bağ) adı verilir. Diğer bir deyişle mesnet, bağlanılan ya da dayanılan yer demektir. Mesnetler içerisinde ötelenme serbestliği olanlarına genelde kayıcı mesnetler, dönme serbestliği olanlarına mafsallı mesnetler adı verilir. Ötelenme serbestliği bulunmayan mesnetlere sabit mesnetler, dönme serbestliği bulunmayan mesnetlere de ankastre mesnetler denir. İki boyutlu bir yapıya gelen tepkiler, mesnetlerin çeşidine göre üç grupta toplanabilirler:
Doğrultusu Belirli Bir Tepki Kuvveti Veren Mesnetler: Bu tip mesnetler ancak tek doğrultuda harekete engel olabilirler. Bu gruptaki mesnetler; kayıcı mafsallar, cilalı yüzeyler, pandül ayaklar, kablolar, cilalı yarıktan geçen pimler şeklinde olabilirler.

## Slide 4
Doğrultusu Belirli Olmayan Bir Tepki Kuvveti Veren Mesnetler: Bu tip mesnetler serbest cismin her doğrultudaki ötelenme hareketine engel olurlarken, cismin bağ etrafında dönmesini engelleyemezler. Bu gruptaki mesnetler, mafsallar ve pürüzlü yüzeylerdir.
Bir Kuvvet ve Kuvvet Çifti Veren Mesnetler: Bu gruptaki mesnetlerin en tipik olanı ankastre mesnetlerdir. Bunlar cismin her türlü hareketine engel olan ve dolayısıyla cismi tam olarak bağlayan mesnetlerdir.
RİJİT CİSİMLERDE YÜKLEME DURUMLARI
Rijit cisimlere gelen yükler etki ediş biçimlerine göre; Tekil (bireysel, konsantre) yükler ve Yayılı yükler olmak üzere iki grupta toplanabilir.
Tekil yükler; rijit cismin herhangi bir noktası veya çizgisi boyunca etki eden yüklerdir.

## Slide 5
Yayılı yükler; bir çubuk ekseni boyunca veya büyük bir alan üzerine etki eden yüklerdir. Mühendislik uygulamalarında en sık karşılaşılan yüklerdir. Yayılı yükler, depolanan bir malzemenin ağırlığı, kar, rüzgar, su, toprak vb. yüklerden oluşabilir. Yük, tüm eksen uzunluğuna veya alana eş bir şekilde (doğrusal) dağılmış ise düzgün yayılı yük, eş bir şekilde dağılmamış ise düzgün olmayan (değişken) yayılı yük olarak ifade edilir.
Rijit cisimlere etki eden yayılı yükler, hesaplamalarda kolaylık sağlamak amacıyla sistemin statik durumunu değiştirmeyecek biçimde eşdeğer tekil kuvvetler ile ifade edilebilirler. Eşdeğer tekil yükün büyüklüğü, verilen yayılı yük diyagramı altında kalan alana eşittir. Bu yükün uygulama noktası ise, yayılı yük diyagramının ağırlık merkezi veya geometrik merkezidir.

## Slide 6
DÜZLEM KUVVETLER SİSTEMİNİN DENGESİ
Bir Noktada Kesişen Kuvvetler Sisteminin Dengesi
Bir noktada kesişen kuvvetler sisteminde kesim noktasının dengede kalabilmesi için bileşkenin sıfır olması gerekir. Analitik olarak bileşkenin sıfır olabilmesi için bileşkenin x ve y eksenleri üzerindeki bileşenlerinin (Rx ve Ry) ayrı ayrı sıfır olması gerekir.
∑ Fx = 0 ∑ Fy = 0
Bu eşitlikler moment eşitlikleri ile değiştirilebilir. Buna göre denge denklemleri:

## Slide 7
Paralel Kuvvetler Sisteminin Dengesi
Paralel kuvvetler sisteminin dengede olabilmesi için gerekli koşullardan birisi, bileşke kuvvetin ya da kuvvetlerin cebirsel toplamının sıfıra eşit olmasıdır (R = ∑ F = 0) . Bu koşul gerekli ancak yeterli değildir. Çünkü kuvvetlerin cebirsel toplamı sıfır olmasına karşın sistem bir kuvvet çifti olabilir. Bu nedenle kuvvetlerin bir noktaya göre momentlerinin de sıfıra eşit olması gerekir. Buna göre paralel kuvvetler sisteminin denge denklemleri;
∑ F = 0 ∑ M = 0
şeklinde yazılabilir.

## Slide 8
Genel Kuvvetler Sisteminin Dengesi
Daha önce de belirtildiği gibi cisimler üzerine çoğunlukla genel kuvvetler sistemi etki eder. Diğer bir deyişle bu kuvvetler sisteminin ortak bir kesim noktası olmadığı gibi birbirlerine paralel de değildirler. Böyle bir kuvvetler sisteminin cisimler üzerindeki etkisi, belirli bir doğrultu ve noktada etki yapan bir bileşke kuvvet veya kuvvet çifti olabilir. Bu nedenle genel kuvvetler sisteminin etkisi altında olan bir cismin dengede kalabilmesi için gerekli denge denklemleri;
∑ Fx = 0
∑ Fy = 0
∑ M A = 0
şeklinde yazılabilir. Burada kuvvet toplamları, moment denklemleri ile yer değiştirebilir. Buna göre denge denklemleri aşağıdaki şekilde yazılabilir: