## Slide 1: BETONARME
10.HAFTA
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, 2019-2020

## Slide 2: DERS PROGRAMI
1. Hafta - Giriş, temel kavramlar, şartname ve yönetmelikler
2. Hafta - Beton, özellikleri, sınıfları
3. Hafta - Çelik, özellikleri, sınıfları
4. Hafta -Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
5. Hafta – Hesap ilkeleri - Taşıyıcı sistem seçimi
6. Hafta - Kolonlar, sınır değerler, boyutlandırma
7. Hafta - Kolonlar, örnekler ve soru çözümleri
8. Hafta - Kirişler, sınır değerler, boyutlandırma
9. Hafta - Kirişler, çift donatılı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
10. Hafta - Kirişler, tablalı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
11. Hafta - Döşemeler, döşeme tipleri, sınır değerler
12. Hafta - Döşemeler, örnekler ve soru çözümleri
13. Hafta - Temeller, temel tipleri
14. Hafta - Temeller, örnekler ve soru çözümleri

## Slide 3: ***DERSTE KULLANILACAK KAYNAKLAR
Ersoy, U., Özcebe, G. (2016). Betonarme, Evrim Yayınevi, İstanbul.
Doğangün, A. (2016). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
*** Bu ders notu sunumları çalışma ve öğrenme için yeterli değildir. Derse devam edip, haftalık olarak takip etmeniz gerekmektedir.

## Slide 4
. BETONARME HESAPLAR
3.1 Yük Kombinezonları
Taşıma gücüne göre kesit hesabı TS 500'den
2000 yılında hazırlanan TS 500 'de taşıma gücüne göre kesit hesabında, sabit yük, hareketli yük ve yanal yükler çeşitli kombinezonlarda emniyet katsayılarıyla çarpılarak olduğundan daha çok varsayılır.
Bu yük kombinezonlarında;
G = Öz yük
Q = Hareketli yük
W = Rüzgâr yükü
E = Deprem yükü
T = Farklı oturmalar, sıcaklık farkı, büzülme gibi şekil değiştirmeler nedeniyle oluşan yük etkisi
H= Yatay toprak basıncı

## Slide 5
Tesirleri göz önüne alınarak aşağıdaki katsayılar uygulanır;
Yalnız düşey yükler için 1,4 x G + 1,6 x Q veya G +1,2 x Q + 1,2 x T
Rüzgâr yükü söz konusu ise G +1,3 x Q + 1,3 xW veya 1,4 x G + 1,6 x Q
veya 0,9 x G + 1,3 x W
Deprem söz konusu ise G + Q + E veya 1,4 x G +1,6 x Q
veya 0,9 x G + E
H toprak basıncı söz konusu ise 1,4 x G + 1,6 x Q + 1,6 x H
Hesaplarda kullanılacak malzeme hesap dayanımı; karakteristik hesap dayanımı belirli bir
katsayıya bölünerek bulunur.

## Slide 8
Denge ve Uygunluk Denklemleri için Varsayımlar
Taşıma gücünde bazı varsayımlar yapılır;
Şekil değiştirmeden önceki düzlem olan kesit şekil değiştirmeden sonrada düzlem kalır. Aderans tamdır. Yani donatı çubuğunun boy değişimi komşu beton lifin boy değişimi ile aynıdır.
Taşıma gücüne erişildiğinde tarafsız eksene en uzak beton lifindeki kısalma ε = 0,003 olduğu varsayılmalıdır.
Donatı çeliğinin gerilme-birim boy değişimi elasto-plastik kabul edilecektir.
σs = εs x Es Es = 2 x106 kgf/cm2 (2 x105 N/cm2)
Betonun çekme dayanımı ihmal edilmelidir. Çünkü çok düşüktür.
Betonarme kesit; taşıma gücüne ulaştığında, gerilmeler birim şekil değiştirmelerle orantılı değildir. Hesapta kolaylık için basınç bölgesindeki dağılım dikdörtgen olarak alınabilir.