## Slide 1: TUZLARDAN ARINDIRMA

## Slide 2: 1970 öncesi
Doğal yağ ve reçinelerin kullanımı
Korozyona uğrayan metal eserler, korozyon
yapısı ve oluşumu tam çözülemediğinden doğal
yağların emdirilmesi ile korozyon sürecinin
durdurulması yoluna gidilmiştir.
Keten tohumu yağı, kopal vernik ve kauçuk gibi
maddelere içinde kaynatılarak emdirme
sağlanıyordu.

## Slide 3: 2) Yıkama/ Banyo
19. yyın sonlarına doğru demir eserde korozyonun ana nedeninin kloritler olduğunun ortaya çıkması ile birlikte, kloritlerden kurtulmak için yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Seramiklerde olduğu gibi yıkama ya da suda bekletilerek yapılan banyolar uygulanan ilk yöntemlerdendir.
Uygulamada hatalı olan kısım ise sadece serbest klorür iyonlarının uzaklaştırılması, su ile çözülemeyen klorürlerin metal içinde kalmasıdır.

## Slide 4: 3) Isı Tedavisi
Temelleri 1860’lara dayanan bir onarımyöntemidir.
Eserler değişik sürelerde 800 °C ye varan ısıya maruz bırakılıyor sonra da sülfrik asit banyosu yaptırılıyordu. Yöntem eserin dengelenmesini sağlar fakat korozyon tabakasını tamamen uzaklaştırır ve patina ya zarar verir.
Korozyon tabakalarından alınabilecek bilgi tamamen kaybolduğundan artık uygulanmıyor.

## Slide 5
Isı ile tedavinin başka bir tekniği kırmızı hale gelene kadar ısıtılan eserin potasyum karbonata batırılıp daha sonra su ile durulanması işlemidir. Danimarka’da kullanılmıştır. Fakat bu uygulama kremasyon ile gömülmüş mezarlar içinde bulunan metal eserlerde uygulanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu bu işlemin metalin yapısında değişimlere neden olduğu saptanmış. Fakat eserler daha önceden zaten ısıya maruz kaldıkları için gözardı edilmiştir.

## Slide 6: 4) Elektrokimyasal temizlik

## Slide 7: 1970-2000 arası yöntemler
Güncel su içerikli onarım yöntemleri
Su bazlı ıslatma günümüze kadar çeşitli şekillerde devam etmiştir. Kullanılan yöntemler arasında ısıtılmış banyolar, kaynatma, korozyonlu su ve buhar fazı inhibitörleri ve soxhlet ekstraksiyonu bulunur.
Su bazlı işlemlerin güçlü tarafı, en azından kaynama hariç tutulursa, nesnelere karşı nazik olmaları ve kırılgan buluntular ve kompozit nesneler üzerinde kullanılabilmeleridir. Sorun, nesneleri stabilize etmede nispeten etkisiz olmalarıdır.

## Slide 8: 2) Plazma tedavisi
Özellikle hidrojen içerikli plazmalar kullanılmıştır. Günümüzde kullanımı hala devam etmekte. Fakat amacı eserin gözenekliliğini arttırmak.
Genellikle hidrojen, nitrojen, metan ve argon karışımı bir gaz, 20 saat boyunca ve 400 °C’de kullanılmıştır. Onarım sırasında yüzeyi korumak için karbon ve nitrojence zengin balmumu yüzey koruyu olarak kullanılır.
Onarım uzun süreli bir tedavi ve klorürlerden tam arındırma sağlamaz.

## Slide 9: İsviçre Ulusal Müzesi’nin plazma tedavi sistemi

## Slide 10: 3) Alkalin Yıkama
Günümüzde hala kulanılan yöntemlerden biridir. Zaman içerisinde solüsyonun içeriği değişmiştir. Alkalin sülfit en sık tercih edilen tekniktir.
Su altından çıkan eserlerde korozyon yapısının farklılığı ve eserlerde oluşan grafit tabakası ve deniz altı konkreasyon tabakaları nedeniyle yöntem yeterli etkiyi verememektedir.
North ve Pearson’un çalışmaları bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için incelenebilir.