## Slide 1: SU ürünlerinde kullanılan işleme teknolojileri
Doç. Dr. Eda Demirok Soncu
E-mail: edemirok@eng.ankara.edu.tr
Phone: +90312 203 3300 (3639 ext.)
Office: 2nd floor #207

## Slide 2: Su ürünlerinde kullanılan işleme teknolojileri
Teknolojiler
Tuzlama ve marinasyon
Dumanlanmış ürün teknolojisi (tütsüleme)
Kurutulmuş ürün teknolojisi
Fermente ürün teknolojisi
Konserve ürün teknolojisi
Surimi

## Slide 3: KURUTULMUŞ ÜRÜN TEKNOLOJİSİ

## Slide 4: Kurutma prosesinin mekanizması
Kurutma prosesi, ısı ve kütle transferini içeren bir prosestir. Isı balık etine penetre olurken, su balıktan evapore olur
Kurutma prosesinde suyun balıktan uzaklaştırılmasında 2 farklı olay etkilidir
Suyun yüzeyden buhar formunda evapore olması;
Bu aşamada kurutma sıcaklığı, havanın nemi, havanın akım hızı ve yüzey alanının büyüklüğü proses verimi üzerine etkili faktörlerdir
İç kısımlardaki suyun yüzeye doğru transferi;
Bu aşamadaki kütle transfer mekanizması 3 farklı taşınım olayı ile açıklanmaktadır.

## Slide 5: Kurutma prosesinin mekanizması
Yüzeyden buharlaşan suyun evaporasyon hızı ile içten dışa doğru taşınan suyun taşınım hızının dengede tutulması kurutma prosesinin etkinliği açısından önemlidir
Aksi halde, su yüzeyden daha hızlı buharlaşır ise yüzeyde kabuk oluşumu gözlenir ve bu oluşuma bağlı olarak (kabuk bariyer gibi davranır) kurutma hızı düşer ve proses süresi uzar
Kurutma prosesinde ısı, balığa kondüksiyon, konveksiyon yoluyla ya da balığın kas dokularında elektrik alan yaratılarak iletilebilir. Isının iletim hızı ise havanın nemine, sıcaklığına ve ısı-kütle transfer katsayılarına bağlı olarak değişir

## Slide 6: Endüstride kullanılan farklı kurutma teknikleri
Balıklar aşağıda isimleri verilen 4 farklı teknikten biri kullanılarak kurutulabilir
Güneşte kurutma
Solar sistemlerle kurutma
Dondurarak kurutma (liyofilizasyon)
Ozmotik dehidrasyon

## Slide 7: Güneşte kurutma
Ucuz bir sistemdir
Genellikle tropikal ülkelerde kullanımı yaygındır
Balıkların toz ve dışkı ile kontaminasyonu en önemli dezavantajıdır
Geniş alan gerektirir
Kurutma prosesinin kontrolü mümkün değildir

## Slide 8: Dondurarak kurutma
Innovatif sistemlerden biri olup dondurarak kurutma prosesinin temelini süblimasyon (suyun buz formunda iken buharlaştırılarak dokudan düşük sıcaklık ve düşük basınç altında uzaklaştırılması) oluşturmaktadır
Prosesin ilk aşamasında balığın bileşimindeki su buza dönüştürülür ve ikinci aşamada buz dokudan süblime edilir
Sistemin avantajları;
Kurutulmuş üründe gözenekli yapı
Flavor ve aroma bileşenlerinin korunması
Kaslardaki minimal büzülme ile ilişkili olarak kuru balığın rehidrasyon kapasitesinin diğer yöntemlere kıyasla yüksek olması
Suyun %98 oranında uzaklaştırılması
Hacim ve ağırlıktaki azalışa bağlı olarak depolama ve transportasyon ücretlerinin azalması
Yüksek maliyet ve uzun proses süresi ise sistemin önemli dezavantajlarıdır

## Slide 9: Ozmotik dehidrasyon
Ozmotik dehidrasyon, tuzlama ve marinasyon gibi proseslerin temel basamağı olmakla birlikte diğer kurutma teknikleri ile birlikte ürüne karakteristik tat ve aroma kazandırmak amacıyla kullanılır
Ozmotik dehidrasyon, balığın yüksek konsanrasyonda tuz, şeker, asit vb. bileşenleri içeren solüsyona daldırılması olarak tanımlanır
Bu proseste, su balık dokusundan uzaklaşır ve solüsyondaki bileşenler ise ete difüze olur. Difüzyon, bu prosesteki kütle transfer mekanizmasının açıklamasıdır. Balık eti ile solüsyon ortamı arasındaki ozmotik basınç ve konsantrasyon farkı nedeni ile su-bileşen transferi söz konusudur

## Slide 10: Kurutulmuş balıkta gözlenen biyokimyasal ve fiziksel değişimler
BESİNSEL KALİTEDEKİ DEĞİŞİMLER;
Kurutulmuş balıkta besinsel kalitenin düşmesine neden olan faktörler;
Proteinlerdeki denatürasyona bağlı olarak proteinlerin çözünürlüğünün, sindirilebilirliğinin ve biyoyararlılığının azalması
Beslenmede önemli bir yere sahip olan EPA ve DHA gibi çoklu doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu sonucu kanserojenik bileşik oluşumu
Lipit oksidasyon ürünlerinin proteinler ile reaksiyonu sonucu proteinlerin fonksiyonlarını ve sindirilebilirliğini yitirmesi
Isıya duyarlı vitaminlerde kayıp

## Slide 11: Kurutulmuş balıkta gözlenen biyokimyasal ve fiziksel değişimler
TEKSTÜREL KALİTEDEKİ DEĞİŞİM suyun dokudan uzaklaşması ve proteinler ile lipidlerde görülen değişimler ile ilişkilidir
RENK ÜZERİNE ETKİSİ;
Renk tüketici alım tercihleri açısından en önemli duyusal parametrelerden biri olup kurutulmuş balıkta renkte istenmeyen değişimlerin nedenleri;
Enzimatik ve enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları sonucu sarımsı-kahvemsi renk oluşumu. Bu değişimden, özellikle maillard ve karamelizasyon reaksiyonları sorumludur
Lipid oksidasyonu
L-metil histidin ve miyoglobin degredasyonu

## Slide 12: Kurutulmuş balıkların ambalajlanması
Kurutulmuş balıkta ön plana çıkan özellikler düşük su içeriği ve düşük su aktivitesidir
Bu nedenle, raf ömrü süresince balığın dış ortamdan nem absorplamaması için düşük gaz ve su buharı geçirgenliğine sahip ambalaj materyallerinin kullanımı önemlidir.
Ayrıca depolama ortamındaki havanın bağıl nemi, kurutulmuş balığın su aktivitesi değerine yakın olmalıdır
Aksi halde kurutulmuş balık nem absorblar ise mikrobiyel gelişim ve enzimatik aktivite kurutulmuş balık kalitesinin azalmasına neden olur
Ayrıca ambalaj materyali, ürünü dış etkilerden ve böcek kontaminasyonundan korumalıdır
Vakum ve MAP tercih edilen ambalaj sistemleridir
Kurutulmuş balık ambalajlanmadan önce, yüzeyde ve ambalaj içerisindeki nem birikmesini (yoğunlaşma) önlemek için mutlaka soğutulmalıdır