## Slide 1: ZTM321 MAKİNE ELEMANLARI 10.hafta
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

## Slide 2: Perçin bağlantıları Perçin bağlantısında esas, birbirine bağlanacak iki elemana delik açmak, bunları delikleri birbirini karşılayacak biçimde üst üste koymak ve deliğe geçirilen perçin ile çözülemeyecek bağlantı yapmaktır
AKKURT, M. 1990. Makina Elemanları Cilt II. Birsen yayınevi, İstanbul, 288 s.

## Slide 3
https://malzemebilimi.net/percin-nedir-percin-baglantilari-nasil-olmalidir.html

## Slide 4
Perçin yapılan parçaların durumuna göre perçin bağlantıları aşağıdaki gibi sınıflandırılır
-Bindirme perçinleme
-Alın veya kapaklı perçinleme
Ayrıca perçin sırası sayısına göre; 1,2ve 3 sıralı Levha sayısına göre; tek levhalı, çift levhalı olabilir.
Bağlama yerinde, bağlanan parça sayısı m ile ifade edilirse perçinde kesilmeye zorlanan kesit sayısı n=m-1 olur.
Perçinler makine konstrüksiyonda genellikle MR St34 TU St 34 ve MR St 44 malzemeden imal edilirler özel durumlar için perçin malzemesi aluminyum alaşımlar, bakır ve prinçden olabilir.

## Slide 5
Perçinleme; ön hazırlık ve perçinleme işlemlerinden oluşur.
a. Ön hazırlık: Perçin delikleri zımba ya da matkap ile delinir. Zımba çatlatabilir, matkapla delmede esas ölçüye rayba ile getirilebilir. Perçin deliği perçin çapından daha büyüktür. Perçin çapı d>10 mm olduğunda bu fark 1 mm ve daha fazla olabilir. Perçinleme işlemi sonunda perçin delik çapını doldurur. Hesap da buna göre yapılır.

## Slide 6
b. Perçinleme: Çapı 10 mm’den küçük çelik perçinlerde ve hafif metal perçinlerde perçinleme soğuk yapılır.
10 mm’ nin üstündeki çelik perçinler sıcak olarak dövülür. Dövme el çekici, hava çekici ve perçinleme makinaları ile yapılır.
Perçinin, perçinleme işleminden önce uzunluğu ;
L=Σs+ls
bağıntısı ile hesaplanır. Burada Σs parçaların kalınlıkları toplamı ve ls kapanacak başın uzunluğudur.
Yuvarlak başlı perçinlerde ls=(1,4…1,6).d
Havşa başlı perçinlerde ls=(0,6…1).d alınır.

## Slide 7: Hesap Yöntemi ve Şekillendirme
Perçin hesabı yapılırken iki kabullenme ile işlem kolaylaştırılır. Bunlar; 1. Perçin gövdesi deliği tam olarak dolduruyor 2. Kuvvetin tümü perçin gövdesi ile iletiliyor.
Bu durum sıcak perçinlemede geçerli değil. Soğuma sonunda delikte boşluk meydana gelir ve ayrıca perçin boyu kısalacağından, perçin parçaları sıkarak sürtünme kuvvetinin doğmasına neden olur. Bu durumda sürtünme kuvveti taşınan kuvvetten fazla olursa (Fs>F) kuvvetin tümü sürtünme ile taşınacağından perçin kesilmeye çalışmaz. Fs<F ise kuvvetin bir kısmı sürtünme ile, bir kısmı da perçinin gövdesi kesilmeye çalışarak taşınır. Bu durumda perçinin ilettiği kuvvet;
Fp=F-μFn
olur.

## Slide 8
Burada;
F: Bağlantıyı zorlayan kuvvet
Fn: Perçinin parçaları birbirine bastırmasını sağlayan kuvveti,
μ: Parçalar arasındaki sürtünme katsayısıdır.
Bu konu perçinin emniyet gerilmesini biraz yüksek alarak, göz önüne alınmış olur.

## Slide 9
Yukarda yapılan kabullenmelerden sonra, perçin bağlantısında, perçin kesilmeye ve ezilmeye
çalışır.
a. Kesilme hesabı;
τ=F/[Z.n.(π.d2/4)]< τem
bağıntısı ile yapılır. Burada;
z: Perçin sayısı
n:Kesilmeye zorlanan kesit sayısı,
d:Perçinin çapıdır.

## Slide 10
Bağlanan parçaların üzerinde perçin deliklerinin açılması parçanın mukavemetini azaltmaktadır. Bu durumda parça perçinlerin bulunduğu eksende çekiye hesaplanır
σç=F/[z(t-d1)s]<σem
Burada; t: İki perçin arasındaki uzaklık (hatve) olmaktadır. [Perçinlerin yan kenara uzaklığı (t/2 kabul edilmiştir.)]
Perçinlenen parçalar baş taraflarından kesilmeye çalışırlar.
Bu durumda;
τ p=F/2z[e-(d1/2).s]< τpem
bağıntısı ile kesme hesabı yapılır.
Burada; e:Perçin ile parça kenarı arasındaki uzaklıktır.

## Slide 11
Perçin ve perçinlenen malzemenin emniyet gerilmeleri
Perçin Malzemesi İçin:
St 34 için: τem=10…14 daN/mm2; Pem=22…28 daN/mm2
St 44 için: τem=14…16 daN/mm2; Pem=28…32 daN/mm2
Perçinlenen Malzeme İçin:
St 37 için; σçem=12…14 daN/mm2 τpem=8,5…9 daN/mm2
St 52 için; σçem=16…20 daN/mm2 τpem=9…10 daN/mm2

## Slide 12
Perçin delikleri ile zayıflatılmış parçalarda zayıflama faktörü
V=delikli kesit/deliksiz kesit=[(t-d1)s]/[t.s]=(t-d1)/t
ile hesaplanır. Örneğin t=3d1 için V=0,67 olur. Bu %33 mukavemetin azaldığını gösterir. Bu durumda parça kesiti
A>F/V. Σçem
ile hesaplanmalıdır.

## Slide 13
Perçin ve perçinlenen parçalara eşit mukavemet sağlanmak istenirse 4.42…4.45 bağıntılarından yararlanarak,
d=2 s, t=2,57 d ve e=1,5 d bulunur. Bu değerler uygulama verilerine dayanılarak,
d=(1,8….2,2).s; t=(3….6).d ; e=(1,5….3).d
e1=(1,5…3).d; s1=(0,5….0,8).s
alınabilir.

## Slide 14
Burada;
e1: Perçin sıraları arasındaki uzaklık,
S1; Ek levhanın kalınlığıdır.
DIN Stardardına göre çelik konstrüksiyonda perçin çapı;
d= √50s-2mm
olmalıdır.