## Slide 1
BÖLÜM 1: PETROLÜN YAPISI VE BİLEŞENLERİ

## Slide 7
Petroleum (Latin Petroleum f. Latin petra f. Greek πέτρα - rock + Latin oleum f. Greek έλαιον - oil) or crude oil is a naturally occurring, flammable liquid found in rock formations in the Earth consisting of a complex mixture of hydrocarbons of various molecular weights, plus other organic compounds. The proportion of hydrocarbons in the mixture is highly variable and ranges from as much as 97% by weight in the lighter oils to as little as 50% in the heavier oils and bitumens.
The hydrocarbons in crude oil are mostly alkanes, cycloalkanes and various aromatic hydrocarbons while the other organic compounds contain nitrogen, oxygen and sulfur, and trace amounts of metals such as iron, nickel, copper and vanadium. The exact molecular composition varies widely from formation to formation but the proportion of chemical elements vary over fairly narrow limits as follows:[1]

## Slide 9
Carbon | 83-87%
Hydrogen | 10-14%
Nitrogen | 0.1-2%
Oxygen | 0.1-1.5%
Sulfur | 0.5-6%
Metals | <1000 ppm

## Slide 12
World Crude Oil and Natural Gas Reserves (as at 1 Jan 2005)

## Slide 13
World Crude Oil Production

## Slide 14
World Petroleum Consumption
DOE-EIA / Annual Energy Review 2005

## Slide 17
ABD petrol tüketiminde lider. Bu tablo ABD’nin petrole olan bağımlılığını da açıkça göstermektedir

## Slide 18
2000 yılı tüketimi baz alındığında dünya petrol, doğalgaz ve NGL rezervleri

## Slide 19
ABD’de grafikte görüldüğü gibi petrol tüketiminin büyük çoğunluğu (%67,8) ulaşımda gerçekleşmektedir. ABD’de otomobil kullanımı Amerikan tarzı yaşam biçiminin çok önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla, petrolü terk ederek alternatif enerji kaynaklarına yönelmek demek, sıradan Amerikalının yaşam biçiminin kökten değiştirilmesi anlamına gelecektir. Bu da çok yüksek bir maliyet gerektirmektedir. ABD’yi petrole bağımlı kılan talbonun belki de en çarpıcı yanı işte budur

## Slide 21: e
Crude oil production from oil shal

## Slide 23
Boru hattı

## Slide 25
IRAK-TÜRKİYE HAM PETROL BORU HATTI
Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Sistemi, Irak'ın Kerkük ve diğer üretim sahalarından elde edilen ham petrolü Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminali'ne ulaştırmaktadır. 35 Milyon ton yıllık taşıma kapasitesine sahip bulunan sözkonusu boru hattı, 1976 yılında işletmeye alınmış ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977'de gerçekleştirilmiştir.
1983 yılında başlayıp, 1984 yılında tamamlanan I. Tevsi Projesi ile hattın kapasitesi 46.5 Milyon ton/yıl'a yükseltilmiştir. I. Boru Hattı'na paralel olan ve 1987 yılında işletmeye alınan II. Boru Hattı ile de yıllık taşıma kapasitesi 70.9 Milyon ton'a ulaşmıştır.
 | IRAK | TÜRKİYE | TOPLAM
I. HAT | 345 | 641 | 986 km.
II. HAT | 234 | 656 | 890 km.
TOPLAM | 579 | 1.297 | 1.876 km.

## Slide 26
Körfez Krizi sırasında Birleşmiş Milletler'in (BM) Irak'a uyguladığı ambargo nedeniyle Ağustos 1990'da işletmeye kapatılan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, BM'nin 14 Nisan 1995 tarih ve 986 sayılı kararına istinaden, 16 Aralık 1996 tarihinde, sınırlı petrol sevkiyatı için tekrar işletmeye alınmış olup, altışar aylık dönemler itibariyle petrol sevkiyatına devam edilmektedir.
Birleşmiş Milletler tarafından Irak'a verilen izinler doğrultusunda 2006 yılında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ile taşınan ham petrol miktarı 12,930 Bin Varildir.
2007 yılı taşımaları için lütfen tıklayınız.

## Slide 27
CEYHAN - KIRIKKALE HAM PETROL BORU HATTI
Kırıkkale Rafinerisi ham petrol ihtiyacını karşılayan bu boru hattı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Ekim 1983 tarihinde devralınmış olup, Eylül 1986 tarihinde işletmeye açılmıştır. 448 km. uzunluğundaki hattın yıllık taşıma kapasitesi ise 5 Milyon ton'dur. Ceyhan Deniz Terminali'nden başlayarak, Kırıkkale Rafinerisi'nde son bulan boru hattı üzerinde 2 pompa istasyonu, 1 pig istasyonu ve 1 adet dağıtım terminali mevcuttur.
Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı ile 2006 yılında 27.381 bin varil ham petrol taşınmıştır.

## Slide 28
BATMAN - DÖRTYOL HAM PETROL BORU HATTI
Batman ve çevresinden çıkarılan ham petrolü tüketim noktalarına ulaştırmak üzere 4 Ocak 1967 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından işletmeye açılan bu hattın mülkiyeti, 10 Şubat 1984 tarihinde BOTAŞ'a devredilmiştir. Yıllık taşıma kapasitesi 3.5 Milyon ton olan boru hattının uzunluğu ise 511 km.'dir.
2006 yılında, Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ile taşınan ham petrol miktarı 10.822 Bin varildir.
ŞELMO - BATMAN HAM PETROL BORU HATTI
Şelmo sahasında üretilen ham petrolü Batman Terminali'ne taşıyan boru hattının uzunluğu 42 km. olup, yıllık taşıma kapasitesi 800.000 ton'dur.
Şelmo-Batman Ham Petrol Boru Hattı ile 2006 yılında 535 Bin varil ham petrol taşınmıştır

## Slide 29
YILLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL)
 | IRAK-TÜRKİYE HPBH | CEYHAN-KIRIKKALE HPBH | BATMAN-DÖRTYOL HPBH | ŞELMO-BATMAN HPBH | BTC (BIL) HPBH
1990 | 339.939 | 21.130 | 22.544 | 1.526 | 
1991 | - | 17.697 | 27.944 | 1.332 | 
1992 | - | 20.374 | 25.732 | 1.295 | 
1993 | - | 24.210 | 23.041 | 804 | 
1994 | - | 22.648 | 22.289 | 1.088 | 
1995 | - | 24.887 | 20.146 | 832 | 
1996 | 5.215 | 29.642 | 16.979 | 751 | 
1997 | 134.562 | 27.644 | 18.753 | 703 | 
1998 | 277.671 | 23.435 | 17.128 | 644 | 
1999 | 305.603 | 28.897 | 17.767 | 611 | 
2000 | 285.716 | 24.751 | 18.904 | 825 | 
2001 | 230.855 | 24.779 | 19.836 | 793 | 
2002 | 175.667 | 26.510 | 18.482 | 691 | 
2003 | 60.824 | 26.357 | 9.417 | 851 | 
2004 | 37.685 | 24.601 | 9.488 | 767 | 
2005 | 13.166 | 25.986 | 10.108 | 634 | 
2006 | 12.930 | 27.381 | 10.822 | 535 | 57
2007 | 10.310 | 16.418 | 7.644 | 393 | 149.558

## Slide 30
 | IRAK-TÜRKİYE HPBH | CEYHAN-KIRIKKALE HPBH | BATMAN-DÖRTYOL HPBH | ŞELMO-BATMAN HPBH | BTC(BIL) HPBH
Ocak | 789 | 2.693 | 782 | 40 | 11.390
Şubat | 194 | 1.567 | 790 | 39 | 15.206
Mart | - | 249 | 1.156 | 47 | 15.460
Nisan | - | 1.487 | 1.040 | 47 | 16.370
Mayıs | 815 | 2.122 | 907 | 45 | 21.047
Haziran | 558 | 1.670 | 776 | 44 | 18.366
Temmuz | - | 2.868 | 743 | 45 | 21.754
Ağustos | 3.330 | 1.781 | 826 | 43 | 20.800
Eylül | 4.624 | 1.981 | 624 | 38 | 9.165
Ekim |  |  |  |  | 
Kasım |  |  |  |  | 
Aralık |  |  |  |  | 
2007 YILI AYLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL)

## Slide 31
Bakü–Tiflis–Ceyhan Petrol Boru Hattı ya da kısaca BTC, Azerbaycan petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına taşıyan petrol boru hattı. Temmuz 2006 tarihinde hizmete girmiştir.
Tüm Dünya'da ucuz ve istikrarlı enerji kaynaklarına sahip olabilmek için yoğun bir mücadelenin yaşandığı ve Sovyetler Birliği’nin 1991 yılının sonunda resmen dağılmasının ardından Kafkaslar ve Hazar Denizi çevresinin bu mücadelenin en çok hissedildiği bölge olduğu düşüldüğünde BTC Boru Hattı'nın statejik bir öneme sahip olduğu söylenebilir.